ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемые) для обеспечения ими инвалидов  в 2018 году

- Настоящий аукцион в электронной форме проводится с целью определения Поставщика (исполнителя) на  поставку  слухового аппарата  для обеспечения ими инвалидов  в 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 г. № 240 «О порядке обеспечения  инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

- Предмет: поставка слуховых аппаратов костной проводимости (неимплантируемые).

- Место поставки товара: Российская Федерация.

- Период поставки товара: по 31.10.2018г.

Срок поставки товара: в течение 15 дней с момента получения      направлений.

Срок приемки товара: в течении 10 дней.

Срок действия контракта: до полного исполнения сторонами своих

обязательств.

- Порядок оплаты: Оплата производится после получения Заказчиком  Актов приема-передачи Изделий и Реестров Получателей, счета, счета-фактуры. После произведенных расчетов стороны подписывают акт сверки взаиморасчетов.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 892 404 рубля 92 копейки из средств федерального бюджета.

7. Описание изделия (услуги, работы):

«Слуховые аппараты костной проводимости (неимплантируемые) для обеспечения ими инвалидов  в 2018 году»

Количество: 4 шт.				          На сумму 1 892 404 руб. 92коп.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед. в руб. |
| --- | --- | --- |
| Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) предназначен для реабилитации детей и взрослых с кондуктивной и смешанной формой тугоухости 1-4 степени. Слуховой аппарат костной проводимости должен соответствовать следующим требованиям: - Обработка сигнала – цифровая; Наличие автоматической регулировки усиления (АРУ). Наличие оперативного регулятора громкости; Наличие встроенного двойного микрофона. Наличие мягкого бандажного фиксатора (мягкая головная лента). Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) должен соответствовать следующим требованиям: - Не менее 3 программ прослушивания (с возможностью программирования). - Частотный диапазон не менее 125 Гц- не более 8000 Гц. - Максимальный входной уровень звукового давления на 90дБ (ВУЗД 90) не менее 115 дБ. - Коэффициент гармоник - не более 3%. - Уровень собственных шумов - не более 26 дБ. - Вес с элементом питания не более 19 г. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 4 (Четырех) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Кол-во - 4 шт. | 473 101 руб. 23 коп. |

8. Объем финансирования и источник финансирования: 1 892 404 рубля 92 копейки из  средств Федерального  бюджета.

9. Требования к качеству поставки: поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или количеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к слуховым аппаратам устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-97 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

10. Требования к безопасности товара: декларация о соответствии по постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 (Система сертификации ГОСТ Р).

- ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4) - Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия;

# - ГОСТ Р 51024-2012 - Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний;

# - ГОСТ Р 51407-99 - Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний;

# - ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003- Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей;

# - ГОСТ ISO 10993-1-2011- Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

# - ГОСТ ISO 10993-5-2011- Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

# - ГОСТ ISO 10993-10-2011- Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

11. Требования к отгрузке, упаковке, хранению: транспортирование слуховых аппаратов проводят по группе 5 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом.

Условия хранения слуховых аппаратов в упаковке изготовителя по группе 1 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов, должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510, ГОСТ 23436 или ГОСТ 22208 клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251.

12. Слуховой аппарат должен соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на слуховой  аппарат.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов с момента выдачи изделия должен составлять не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.