Техническое задание

Технические требования на поставку кресел-колясок базовых с ручным приводом, в том числе для детей-инвалидов для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Наименование Товара | Технические характеристики | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Товара (руб.) | Стоимость Товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло - коляска предназначена для передвижения лиц с ограничением способности к самостоятельному передвижению. Предназначена для передвижения внутри и вне помещений по дорогам и площадкам с твердым покрытием как самостоятельно, так и с помощью сопровождающего лица. Рама кресло-коляски должна иметь высокопрочную крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность при эксплуатации. Рама кресло-коляски должна быть складываться без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15см и не более 20 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57см и не более 62см. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани. Наружные поверхности кресло-коляски должны быть устойчивы к растворам моющих средств. А также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали кресло-коляски при соблюдении норм эксплуатации. Высота спинки должна быть не менее 40см и иметь возможность регулировки по высоте не менее, чем на 5см. Глубина сиденья должна быть не менее 40см., и иметь возможность регулировки не менее, чем в трех положениях. Подлокотники должны быть откидные, регулируемые по высоте. Подножки должны быть съемные, вращающиеся, регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона не менее, чем на 10º, с откидной опорой стопы. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, легко управляемой пользователем и обеспечивающей удержание кресло-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресло-коляски до полной ее остановки. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье. Грузоподъемность не менее 125кг. Вес кресло-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18кг. Кресло-коляски должны иметь ширины сиденья: 38см +/-1см. 40 см +/-1см.,43см+/-1см.,45см+/-1см,48см+/-1см,50см+/-1см и поставляться в 6 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сиденья определяется в соответствии с заявкой Заказчика. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - эксплуатационная документация(инструкция для пользователя) на русском языке; -инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; Маркировка кресло-коляски должна содержать: -наименование производителя(товарный знак предприятия-производителя); -адрес производителя; -обозначение модели кресло-коляски; -дату изготовления; -серийный номер кресло-коляски; Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента передачи. | 30.92.20.000 | шт. | 83 | 14836,67 | 1231443,61 |
| Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Основные технические характеристики кресло-коляски:высота спинки диапазон не менее 40см и не более50см, спинка регулирующаяся по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона; сиденье: глубина сиденья диапазон не менее 45см и не более 50см,: регулируемое по высоте и горизонтали, сиденье с регулируемым углом наклона; ширина сиденья диапазон не менее 40см и не более 45см; высота сиденья не менее 45см и не более 50см, подлокотники регулирующиеся по высоте, не менее 20см; подножки регулирующиеся по высоте и с регулируемым углом наклона; приспособления: подушка на сиденье, поясничный валик, подголовник, держатели для ног, задники-держатели, предохранительный пояс, управление правой кистью. Гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски не менее 24 месяцев с момента передачи Получателю. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - эксплуатационная документация на русском языке; - инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; | 30.92.20.000 | шт. | 32 | 14836,67 | 474773,44 |
|  | Итого: | х | х | 115 | х | х |

Требования к качеству Товара: Кресло-коляска должен соответствовать требованиям государственного стандарта ГОСТ Р 50444-92 «Межгосударственный стандарт. Приборы, аппараты и оборудование медицинские», ГОСТ ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статистическую, ударную и усталостную прочность».

Качество изделий должно подтверждаться регистрационным удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, выдаваемым в установленном порядке, и Декларацией о соответствии либо сертификатом.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке кресло-колясок.

На Товар должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид Товара. При этом каждый Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

### Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 85 310 (Восемьдесят пять тысяч триста десять) рублей                     85 копеек.

Место поставки Товара: по выбору получателя до места проживания на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

Сроки поставок Товара: в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика Реестра получателей.

В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке товара при получении реестра, с учетом окончания срока действия контракта составляет менее 30 календарных дней, товар должен быть поставлен до окончания срока действия контракта.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 706 217 (Один миллион семьсот шесть тысяч двести семнадцать) рублей 05 копеек.

Начальник отдела                                                                                                                   С.М. Мишута