Техническое задание

Технические требования на поставку сигнализаторов звука световых и вибрационных

для обеспечения инвалидов в 2018 году

| Наименование Товара, технические характеристики | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб., коп.) | Стоимость Товара (руб., коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией. Сигнализатор (индикатор) предназначен для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии звукового и информационного сигнала. Сигнализатор (индикатор) должен быть: - беспроводным по конструкции; - реагировать на сигналы, поступающие от телефона, домофона, дверного звонка; - иметь мобильный приемник с ЖК-индикатором с подсветкой и функциями: вывода информации о сигнале вызова в виде текста на русском языке; часов; календаря; вибро-будильника; индикации разряда аккумулятора; индикации пропущенного вызова с показом времени и даты; определенного типа вибрации для каждого входящего сигнала. Сигнализатор (индикатор) должен иметь датчики: телефона, домофона, дверного звонка Сигнализатор (индикатор) должен иметь световой индикатор, подключаемый к мобильному приемнику, для привлечения внимания пользователя световыми вспышками. Питание передатчика должно осуществляться через адаптер от сети переменного тока либо от батареек. Питание мобильного приемника должно осуществляться от встроенных аккумуляторов с контролем заряда. Все необходимые аксессуары (адаптеры, аккумуляторы, батарейки) должны входить в комплект поставки. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. Радиус устойчивого приема сигнала: - в условиях прямой видимости – не менее 30 м. - в условиях сложных бытовых помещений – не менее 15 м. Количество адресов сигнализирующего устройства для гарантии отсутствия ложного срабатывания – не менее 256 Несущая частота передатчика – частота, разрешенная для использования на территории Российской Федерации. | 27.90.20.120 | шт. | 80 | 7 982,70 | 638 616,00 |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией. Сигнализатор предназначен для оповещения инвалидов с понижением или отсутствием слуха о наличии звукового сигнала от будильника, телефона. Сигнализатор должен иметь большой жидкокристаллический дисплей с яркими цифрами. При срабатывании сигнала должен подавать яркие световые импульсы, а вибрационная подушка, подключаемая к сигнализатору, должна вибрировать. Сигнализатор должен иметь следующие функции: 1) Возможность переключения режимов оповещения (только свет, только вибрация, вибрация и звук, звук и свет, свет и вибрация). 2) Плавная регулировка громкости звукового сигнала (до 95 дБ). 3) Индикация включенного будильника. 4) Разъем для подключения к телефонной линии. 5) Регулировка яркости дисплея. 6) Кнопки управления на русском языке. Должен иметь мощное выносное вибрационное устройство. Все необходимые аксессуары (адаптеры, аккумуляторы, батарейки) входят в комплект поставки. Конструкция сигнализатора должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения, самостоятельную установку при подготовке и во время эксплуатации. | 27.90.20.120 | шт. | 150 | 5 854,96 | 878 244,00 |
| Итого: | х | х | 230 | х | 1 516 860,00 |

Требования к качеству Товара: Поставляемый товар должен быть новым (ранее неиспользованным), строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие  технические требования и методы испытаний». Классификация представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»

Товар должен поставляться при наличии документов подтверждающих соответствие товара (сертификат соответствия, или декларации о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Требования к маркировке, упаковке, отгрузке Товара: Каждый сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от воздействия механических и климатических факторов при транспортировке и хранении.

На каждом сигнализаторе должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя и маркировка.

Требования к безопасности Товара: Сигнализатор звука должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 020/2011  «Электромагнитная совместимость технических средств».

Обязательная сертификация на соответствие требованиям электробезопасности и электромагнитной совместимости.

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не   должны выделять токсичных веществ при эксплуатации.

Требования к гарантийному сроку:

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара  или устранения неисправностей.

Форма, сроки и порядок оплаты Товара: В соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ расчеты за поставленный Товар производятся Заказчиком в срок не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе: Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта:

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта и составляет 75 843 (Семьдесят пять тысяч восемьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Требования к порядку поставки Товара:

-Место поставки: по выбору Получателя до места проживания инвалида на территории Ярославской области либо до места нахождения пунктов выдачи Товара Получателям, организованных Поставщиком на территории Ярославской области, в течение срока, установленного техническим заданием.

-Срок поставки Товара: в течение 30 календарных дней со дня получения от Заказчика Реестра Получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по поставке Товара при получении реестра составляет менее 30 календарных дней, Товар должен быть поставлен до окончания срока действия Контракта.

Цена поставляемого Товара: Цена Контракта включает в себя все расходы на поставку Товара, в том числе доставку готового Товара до получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 516 860 (Один миллион пятьсот шестнадцать тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.