Предмет контракта: Поставка в 2017 году противопролежневых матрацев воздушных с компрессором для обеспечения инвалидов,  проживающим на территории Челябинской области

| № | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10-03 | Противопролежневый матрац воздушный (с компрессором) | Противопролежневый матрас воздушный (с компрессором) - вспомогательное средство для поддержания (сохранения) целостности ткани (биол.) во время лежания, предназначенные для перераспределения нагрузки на уязвимые (ранимые) участки тела во время длительного периода лежания и предотвращающие появления язв и гангрен от пролежней. Наполняемость внутреннего объема противопролежневых матрацев - воздух. Матрац может быть ячеистого или балонного типа. Матрац должен быть укомплектован малошумным воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Используемое напряжение для работы компрессора 220В. Размер: не менее 1800*840*60 мм. | 600 |
| Итого: | 600 |

*Приказ от 24.05.2013г. №214н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к сроку и (или) объему  предоставленных гарантий качества Товара:

Классификация ТСР представлена в Национальном стандарте Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».  Классификация выделяет матрацы 04.33.

Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок эксплуатации один год со дня получения Товара Получателем и подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Обязательное наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт товара во время срока пользования с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Поставщик должен взять на себя все расходы, связанные с заменой некачественного товара на качественный  на основании соответствующего акта, претензии Получателя. В случае повреждения Товара при доставке Получателю все расходы несет Поставщик.

В случае выявления в течение срока годности скрытых дефектов, брака Поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 5 (пяти) дней со дня, следующего за днем получения претензии от Заказчика.

Требования к качеству и безопасности Товара:

Противопролежневые матрацы должны соответствовать стандартам ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».  Противопролежневые матрацы оснащенные компрессором (насосом) должны соответствовать ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические (часть1.Общие требования безопасности).

Поверхности, контактирующие с выделениями тканей человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения Товара. Товар должен быть приспособлен (доступен) для чистки и не должен удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Для изготовления Товара должны применяют пожаробезопасные материалы.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

У воздушных противопролежневых матрацев компрессор должен иметь такой корпус, чтобы была обеспечена защита  от прикосновения к частям, находящимся под напряжением, и к частям, которые могут оказаться под напряжением в условиях единичного нарушения.

Качество изделий должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (Система сертификации ГОСТ) для электрических матрацев.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке Товара:

Маркировка Товара должна содержать

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование или обозначение типа (вида модели) изделия;

- номер изделия по  системе нумерации предприятия-изготовителя, при необходимости;

- год изготовления изделия (или две последние цифры);

- обозначение стандартов или технических условий на изделие.

Место нанесения маркировки на изделии или табличке, прикрепленной к нему — в соответствии с конструкторской документацией на изделие.

Маркировка компрессора должна иметь по меньшей мере, «постоянно нанесенную»  и «ясно различимую» маркировку:

- происхождение изделия;

- обозначение типа и модели;

- присоединение питания;

- частота питающего напряжения (Гц);

- потребляемая мощность;

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка Товара должна обеспечивать защиту  от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения Товара.

Транспортировать следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Место и условия поставки Товара по выбору Получателя:

Конкретное место и способ получения Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка до места жительства Получателей (на условиях DDР),

- по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика,

- ином месте, указанном Получателем.

Срок и условия поставки товара: не позднее 29 июня 2018 г. Датой поставки является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

При передачи Товара Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Срок и порядок оплаты поставляемого товара:

В цену контракта включены все затраты  на поставку товара, в том числе, затраты на доставку до места жительства Получателей, пунктов выдачи, разгрузку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, других расходов, связанных с выполнением Поставщиком своих обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры*, Акта сдачи - приемки Товара Получателем, Реестра выдачи Товара (представляется также в электронном виде - в формате MS Excel (xls)), отрывные талоны к Направлению, копии документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, если Товар выдан представителю, и подписания Заказчиком Акта поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

*для плательщиков НДС

Документы для оплаты представляются Заказчику сопроводительным письмом.

Поставщик передает Заказчику документы для оплаты в течение 5 рабочих дней после поставки всего товара.

Документы, поступившие Заказчику после  6 июля 2018 года к оплате не принимаются, оплата Товара за пределами срока действия контракта Заказчиком не производится.

Источник финансирования:  средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.