Приложение №1

к приказу РО №__________от __________2018г.

Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

Протезы нижних конечностей в количестве 1 штука на сумму 2 947 917 рубля 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПН8-ОБ C-Leg | Протез бедра с коленным модулем C-Leg | Протез бедра модульный с микропроцессорным гидравлическим управлением фазы опоры и переноса, с полимерным чехлом с использованием замка или системой крепления KISS, или с вкладной гильзой из мягкого термолина со скелетированной карбоновой приемной гильзой или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с вакуумным креплением, оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг., стопа с высокой степенью энергосбережения с ротационным движением в горизонтальной плоскости, тип протеза по назначению – постоянный. Электронный коленный модуль с дистанционным управлением, позволяющий пациенту самостоятельно настраивать по своим потребностям. Угол сгибания: до 125°. Максимальный вес пациента: до 125 кг. стопа с высокой степенью энергосбережения с ротационным движением в горизонтальной плоскости. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 1 | 2947917,00 | 2947917,00 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  2 947 917 рубль 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2018г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 30 (тридцати)  дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия (приложение № 2),  реестра выполненных работ (приложение № 4), акта поставки товара (приложение № 5), отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.