Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению индивидуальными глазными протезами из пластмассы в 2018 году инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов

| Наименование протеза | Функциональные характеристики | Цена за единицу (руб.) | Количество ( шт.) | Сумма ( руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальный глазной протез из пластмассы | Индивидуальный глазной протез должен быть изготовлен из медицинской пластмассы, устойчив к воздействиям механических и биологических сред, на поверхности протеза не должно быть вмятин, трещин, бугров, шероховатостей, острых и зазубренных краев, перехода от выпуклой к вогнутой поверхности. Форма, размеры каждого протеза, посадка радужки, расцветка радужки и склеры (наличие кровеносных сосудов и различный цвет белка) должны изготавливаться в зависимости от индивидуальных параметров каждого инвалида . Внешняя поверхность протеза должна соответствовать конфигурации здорового глаза, а внутренняя поверхность должна опираться на места прикрепления глазных мышц для улучшения подвижности протеза. Глазные протезы не должны вызывать болевых ощущений, не должны оказывать давления на костные выступы. | 12 121,02 | 90 | 1 090 891,80 |

Количество индивидуальных глазных протезов их пластмассы 90 шт. на сумму 1 090 891 рубль 80 коп. (Один миллион девяносто тысяч восемьсот девяносто один рубль 80 коп.)

Индивидуальные глазные протезы из пластмассы должны быть изготовлены в соответствии с общими техническими требованиями ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и техническими условиями ТУ 9396-002-44573300-2004.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока эксплуатации, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Гарантийный срок пользования не менее 12 (Двенадцать месяцев).

Размер обеспечения заявки -1%

Размер обеспечения исполнения Государственного контракта-10%

Срок выполнения работ по 1 декабря 2018 г.

Срок действия контракта по 21 декабря 2018 г.

Место выполнения работ: г. Иркутск

Заказчик: Государственное учреждение-Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Заместитель начальника отдела

социальных программ                                                                                          М.В. Егорова

Егорова