ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Объектом закупки является неэтилированный бензин с показателем детонационной стойкости (октановым числом по исследовательскому методу) не менее 95 и экологического класса не ниже К5, предназначенный в качестве моторного топлива для транспортных средств с бензиновыми двигателями, сконструированными для работы на неэтилированном бензине (далее – «Товар»).

Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 32513-2013 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», принятому решением Комиссии Таможенного Союза от 18 октября 2011 года № 826.

Гарантийный срок хранения Товара составляет 1 год со дня его изготовления. Товар должен иметь при поставке документ о качестве (паспорт), содержащий:

– наименование и обозначение марки Товара;

– наименование изготовителя или уполномоченного изготовителем лица, или импортера, или продавца, их местонахождение (с указанием страны);

– обозначение стандарта;

– нормативные значения и фактические результаты испытаний, подтверждающие соответствие Товара данной марки требованиям стандарта и технического регламента;

– дату выдачи и номер паспорта;

– дату изготовления (число, месяц, год) и номер партии;

– массу брутто и массу нетто;

– подпись лица, оформившего паспорт;

– сведения о сертификате соответствия (при наличии);

– сведения о наличии или отсутствии в Товаре присадок.