Техническое задание

на поставку кресел-колясок для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году

- Предмет аукциона – поставка кресел-колясок для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году.

Количество 74 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 744 356 руб. 55 коп. (Один миллион семьсот сорок четыре тысячи триста пятьдесят шесть рублей, 55 коп.), НДС не облагается.

- Место и сроки  поставки товара

Поставка осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида.

2.1. Место поставки товара:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верхнебуреинский район, Амурский район | 12 |
| 2 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Нанайский район, Бикинский район. | 31 |
| 3 | Ванинский район, Советско-Гаванский район | 6 |
| 4 | Николаевский район, Ульчский район | 5 |
| 5 | Комсомольский район, Солнечный район | 20 |
|  | Всего | 74 |

2.2. Сроки поставки товара по 01.12.2018 г. 100% объема поставки.

2.3. Срок действия контракта по 31.12.2018 г.

3. Назначение:

Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных, приводимое в движение сопровождающим лицом.

4. Технические требования

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.  Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями следующих стандартов:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3, 4);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

5. Требования к качеству и безопасности.

При организации поставки товара наличие регистрационного удостоверения выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии».

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений, обеспечивать свободу движений последнего при перемещениях.

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобство при самостоятельном передвижении пользователя и сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании;  должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

6. Маркировка, упаковка, комплектность.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

На каждом кресле-коляске должна быть нанесена маркировка, содержащая:

-наименование и адрес производителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации);

-артикул модификации кресла коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски

-дата выпуска (месяц, год).

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

7. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подписания акта сдачи-приемки товара получателем). Установленный гарантийный срок эксплуатации товара не распространяется на случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания получателем акта сдачи-приемки товара.

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска для детей-инвалидов больных ДЦП комнатного типа | Кресло-коляска комнатного типа, для детей-инвалидов в возрасте от 3 до 12 лет, предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляски складная, изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -наклон спинки в положение сидя, полулежа не менее 1050 -плечевые фиксирующие ремни; -ремень тазобедренный с возможностью регулировки; -съемный подголовник регулируемый по высоте, без применения дополнительного инструмента; -регулировку высоты сиденья спереди; -регулировку высоты спинки; -подножки регулируемые по длине с наличием фиксатора ног -мягкий абдуктор; -стояночные тормоза для колес с возможностью фиксации; -съемная обивка для сидения, спинки; Сидение и спинка должна быть изготовлена из высокопрочного нейлона. Технические характеристики: габаритные размеры (ШхВхД) без опор для ног не менее 600мм.*1100 мм.*900 мм.; масса кресла-коляски в полной комплектации - не более 19 кг.; ширина сидения не менее 280 мм. и не более 400 мм. по заявке получателя; регулировка высоты сиденья спереди от не менее 430 мм до не более 500 мм; глубина сиденья от не менее 340 мм и не более 400 мм.; высота спинки регулируемая; высота спинки не менее 500 мм и не более 600 мм.; высота подножки регулируемая от 235 мм до 320 мм. Грузоподъемность – не менее 50 кг. Колеса: передние - пневматические или литые; задние - невматические или литые; Диаметр колес: передние не менее 150 мм; задние не более 300 мм. Дополнительно кресло-коляска может комплектоваться пластиковым столиком с антиспастической ручкой. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 17 |
| Кресло-коляска для детей-инвалидов больных ДЦП прогулочного типа | Кресло-коляска прогулочного типа, для детей-инвалидов в возрасте от 3 до 12 лет, предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием.. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляски складная, изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -наклон спинки в положение сидя, полулежа не менее 1050 -плечевые фиксирующие ремни; -ремень тазобедренный или поясной; -съемный подголовник регулируемый по высоте, без применения дополнительного инструмента; -регулировку высоты сиденья спереди; -регулировку высоты спинки; -подножки регулируемые с наличием фиксатора; -мягкий абдуктор; стояночные тормоза для колес с возможностью фиксации; -съемная обивка для сидения, спинки; Сидение и спинка должна быть изготовлена из высокопрочного нейлона. Технические характеристики: габаритные размеры (ШхВхД) без опор для ног не менее 600мм.*1100 мм.*900 мм.; масса кресла-коляски в полной комплектации - не более 20 кг.; ширина сидения не менее 280 мм. и не более 400 мм. по заявке получателя; регулировка высоты сиденья спереди от не менее 450 мм до не более 500 мм; глубина сиденья от не менее 340 мм и не более 400 мм.; высота спинки регулируемая; высота спинки не менее 500 мм и не более 600 мм.; высота подножки регулируемая от 235 мм до 320 мм. Грузоподъемность – не менее 50 кг. Колеса: передние - пневматические или литые; задние - невматические или литые; Диаметр колес: передние не менее 150 мм; задние не более 300 мм. Может дополнительно комплектоваться дождевиком, козырьком. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 16 |
| Кресло-коляска для детей-инвалидов больных ДЦП комнатного типа | Кресло-коляска комнатного типа, для детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Рамная конструкция кресла-коляски складная, изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -наличие регулировки высоты сиденья спереди; - регулировку угла наклона спинки до положения «полулежа» не менее 800 с возможностью фиксации под любым углом; -съемный подголовник регулируемый по высоте без применения дополнительного инструмента; -съёмные поворотные подножки; -ложементы для голени; -съемный мягкий абдуктор, регулируемый по глубине установки; -регулируемые ремни безопасности; -наличие регулировки колес по вертикали; -колеса: передние с пневматическими или цельнолитыми шинами; задние с пневматическими или цельнолитыми колесами -ручные тормоза с фиксатором для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания Сидение и спинка должны быть изготовлены из высокопрочного нейлона. Технические характеристики: -размеры в рабочем состоянии ДхШхВ не более 1500 мм*680 мм.*950 мм; -регулировка высоты сиденья сзади не менее 400 мм и не более 500 мм. -регулировка высоты сиденья спереди не менее 520 мм и не более 750 мм; -высота спинки с подголовником не менее 500 мм и не более 680 мм.; -глубина сиденья - не менее 350 мм. и не более 440 мм.; -ширина сидения не менее 350 мм. не более 440 мм. по заявке получателя; -регулировка высоты подножек не менее 400 мм и не более 550 мм; -масса кресло-коляски не более 26 кг.; -грузоподъемность не менее 60 кг не более 110 кг.; Колеса: -предние пневматические или литые; -задние пневматические или литые; -диаметр передних колес не менее 150 мм. -диаметр задних колес не более 400 мм. Дополнительно кресло-коляска может комплектоваться пластиковым столиком с антиспастической ручкой. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 14 |
| Кресло-коляска для детей-инвалидов больных ДЦП прогулочного типа | Кресло-коляска прогулочного типа, для детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием.. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Рамная конструкция кресла-коляски складная, изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должно иметь: -наличие регулировки высоты сиденья спереди; - регулировку угла наклона спинки до положения «полулежа» не менее 800 с возможностью фиксации под любым углом; -съемный подголовник регулируемый по высоте без применения дополнительного инструмента; -съёмные поворотные подножки; -ложементы для голени; -съемный мягкий абдуктор, регулируемый по глубине установки; -регулируемые ремни безопасности; -наличие регулировки колес по вертикали; -колеса: передние с пневматическими или цельнолитыми шинами; задние с пневматическими или цельнолитыми колесами -ручные тормоза с фиксатором для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания Сидение и спинка должны быть изготовлены из высокопрочного нейлона. Технические характеристики: -размеры в рабочем состоянии ДхШхВ не более1500 мм*680 мм.*1000 мм. -регулировка высоты сиденья сзади не менее 400 мм и не более 500 мм. -регулировка высоты сиденья спереди не менее 520 мм и не более 750 мм; -высота спинки с подголовником не менее 500 мм. и не более 680 мм.; -глубина сиденья - не менее 350 мм. и не более 440 мм.; -ширина сидения не менее 350 мм. не более 440 мм. по заявке получателя; -регулировка высоты подножек не менее 400 мм и не более 550 мм; -масса кресло-коляски не более 26 кг.; -грузоподъемность не менее 60 кг не более 110 кг.; Колеса: -передние пневматические или литые; -задние пневматические или литые -диаметр передних колес не менее 150 мм. -диаметр задних колес не более 400 мм. Дополнительно кресло-коляска может комплектоваться дождевиком, козырьком. В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | 19 |
| Кресло-коляска для детей-инвалидов больных ДЦП прогулочная (типа трость) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и детей с детским церебральным параличом для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием.. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение ребенка в положении сидя и полулежа. Рамная конструкция кресла-коляски складная (по типу трость), изготовлена из облегченного металлического сплава, с антикоррозийным покрытием. Кресло-коляска должно иметь следующие функциональные и технические характеристики: -плечевые фиксирующие ремни; -ремень поясной с возможностью регулировки; - упор для голени; -регулировку глубины сиденья; -регулировку угла наклона спинки; -подголовник съемный с регулируемым по высоте фиксатором головы; -подножки регулируемые по вертикали; -мягкое, регулируемое устройство для разведения бедер или абдуктор; - тормоза для колес с возможностью фиксации или тормоза на ручках для сопровождающего лица; Сиденье и спинка должна быть изготовлена из высокопрочного нейлона. Технические характеристики: -масса кресла-коляски в полной комплектации - не более 14 кг; -грузоподъемность – не менее 50 кг; -диаметр передних колес не менее 150 мм и не более 210 мм, цельнолитые; -диаметр задних колес не менее 200 мм и не более 300 мм, цельнолитые; -наклон спинки в положение сидя, полулежа. Дополнительно: - кресло-коляска может комплектоваться дождевиком, козырьком; -может иметь регулировку глубины сиденья; -может иметь регулировку высоты сиденья В комплект поставки должно входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). |  |
|  | -ширина сиденья не менее 290 мм и не более 350 мм по заявке получателя; -спинка не более 560 мм; | 4 |
|  | -ширина сиденья не менее 360 мм и не более 400 мм по заявке получателя; -спинка не более 660 мм; | 4 |
|  | ИТОГО | 74 |