Описания объекта закупки –

Техническое задание на поставку специальных устройств

для оптической коррекции слабовидения – луп,

для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Наименование товара, работ, услуг

Лупы общего и промышленного назначения являются специальными устройствами оптической коррекции, увеличивающими изображение.

Лупы классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код трехуровневой классификации 22 03 09

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Лупы изготавливаются в соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 25706-83 С. «Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования» и технических условий на лупы конкретного типа.

Линзы луп должны быть изготовлены из оптического стекла по ГОСТ 3514-94  или из оптической пластмассы с защитным покрытием.

Тип луп, применяемых как техническое средство реабилитации и абилитации лиц с ограниченными возможностями, – ЛП (просмотровая). Предназначены для чтения, для просмотра деталей рисунков, фотоотпечатков, мелких предметов и т.д. Конструктивное исполнение  может быть в трех видах: складные, с ручкой, штативные. Оптическая система представлена в виде простой однолинзовой, многолинзовой корригированной.

Требования к качеству выполнения и результатам работ

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество изображения должно быть четким на всем поле зрения.

Линзы луп должны быть прочно закреплены и не должны проворачиваться в оправах.

Поверхности оправы и корпуса луп не должны иметь забоин, вмятин.

В складных лупах шарнирное соединение должно обеспечивать фиксацию лупы с ручкой при любом угле раскрытия.

Для луп с оптикой из пластмассы оправы, зажимные кольца для крепления линз должны быть изготовлены из пластмассы. Корпус лупы, изготовленный из металла, должен иметь прочное антикоррозионное покрытие.

Линзы луп, изготовленные из полимерных материалов, не должны иметь грубых дефектов литья. Недопрессовки, наплывы, желтизна материалов, а так же налеты на рабочих поверхностях линзы не допускаются.

Требования к маркировке и хранению

На оправе лупы должны быть нанесены: товарный знак предприятия – изготовителя; увеличение лупы.

Лупы должны выдерживать при транспортировании воздействие температуры окружающего воздуха от минус 45ºС до плюс 45ºС.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Установленный полный срок службы луп с оптикой из стекла -10 лет, с пластмассовой оптикой – 5 лет.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка должна  осуществляться по согласованию с получателем/инвалидом (на условиях DDP): по месту его фактического проживания, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Кратность лупы должна подбираться для каждого инвалида индивидуально с учетом рекомендации индивидуальной программы реабилитации

Поставка луп для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Свердловской области.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области  по согласованию с пользователем (на условиях DDP): по месту его жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки до  30.11.2018.  Количество всего:   450 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13-01-04 | Лупа ручная | Кратность лупы с увеличением до 10 крат должна подбираться для каждого инвалида индивидуально. Обе поверхности линзы должны иметь твердое покрытие для защиты от механических повреждений. В комплект поставки должно входить: лупа, упаковочная коробка, инструкция по применению на русском языке. Гарантийный срок эксплуатации товара – не менее 12 месяцев. | 300 |
| 13-01-04 | Лупа с подсветкой | Кратность лупы с подсветкой с увеличением до 10 крат должна подбираться для каждого инвалида индивидуально. Обе поверхности линзы должны иметь твердое покрытие для защиты от механических повреждений. В комплект поставки должно входить: лупа, батарейки, упаковочная коробка, инструкция по применению на русском языке. Гарантийный срок эксплуатации товара – не менее 12 месяцев. | 150 |

*Приказ от 13.02.2018. № 86н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р.