Техническое задание

На выполнение работ по обеспечению инвалида в 2018 году протезами нижних конечностей (протез бедра модульный с внешним источником энергии, протез бедра для купания) за счет средств Федерального бюджета.

Количество - 2 штуки.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3 743 144 рублей 21 копейка.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

Срок обеспечения: по 01 июля 2018 г.

В цену протезов должны быть включены: все расходы, связанные с исполнением государственного контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Наименование товара, работ, услуг

Протезы нижних конечностей (протез бедра модульный, протез бедра для купания, далее протезы) - технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие, или имеющие врожденные дефекты нижних конечностей и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работа по обеспечению инвалида протезами предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

# Протезы нижних конечностей (протез бедра модульный, протез бедра для купания) должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность. ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

-постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалида протезами должны осуществляться при наличии декларации соответствия на изделия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работа по обеспечению инвалида протезами должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Минимальный гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с Республиканским стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» и минимальный срок составляет на протезы бедра не менее 9 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт протеза бесплатно.

Срок дополнительной гарантии качества изделий не должен превышать срока службы товара.

Срок пользования протезами устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 N 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

При выполнении условий государственного контракта Исполнитель обязан:

Производить выдачу Изделий получателям при предъявлении паспорта получателя.

| Наименование протезов | Шифр и описание протезов по функциональной классификации | Количество изделий (штук) | Цена единицы изделия (руб.коп) | Стоимость | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез нижних конечностей |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии с несущей приемной гильзой из литьевого слоистого пластика, антисептического с содержанием свободных ионов серебра, индивидуального изготовления по слепку, с применением технологии построения примерочного протеза. Гидравлический одноосный коленный шарнир, влагозащищенный, с электронной системой управления, обеспечивающей более безопасную, по отношению к аналогам, физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с режимом, дающим возможность пациентам подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом. Углепластиковая, влагозащищенная стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями, с возможностью выбора косметической оболочки в зависимости от пола инвалида. Наличие поворотного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). Торсионное устройство, обеспечивающее вращательные движения между коленным модулем и стопой, устраняет динамические нагрузки на позвоночник, улучшает управляемость протезом при ходьбе по неровной поверхности. Полуфабрикаты – титан на нагрузку соответствующую весу пациента. Полимерный чехол с дистальным соединением. Крепление за счет замкового устройства для полимерных чехлов. Без косметической облицовки. | 1 | 3337209,87 | 3337209,87 | 45 дней |
| итого |  | 1 |  | 3337209,87 |  |

| Наименование комплектующих изделий | Техническое описание комплектующих изделий | Показатель характеристики используемого товара (используемый материал и пр.) | Количество комплектующих |
| --- | --- | --- | --- |
| Коленный шарнир | Коленный шарнир Genium 3В1 или его эквивалент -гидравлический одноосный влагозащищенный, с электронной системой управления, обеспечивающей безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, дающим возможность пациентам подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным (не приставным) шагом, с режимом полной фиксации под любым углом | Материал – карбон, угол сгибания – не менее 135 гр, вес – не более 1400 г, макс. вес пациента не менее 150 кг. | 1 |
| РСУ | РСУ поворотный с пирамидкой 4R57 или его эквивалент | Материал - Сталь, вес не более 170 г., макс. вес пациента не менее 150 кг. | 1 |
| Лайнер | Силиконовый лайнер 6Y85 с дистальным креплением с технологией SkinGuard или его эквивалент, с высокой поперечной эластичностью, адаптируемый к форме культи. | макс. вес пациента не менее 150 кг. | 1 |
| Стопа | Влагозащищенная стопа с высоким уровнем энергосбережения, адаптированная как для повседневного использования, так и для занятий спортивными упражнениями. | Материал – гибкий композиционный материал на основе карбонового волокна, макс. вес стопы без оболочки не более 540 гр., макс. вес пациента не менее 150 кг., размер в диапазоне 25-30 см | 1 |

| Наименование протезов | Шифр и описание протезов по функциональной классификации | Количество изделий (штук) | Цена единицы изделия (руб.коп) | Стоимость | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез нижних конечностей |
| Протез бедра модульный для купания | Протез бедра модульный для купания. Специальный. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа бесшарнирная, монолитная, влагозащищенная полтуретановая, с эффектом присасывания к скользким и мокрым поверхностям, с возможностью безопасного передвижения на протезе без обуви. Полимерный чехол силиконовый. Коленный шарнир водостойкий моноцентрический гидравлический с фиксатором для дополнительной надежности в фазе опоры. Регулировочно-соединительные устройства-титан, влагозащищенные, на нагрузку соответствующие весу пациента. Крепление: соединение в проксимальной и дистальной части лайнера ремнями и блоками. Косметическая облицовка модульная-пенополиуретан. | 1 | 405 934,34 | 405 934,34 | 45 дней |
| итого |  | 1 |  | 405934,34 |  |

| Наименование комплектующих изделий | Техническое описание комплектующих изделий | Показатель характеристики используемого товара (используемый материал и пр.) | Количество комплектующих |
| --- | --- | --- | --- |
| Коленный модуль | Коленный шарнир водостойкий моноцентрический гидравлический с фиксатором для дополнительной надежности в фазе опоры. | Материал: Алюминиевый сплав Угол сгибания коленного шарнира: Не менее 1350 Вес: Не более 400 г. Системная высота: Не менее 62 мм. | 1 |
| Стопа | Стопа бесшарнирная, монолитная, влагозащищенная полиуретановая, с эффектом присасывания к скользким и мокрым поверхностям, с возможностью безопасного передвижения на протезе без обуви. | Материал: Полиуретан Вес с адаптером: не более 704 г. Монтажная высота без адаптера: не менее 72 мм. Вес пациента: Не менее 150 кг | 1 |
| Регулировочно соединительные устройства | Регулировочно-соединительные устройства-титан, влагозащищенные, на нагрузку соответствующие весу пациента. | Материал: титан Нагрузка: Не менее 150 кг |  |
| Лайнер силиконовый | Износоустойчивый с дистальным соединением, с замком. | Материал: силикон | 1 |