Техническое задание на осуществление закупки

путем проведения аукциона в электронной форме

1.  Условия контракта:

1.1. Наименование объекта закупки

поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве

1.2. Описание объекта закупки:

- функциональные, технические, качественные и эксплуатационные (при необходимости) характеристики

Автомобили предназначены для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, используемые для их реабилитации.

Таблица №1

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические характеристики и показатели | Значения | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не изменяемые | изменяемые |  |
| 1. | Автомобиль с адаптирован-ными органами управления | Категория автомобиля | М1 |  | 3 |
|  |  | Тип кузова/количество дверей |  | Седан или хетчбек / не менее 4 |  |
|  |  | Экологический класс |  | не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | механическая |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 |  | не менее 1400 |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | Топливо |  | бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Расход топлива по смешанному ездовому циклу, л/100км |  | не более 7,6 |  |
| 2. | Автомобиль с адаптирован-ными органами управления | Категория автомобиля | М1 |  | 1 |
|  |  | Тип кузова/количество дверей |  | Седан или хетчбек / не менее 4 |  |
|  |  | Экологический класс |  | не менее 5 |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | автоматическая |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 |  | не менее 1400 |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | Топливо |  | бензин с октановым числом не менее 95 |  |
|  |  | Расход топлива по смешанному ездовому циклу, л/100км |  | не более 7,6 |  |

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду (29.10.59.390) по Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Автомобили должны быть не ранее 2018 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (левой ноги – 2 шт.(с МКПП), правой ноги – 1 шт.(с МКПП), обеих ног – 1 шт.(с АКПП) должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой:

таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

органов ГИБДД о регистрации адаптированных органов управления (устройства ручного управления) автомобилем категории М1;

- сервисная книжка с вкладышем, в котором определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и (или) копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги, левой ноги, обеих ног).

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином в объеме не менее 5 литров.

Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992  №2300-1 «О  защите прав потребителей»).

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

При описании объекта закупки использовались показатели, связанные с необходимостью и спецификой поставки автомобилей на основании представленных программ реабилитации пострадавших и их антропометрических данных.

Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий  качества, к гарантийному обслуживанию товара.

Срок, на который предоставляется гарантия:

Гарантия на Товар должна составлять 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять 6 (шесть) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

Требования к гарантии производителя товара:

Срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передаче Товара. Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться на территории Брянской области.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

1.3. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта:

Количество — 4 шт.

(в т.ч. 2 шт. – с нарушением функций левой ноги (с МКПП), 1 шт. – с нарушением функций правой ноги (с МКПП); 1 шт. – с нарушением функций обеих ног (с АКПП).

Поставка и выдача Товара осуществляется Поставщиком Получателям в г. Брянске.

1.4. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

с даты заключения контракта по 10 августа 2018 года