Приложение №1

Технические требования

на поставку инвалидам технических средств реабилитации –

кресел-колясок с электроприводом (электронный аукцион)

Наименование товара, работ, услуг

Кресла-коляски с электроприводом - техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в помещениях и вне помещений в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием и закрепления у них положительных установок в положении сидя, полулежа и лежа.

Классификация кресел-колясок различных модификаций, представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Общие требования к техническим характеристикам и безопасности кресел-колясок

Эргономика кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Устройство по зарядке аккумулятора кресла-коляски должно быть адаптировано с источником электроснабжения Российской Федерации.

Все кресла-коляски являются изделиями медицинского назначения, подлежащими обязательной регистрации Росздравнадзором РФ и предоставление участниками аукциона регистрационных удостоверений на данную продукцию является обязательным условием.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке и отгрузке

На каждой кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Гарантии на кресла-коляски

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной батареи – не менее 12 месяцев.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к соответствию кресел-колясок стандартам

Все кресла-коляски в соответствии с нижеприведенными ГОСТами должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски в зависимости от модификации (комнатные, прогулочные) представляемые участниками аукциона должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»

- ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

- ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

. На изделие должен быть установлен срок пользования. Срок пользования не должен быть менее сроков пользования, установленных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 №85н.

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и деклараций о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982.

В заявке рекомендуется указать модель поставляемого изделия и производителя.

| № п/п | Наименование изделия | Описание модели кресла-коляски | Цена за ед., руб. | К-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимая в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе) в условиях помещения и вне помещений в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Спинка и сидение должны быть выполнены из экологически чистой ткани с водоотталкивающей пропиткой. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из металла (указать в заявке), должна иметь антикоррозийное покрытие и иметь складную конструкцию. Передние и задние колеса должны иметь цельнолитые или пневматические шины. Пульт управления – джойстик с плавным регулированием скорости, индикатором заряда батареи и звуковым сигналом. Пульт управления должен регулироваться по высоте, с возможностью установки под правую или левую руку. По обеим сторонам кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками откидными или съемными, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена подножками, которые должны быть съемными и (или) иметь возможность откидывания в стороны, регулируемыми по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством, ремнем безопасности, подушкой на сидение. В задней части колясок должны находиться светоотражающие элементы или габаритные огни. Основные технические характеристики: • ширина – не более 750 мм; • длина – не более 1200 мм; • высота – не более 1150 мм; • масса кресла-коляски (включая аккумуляторные батареи) не более 70 кг; • грузоподъёмность — не менее 120 кг; • ширина сидения в диапазоне от 400 мм до 500 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика); • диаметр задних колес: не более 450 мм; • диаметр передних колес не более 250 мм. Ходовые характеристики должны соответствовать следующим параметрам: • максимальная скорость не менее 6 км/ч включительно; • аккумуляторные батареи не более 2шт. В комплект поставки должно входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание; - насос при комплектации колес пневматическими шинами. Участник закупки при подаче заявки может указать дополнительные функции. | 58417,00 | 40 | 2336680,00 |

Инструкция по заполнению первой части заявки

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в  соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

Первая часть заявки заполняется в соответствии частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» и положениями настоящей инструкции.

Участник закупки в первой части представляет информацию о конкретных показателях товара (материала, значениях, параметрах, характеристиках), используемого при выполнении работ соответствующих значениям установленным документацией об аукционе в электронной форме (раздел Технического задания аукционной документации: «Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам работ по обеспечению инвалидов изделиями»).

Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам аукциона при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции, которые должны предоставляться  в составе заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», то есть должны быть конкретными.

В технической части документации словами (более, менее, от, до, не более, не менее, выше, ниже) или соответствующими математическими символами указаны максимальные и/или минимальные значения показателей, а также одновременно минимальные и максимальные значения, разделенные "тире", "дефисом" и альтернативные значения (обозначены «или» «/», «,»), Участником закупки данные показатели должны быть конкретизированы. Значения показателей, не сопровождающиеся вышеперечисленными словами или знаками или символами являются неизменными, их участник закупки должен указать в первой части заявки не изменяя. Значения показателей, сопровождающиеся словами «от», «до» включаются в интервал значений. В первой части заявки Участник закупки должен указать конкретные значения показателей и единицы их измерения.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Если в описании объекта закупки указан верхний и (или) нижний предел показателя и сопровождается при этом соответственно словами «не менее», «не более», то участник закупки должен предложить товар с точно таким же значением, либо значением «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее», «не более».