Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезно-ортопедические изделия должны соответствовать гигиеническим нормам, предусмотренным ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2007. «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей должны осуществляться при наличии сертификатов либо деклараций соответствия;

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения – по соответствующим ГОСТам.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена двигательная функция конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| Наименование изделия (модель, шифр, страна происхождения товара) | Характеристики изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти ПРО-КВО или эквивалент | Протез при частичной ампутации кисти; косметический; отсутствует система управления; кисть косметическая силиконовая с арматурой из проволоки в пальцах; приемная гильза индивидуальная, формируется внутри косметической оболочки с помощью двухкомпонентного формовочного силикона; крепление специальное - встроенная застежка-молния | 3 |
| Протез предплечье косметический ПР2-КВО или эквивалент | Протез предплечья косметический; кисть косметическая силиконовая, лучезапястный узел для присоединения любого терминального устройства с адаптером; приемная гильза индивидуальная одинарная, по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика на основе ортокриловых смол; крепление индивидуальное. | 6 |
| Протез предплечья активный ПР2 - 48 или эквивалент | Протез предплечья активный: система управления механическая (тяговая; кисть с гибкой тягой, каркасная с пружинным схватом, пассивной ротацией; узел локоть отсутствует; оболочка косметическая силиконовая с армирующей сеткой; приемная гильза индивидуальная одинарная / или индивидуальная составная (контактная и несущая), по гипсовому слепку, из литьевого пластика на основе ортокриловых смол, крепление – за счет конструкции приемной гильзы или с помощью манжеты, из кожи или слоистого пластика, а так же лентой «контакты», шнуровкой или кожаными полуфабрикатами, тип крепления индивидуальный. | 3 |
| Протез предплечья рабочий ПР2-31 или эквивалент | Протез предплечья рабочий; система управления отсутствует / сохранившейся рукой или противоупором; модуль кисти отсутствует; узел локоть предплечье отсутствует; лучезапястный узел для присоединения терминального устройства, имеющего адаптер; тип приспособлений: насадки рабочие; приемная гильза индивидуальная одинарная или составная; материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол или листовой термопласт; тип крепления индивидуальное, подгоночное, специальное. | 2 |
| Протез плеча косметический ПР4-КВО или эквивалент или эквивалент | Протез плеча косметический, система управления: сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой, с несъемной формообразующей арматурой в пальцах; узел локоть-предплечье экзоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья; лучезапястный узел; гильза индивидуальная составная одинарная; материал приемной гильзы-литьевой слоистый пластик на основе связующих смол или листовой термопласт; тип крепления: индивидуальное, подгоночное. | 4 |
| Протез плеча активный ПР4-22 или эквивалент | Протез плеча активный; система управления механическая (тяговый); кисть с жесткой тягой каркасная с пружинным схватом; узел локоть – предплечья экзоскелетного типа активный; с бесступенчатой фиксацией и пассивной ротацией плеча; функция ротации на уровне лучезапястного сустава реализована в составе модуля кисти; приспособления отсутствуют; оболочка косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой; приемная гильза индивидуальная одинарная или индивидуальная составная, по гипсовому слепку, из литьевого слоистого пластика на основе ортокриловых смок, примерочная ( пробная гильза ); модуль при вычленении плеча отсутствует, тип крепления специальное, индивидуальное, подгоночное. | 2 |
| Протез плеча рабочий ПР4-28 или эквивалент | Протез плеча рабочий, система управления сохранившейся рукой или противоупором, узел локоть-предплечье, кистьевой адаптер; сменные устройства захвата; приемник рабочих насадок; гильза индивидуальная составная или или индивидуальная одинарная; материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе связующих смол; модуль при вычленении плеча отсутствует; тип крепления: индивидуальное, подгоночное. | 1 |
| Итого: | 21 |