Техническое задание

на поставку инвалидам слуховых аппаратов

(Электронный аукцион)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации 	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012, ГОСТ Р 51407-99.

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда. Сурдологический центр должен находиться в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы центра выдачи должен быть представлен Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара: с 01.03.2018 по 10.06.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.06.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 20.06.2018 г. для расчетов Поставщик передает Заказчику Реестр выдачи товара за определенный период, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывные талоны к направлениям счет и счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.

| Наименование Товара, | Описание | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Аналоговый слуховой аппарат заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90: не менее 138 дБ; Максимальное акустическое усиление: не более 76 дБ; Частотный диапазон: не уже 0,1 – 6,0 кГц; регулировка ТНЧ - наличие, регулировка АРУ – наличие, Телефонная катушка – наличие, глубина регулировки ВУЗД – не менее 15 дБ. | 4 |
| Аналоговый слуховой аппарат заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 66 дБ; Частотный диапазон: не уже 0,2 – 5,9 кГц; регулировка ТНЧ - наличие, регулировка АРУ – наличие, Телефонная катушка – наличие, | 2 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ Максимальное акустическое усиление - не менее 79 дБ Частотный диапазон - не уже 0,1- 6,0 кГц Возможные способы обработки цифрового сигнала - бесканальный цифровой процессор или количество каналов цифровой обработки звука – не менее 20 Количество программ прослушивания – не менее 4 Адаптивная функция обратной акустической связи – наличие Адаптивная функция шумоподавления – наличие Возможность бинауральной синхронизации переключения программ и регулировки громкости – наличие Адаптивная направленность – наличие Смещение высокочастотных звуков в низкочастотную область слуха – наличие Подавление шума ветра – наличие Световая индикация работы слухового аппарата – наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Водо и пылезащищённый корпус – наличие Функция автоматического переключения в режим работы с телефонным аппаратом – наличие Адаптивная мульти-акустическая программа – наличие Автоматическая программа улучшения разборчивости речи для различных языковых групп – наличие | 3 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 140 дБ Максимальное акустическое усиление - не более 82 дБ Частотный диапазон - не уже 0,1- 4,9 кГц Количество каналов цифровой обработки сигнала - не менее 8 Количество ручных программ прослушивания – не менее 3 дополнительное усиление низких частот – наличие функция подавления внезапных резких звуков (АнтиШок или эквивалент) – наличие автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из не менее двух базовых программ – наличие многополосная адаптивная направленность – наличие противофазное адаптивное подавления обратной связи – наличие дополнительного выделения и усиления речи – наличие регистрация данных о режимах работы слухового аппарата – наличие автоматическое переключение на программу телефон – наличие система снижения шумов микрофона – наличие защита от внешних воздействий – наличие подавления шума ветра – наличие прямой аудиовход – наличие автоматическое переключение на программу прямого аудиовхода – наличие индукционная катушка – наличие | 86 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ Максимальное акустическое усиление – не более 71 дБ Частотный диапазон - не уже 0,1 – 5,5 кГц Возможные способы обработки цифрового сигнала - бесканальный цифровой процессор или количество каналов цифровой обработки звука – не менее 20 Количество программ прослушивания - не менее 3 Кнопка переключения программ прослушивания – наличие Адаптивная система шумоподавления – наличие Подавление шума ветра - наличие Адаптивная направленность – наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Адаптивная система подавления обратной акустической связи – наличие Мульти-акустическая программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды – наличие Усовершенствованное управление шумами низкого уровня – наличие | 2 |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 - не более 133 дБ, Максимальное акустическое усиление - не менее 71 дБ, Диапазон частот - не уже 0,14 - 5,2 кГц; Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 7; Кол-во программ прослушивания – не менее 3, Адаптивная автоматическая программа приоритетных стратегий обработки акустического сигнала – наличие Программы: музыка, аудитория, телефон – наличие Адаптивное шумоподавление - наличие Менеджер тихих шумов – наличие Адаптивный менеджер обратной акустической связи – наличие Адаптивная унификация акустического сигнала при открытом протезировании – наличие Автоматическая программа переключения в режим телефон – наличие Оперативный регулятор громкости – наличие Кнопка переключения программ – наличие | 86 |