Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов

протезами верхних конечностей

(Электронный аукцион)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого инвалида, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

- многофункциональная кисть должна конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Протезы верхних конечностей должны отвечать требованиям Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2014.

# Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к гарантийному сроку выполненных работ

Гарантийный срок протезов устанавливается со дня выдачи изделия потребителю и составляет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов протезами осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требование к месту, условиям, объемам и срокам выполнения работ

Первичный прием Получателей, примерка и передача результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории г. Волгограда.

Срок выполнения работ: с 01.03.2018 по 10.09.2018 г., должно быть выполнено 100% работ. Допускается досрочное выполнение работ.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.09.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты работ.

По мере выдачи товара, но не позднее 20.09.2018 г. для расчетов Исполнитель передает Заказчику Реестр выполненных работ за определенный период, акт сдачи-приемки работ Получателю, отрывные талоны к направлениям, счет или счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней.

| Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 8-02. Протез кисти косметический | Протез кисти косметический; управление отсутствует; кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры; оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; крепление индивидуальное. Масса изделия: не более 0,25кг. Срок службы не менее 2 лет. | 3 |
| 8-06. Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический; управление отсутствует; кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры, с адаптером в запястье; оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное подгоночное. Масса изделия: не более 0,6кг. Срок службы не менее 2 лет. | 5 |
| 8-07. Протез предплечья активный | Протез предплечья активный; управление механическое (тяговое); кисть с гибкой тягой каркасная, с пружинным схватом, пассивной ротацией, с адаптером в запястье; оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное подгоночное. Масса изделия: не более 1,2кг. Срок службы не менее 2 лет. | 8 |
| 8-10. Протез плеча косметический | Протез плеча косметический; управление сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры, с адаптером в запястье; оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; узел локоть-предплечье пассивный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное подгоночное. Масса изделия: не более 1кг. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
| 8-11. Протез плеча активный | Протез плеча активный; управление механическое (тяговое); кисть с гибкой тягой каркасная, с пружинным схватом, пассивной ротацией, с адаптером в запястье; оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; узел локоть-предплечье активный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное подгоночное. Масса изделия: не более 2,4кг. Срок службы не менее 2 лет. | 3 |
| 8-15. Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический; управление сохранившейся рукой или противоупором; кисть косметическая из полимерного материала на основе металлической арматуры; оболочка косметическая из полимерного материала, рельеф внешней поверхности которой визуально приближен к рельефу кисти человека; размер кисти, размер и цвет оболочки учитывают анатомические данные получателя; узел локоть-предплечье пассивный, со ступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча и предплечья; плечевой шарнир с двумя шинами с регулируемой тугоподвижностью в двух плоскостях; приемная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол; крепление индивидуальное подгоночное. Масса изделия: не более 1,3кг. Срок службы не менее 2 лет. | 2 |