Техническое задание

Выполнение работ в 2018 году по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края.

Количество протезов нижних конечностей  - 200 штук.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, сроку предоставления гарантии качества | Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульного типа Протез голени модульный с чехлом из полимерного материала. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна примерочная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяется чехол полимерный. Крепление с использованием замка или с использованием вакуумного клапана и вакуумного «герметизирующего» коленного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | 200 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам. Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная или постоянная гильза протеза изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональный узел протеза выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части. Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствий на изделия или деклараций о соответствии изделий, выданных на имя Участника размещения заказа. Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов должно осуществляться Участником размещения заказа лично, без привлечения соисполнителя. Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать выполненными, если у инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к сроку предоставления гарантий качества выполнения работ На протезы нижних конечностей устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению протезов нижних конечностей должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия инвалиду. |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протезов нижних конечностей должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней.

Срок службы изготовленных протезов голени модульного типа должен составлять не менее 2 (Двух) лет (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены").

Срок действия государственного контракта – 27.10.2018 года.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ в 2018 году по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Пермского края

| Наименование, основные характеристики объекта закупки | Протез голени модульного типа Протез голени модульный с чехлом из полимерного материала. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Постоянная приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна примерочная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяется чехол полимерный. Крепление с использованием замка или с использованием вакуумного клапана и вакуумного «герметизирующего» коленного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка); общедоступная ценовая информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, размещенном на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (прилагается). |
| Расчет НМЦК | НМЦК = 200/3 x (1x124 502,31+1x124 502,30+1x148 079,00) = 200/3 x 397083,61 = 26 472 240,00 руб. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: «22» декабря 2017г. |
| № п/п | Содержание работ | Сопоставимость выполненных работ с условиями планируемой закупки | Объем выполненных работ (количество протезно-ортопедических изделий) | Период закупки | Цена за единицу изделия, руб. | Источник информации | Способ закупки |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного типа | Однородные работы | 30 | август 2016г., срок выполнения работ – декабрь 2016г. | 124 502,31 | Результаты поиска ценовой информации в реестре контрактов (www.zakupki.gov.ru), номер реестровой записи 1590410053716000278 (Пермское РО ФСС РФ) | Электронный аукцион |
| 2 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного типа | Однородные работы | 9 | март 2017г., срок выполнения работ – декабрь 2017г. | 124 502,30 | Результаты поиска ценовой информации в реестре контрактов (www.zakupki.gov.ru), номер реестровой записи 1590410053717000097 (Пермское РО ФСС РФ) | Электронный аукцион |
| 3 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного типа | Однородные работы | 5 | ноябрь 2015г., срок выполнения работ – декабрь 2015г. | 148 079,00 | Результаты поиска ценовой информации в реестре контрактов (www.zakupki.gov.ru), номер реестровой записи 1110147149516000254 (РО ФСС РФ по Республике Коми) | Электронный аукцион |

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК, определен коэффициент вариации по формуле:

,

где:

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, указанная в источнике с номером i;

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара;

n - количество значений, используемых в расчете.

Σ = √((124 502,31 – 132 361,20)² + (124 502,30 – 132 361,20)² + (148 079,00 – 132 361,20)²) / (3-1)   = 13 612,01

V = 13 612,01 * 100  / 132 361,20= 10,28 %

Значение коэффициента вариации не превышает 33%, следовательно, совокупность ценовых значений является однородной (Приказ  Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567).