Техническое задание – описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению протезами верхних конечностей застрахованных – получателей обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| № п/п | Наименование | Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках Изделий | Объем (изделия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический | Протез кисти (в том числе протез пальцев) должен быть косметический, для взрослых. Кисть должна быть косметическая силиконовая, при частичной ампутации, с арматурой в пальцах, застежкой (молнией), нейлоновой армирующей сеткой, без косметической оболочки. Гильза должна быть индивидуального изготовления. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное. В комплектации Изделия должны быть: - сумка для транспортировки; - памятка по пользованию протезом. | 10 |
| 2 | Протез предплечья функционально-косметический | Протез предплечья должен быть функционально-косметический, для взрослых. Система управления должна быть механическая, тяговая. Кисть должна быть с гибкой тягой, корпусная, с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, с косметической оболочкой. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное. В комплектации Изделия должны быть: - косметическая оболочка – не менее 8 шт. (1 – в протезе, 7- дополнительно); - чехол на культю предплечья хлопчатобумажный – не менее 4 шт.; - сумка для транспортировки; - памятка по пользованию протезом. | 5 |
| 3 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья должен быть рабочий с насадками, для взрослых. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное. В комплектации Изделия должны быть: - насадки пассивного типа - не менее 10 шт.; - чехол на культю предплечья хлопчатобумажный – не менее 4 шт.; - сумка для транспортировки; - памятка по пользованию протезом. | 5 |
| 4 | Протез плеча функционально-косметический | Протез плеча должен быть функционально-косметический, для взрослых. Система управления должна быть механическая, тяговая. Кисть должна быть с гибкой тягой, корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, с косметической оболочкой. Узел локоть-предплечье должен быть экзоскелетного типа активный, с бесступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное. В комплектации Изделия должны быть: - косметическая оболочка – не менее 8 шт. (1-в протезе, 7 – дополнительно); - чехол на культю плеча хлопчатобумажный - не менее 4 шт.; - сумка для транспортировки; - памятка по пользованию протезом. | 1 |
| 5 | Протез плеча рабочий | Протез плеча должен быть рабочий с насадками. Система управления должна быть сохранившейся рукой или противоупором. Узел локоть-предплечье должен быть эндоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча. Ротатор кистевой должен быть с адаптером для присоединения рабочих насадок. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления, одинарная, из листового термопласта. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное. В комплектации Изделия должны быть: - насадки пассивного типа – не менее 10 шт.; - чехол на культю плеча хлопчатобумажный – не менее 4 шт.; - сумка для транспортировки; - памятка по пользованию протезом. | 2 |
| Итого: | 23 |

Требования к Изделиям

Протез конечности (Изделие) – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты, верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Изделия (протезы верхних конечностей) изготавливаются с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого Получателя, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности Получателя, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и должна предназначаться для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к качеству работ

Изделие должно иметь документ, подтверждающий его соответствие обязательным требованиям - декларацию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982.

С целью обеспечения безопасности применения протезов, они должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности, методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Изделия должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к упаковке и отгрузке Изделий

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению в соответствии с п. 4.11.5. ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей Изделиями следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей Изделиями должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок на Изделия (протезы нижних конечностей) должен устанавливаться со дня выдачи Изделия Получателю и составлять:

- Протез кисти косметический - не менее 2 (двух) месяцев;

- Протез предплечья функционально-косметический, рабочий - не менее 7 (семи) месяцев;

- Протез плеча функционально-косметический, рабочий - не менее 7 (семи) месяцев;

- Чехол на культю предплечья, плеча – не менее 6 (шести) месяцев.