Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам, безопасности, размерам, упаковке, отгрузке, транспортировке товара.

Требования к техническим характеристикам.

Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов, приводимое в движение мускульной силой пользователя.

Кресла-коляски с ручным приводом должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов, в частности требованиям ГОСТ Р 50444-92 Разд. 3, 4; ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015; ГОСТ Р 51083-2015.

Кресла-коляски с ручным приводом должны быть оборудованы стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную ее остановку.

Стояночная тормозная система должна обеспечивать надежное удержание кресла-коляски с ручным приводом с пользователем в заторможенном состоянии на плоскости с уклоном до 10°.

Ведущие колеса кресла-коляски с ручным приводом должны вращаться на горизонтальной оси без заедания при приложении усилия, значение которого составляет 0,35 Н, а в заторможенном состоянии не должны проворачиваться при приложении усилия, значение которого составляет 150 (±1) Н.

Шины колес кресла-коляски с ручным приводом должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.

Кресла-коляски с ручным приводом должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок с ручным приводом не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочный, не растягивающийся.

Металлические части кресел-колясок с ручным приводом должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303.

Наружные поверхности кресел-колясок  с ручным приводом должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке

Маркировка

На  кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке»,  ГОСТ 12969, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- надпись  страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Требования к упаковке

Упаковка поставляемого товара (продукции) должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении.

Поставщик должен:

При передаче кресла-коляски распаковать ее, привести изделие в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

Гарантийный срок эксплуатации товара: Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресло-коляска должна иметь установленный производителем гарантийный срок 24 месяца с момента передачи ее Получателю.

Установленный производителем гарантийный срок кресла-коляски с ручным приводом не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящих в состав кресла-коляски), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок покрышек передних и задних колес должен быть 12 месяцев.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресле-коляске Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем), должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного перемещения, а так же перемещения с сопровождающим лицом инвалида с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях помещения, в том числе для использования в малогабаритных помещениях. Крестовина и рамная часть кресла-коляски должна быть изготовлена из стали и иметь складную конструкцию. Кресло-коляска должна складываться без применения инструмента. Для возможности использования в малогабаритных помещениях колесная база не должна вступать за габариты кресла-коляски. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и должны быть устойчивы к дезинфекции. Кресло-коляска должна иметь два стояночных регулируемых тормоза. Кресло-коляска должна иметь съемные, откидные подножки, с откидывающимися вверх подставками для ног. Подножки должны быть оснащены съемным ремнем для упора икроножной части ног. Также должна быть возможность регулировки подножек по длине голени. Подлокотники должны быть съемные и иметь кнопочную фиксацию. Задние приводные колеса должны быть с цельнолитыми либо пневматическими шинами, c ободами . Кресло-коляска должна быть укомплектована передними самоориентирующимися колесами с цельнолитыми шинам. С обеих сторон сиденья должны быть предусмотрены ручки из ткани, предназначенные для складывания коляски. Спинка должна быть складная по горизонтальной оси. Конструкция кресла-коляски должна предусматривать опорные ручки для сопровождающего лица с анатомическими наконечниками из нескользящего материала, а также ножные упоры для управления сопровождающим лицом. Глубина сиденья не менее 400 мм, не более 450 мм. Высота спинки не менее 350 мм, не более 380 мм. Ширина сиденья кресла-коляски - 3 типоразмера: 400 мм, 430 мм, 455 мм (по заявке заказчика); Общая ширина кресла-коляски не более 560 мм. Вес кресла-коляски не более 17 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 50 |
| 1.2. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, а также сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в условиях помещений. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные и откидные с фиксацией, регулируемые по высоте; - передние колеса должны быть регулируемыми по вертикали не менее чем в 3 положениях, оснащены цельнолитыми шинами; - вилка переднего колеса должна быть быстросъемная, без применения инструмента; - задние колеса должны быть быстросъемные, регулируемые по вертикали не менее чем в 5-и положениях и по горизонтали не менее чем в 2-х положениях, оснащены цельнолитыми либо пневматическими шинами; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должны быть ремни-упоры для икроножных мышц; - должны быть антиопрокидыватели. Технические характеристики: Ширина сидения – 2 типоразмера: 480 мм, 505 мм (по заявке заказчика); Глубина сиденья не менее 400 мм, не более 450 мм. Высота сиденья не менее 500 мм, не более 530 мм. Высота спинки не менее 380 мм, не более 420 мм. Вес кресла-коляски не более 19 кг Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 50 |
| 2. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресла-коляски должны быть предназначены для самостоятельного передвижения, а также сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей на улице по дорогам с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и должна иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация: - сиденье и спинка должны быть изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси; - подлокотники должны быть съемные и откидные с фиксацией, регулируемые по высоте; - передние колеса, регулируемые по вертикали не менее чем в 3 положениях, должны быть оснащены цельнолитыми шинами; - вилка переднего колеса должна быть быстросъемная, без применения инструмента; - задние колеса должны быть быстросъемные, регулируемые по вертикали не менее чем в 5-и положениях и по горизонтали не менее чем в 2-х положениях, оснащены цельнолитыми либо пневматическими шинами; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должны быть ремни-упоры для икроножных мышц; - должны быть антиопрокидыватели. Технические характеристики: Ширина сидения – 5 типоразмеров: 405 мм, 430 мм, 455 мм, 480 мм, 505 мм (по заявке заказчика); Глубина сиденья не менее 400 мм, не более 450 мм. Высота сиденья не менее 500 мм, не более 530 мм. Высота спинки не менее 380 мм, не более 420 мм. Вес кресла-коляски не более 19 кг Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 70 |
| 3. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и должна иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация: - спинка и сиденье должны быть на жестком основании, - подлокотники должны быть съемные и откидные с фиксацией, регулируемые по высоте; - передние колеса должны быть регулируемыми по вертикали не менее чем в 3-х положениях, оснащены цельнолитыми шинами; - вилка переднего колеса должна быть быстросъемная, без применения инструмента; - задние колеса должны быть быстросъемные, регулируемые по вертикали не менее чем в 5-и положениях и по горизонтали не менее чем в 2-х положениях, оснащены цельнолитыми либо пневматическими шинами; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должны быть ремни-упоры для икроножных мышц; - должны быть антиопрокидыватели. Технические характеристики: Ширина сидения 405 мм -3 шт.; 455 мм -6 шт.; 505 мм -4 шт. Глубина сиденья не менее 400 мм, не более 450 мм. Высота сиденья не менее 500 мм, не более 530 мм. Высота спинки не менее 380 мм, не более 420 мм. Вес кресла-коляски –не более 20 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 13 |
| 4. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и должна иметь складную конструкцию без применения инструментов. Оснащение и комплектация: - спинка и сиденье должны быть на жестком основании, - подлокотники должны быть съемные и откидные с фиксацией, регулируемые по высоте; - передние колеса должны быть регулируемыми по вертикали не менее чем в 3-х положениях, оснащены цельнолитыми шинами; - вилка переднего колеса должна быть быстросъемная, без применения инструмента; - задние колеса должны быть быстросъемные, регулируемые по вертикали не менее чем в 5-и положениях и по горизонтали не менее чем в 2-х положениях, оснащены цельнолитыми либо пневматическими шинами; - должны быть рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должны быть ремни-упоры для икроножных мышц; - должны быть антиопрокидыватели. Технические характеристики: Ширина сидения 455 мм -2 шт.; 505 мм -1 шт. Вес кресла-коляски – не более 20 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 3 |
| 5. Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски должна быть изготовлена из стальных тонкостенных труб и иметь складную конструкцию без применения инструментов. Спинка коляски должна быть откидная, с регулируемым углом наклона от 95 до 170 градусов. Высота кресла коляски должна регулироваться за счет удлинителя спинки. Должны иметься следующие технические характеристики: - подножки съемные, откидные, регулируемые по углу наклона и по длине голени, оснащены мягкими опорами под голень; - откидные опоры для ног, - подлокотники съемные, - стояночные тормоза, - антиопрокидывающее устройство, - задние колеса быстросъемные с цельнолитыми либо пневматическими шинами, - передние колеса с цельнолитыми шинами, Ширина сидения 455 мм - 1 шт. Вес кресла-коляски – не более 26 кг. Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 1 |
| 6. Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная(для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов, имеющих большой вес, как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений. Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхность сидения не должна пропускать влагу, быть устойчива к ее воздействию и поддается санитарной обработке. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных металлических сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции четырехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. Кресло-коляска должна быть оснащена ручками для толкания сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна быть оснащена распоркой для придания жесткости спинки кресла-коляски. Кресло-коляска должна быть оснащена держателем для трости. Тормозная система должна работать по принципу зажатия ведущего колеса. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами и дополнительными тормозами барабанного типа для сопровождающего лица, с рычагами управления, расположенными на ручках для толкания. Подножки должны легко демонтироваться и отводиться внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь регулировку по высоте в 5-и положениях на 90 мм и углу наклона на 30 град. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад и сниматься. Подлокотники кресла-коляски должны регулироваться по высоте не менее чем в 6-и положениях. Опоры подножек должны иметь ремни для поддержки голени или стоп. Большие приводные (задние) колеса должны быть регулируемыми по вертикали не менее чем в 4-х положениях, иметь литые либо пневматические шины и должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Поворотные колеса должны быть регулируемые по вертикали не менее чем в 5-и положениях и должны иметь литые шины . Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди 5 см и сзади на 10 см; - изменение угла наклона сиденья; - изменение длины колесной базы. Ширина сидения 660 мм -1 шт. Кресло-коляска должна быть укомплектована устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски не более 36 кг Грузоподъемность не менее 295 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 1 |
| 7. Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения инвалидов, имеющих большой вес, с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси. Должны иметься следующие технические характеристики: - спинка коляски должна быть складная по горизонтальной оси; - подножки съемные, откидные, поворотные, регулируемые по длине голени, оснащены ремнями для стоп; - подлокотники съемные, - стояночные тормоза, - упор для сопровождающего лица, - передние колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикали не менее чем в 3-х положениях, -задние колеса цельнолитыми либо с пневматическими шинами, регулируемые по вертикали не менее чем в 2-х положениях. Ширина сидения 505 мм -1 шт. Вес кресла-коляски не более 25 кг Грузоподъемность не менее 150 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 1 |
| 8. Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Должны иметься следующие технические характеристики: - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени и углу наклона не менее чем на 70 градусов; - откидные опоры для ног, - подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте в 3-х положениях, - стояночные тормоза, - задние колеса с цельнолитыми либо пневматическими шинами, регулируемые по горизонтали не менее чем в 7-и положениях и по вертикали не менее чем в 6-и положениях, - передние колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по высоте не менее чем в 5-и положениях, Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски. - высота спинки должна быть не менее 41 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на 10 см в пяти положениях, - глубина сидения должна быть не менее 45,5 см и иметь возможность регулировки по глубине не менее чем на 10 см в пяти положениях, Ширина сидения 405 мм -1 шт.; 505 мм – 1 шт. Вес кресла-коляски не более 20 кг Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 2 |
| 9. Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещений. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Должны иметься следующие технические характеристики: - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - откидные опоры для ног, - подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте в 3-х положениях, - стояночные тормоза, - задние колеса с цельнолитыми либо пневматическими шинами, регулируемые по горизонтали не менее чем в 7-и положениях и по вертикали не менее чем в 6-и положениях, - передние колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по высоте не менее чем в 5-и положениях, Кресло-коляска должна быть оснащена устройством для управления одной рукой. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски. - высота спинки должна быть не менее 41 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на 10 см в пяти положениях, - глубина сидения должна быть не менее 45,5 см и иметь возможность регулировки по глубине не менее чем на 10 см в пяти положениях, Ширина сидения: 480 мм – 1 шт. Вес кресла-коляски - не более 20 кг Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 1 |
| 10. Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью на дорогах с твердым покрытием. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Должны иметься следующие технические характеристики: - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - откидные опоры для ног, - подлокотники съемные, откидные, регулируемые по высоте в 3-х положениях, - стояночные тормоза, - задние колеса с цельнолитыми либо пневматическими шинами, регулируемые по горизонтали не менее чем в 7-и положениях и по вертикали не менее чем в 6-и положениях, - передние колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по высоте не менее чем в 5-и положениях, Кресло-коляска должна быть оснащена устройством для управления одной рукой. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски. - высота спинки должна быть не менее 41 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на 10 см в пяти положениях, - глубина сидения должна быть не менее 45,5 см и иметь возможность регулировки по глубине не менее чем на 10 см в пяти положениях, Ширина сидения 430 мм – 1 шт. Вес кресла-коляски - не более 20 кг Грузоподъемность не менее 130 кг. В комплект поставки должно входить: - противопролежневая подушка; - набор инструментов (при наличии), насос (для пневматических шин); - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 1 |
| 11. Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с высокой ампутацией ног внутри и вне помещений на открытых площадках с твердым покрытием. Кресло-коляска должна представлять собой металлическое основание на четырех колесах с необслуживаемыми цельнолитыми шинами. Колеса тележки должны быть оснащены подшипниками качения. На основании должно быть закреплено мягкое сидение, обтянутое искусственной кожей. Должны иметься следующие технические характеристики: - длина кресла-коляски не менее 420 мм, не более 440 мм; - ширина кресла-коляски не менее 320 мм, не более 350 мм; - высота кресла-коляски не менее 190 мм, не более 210 мм; - грузоподъемность не менее 90 кг; - вес кресла-коляски не более 9 кг. - высота ручных упоров не менее 350 мм, не более 370 мм Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми ремнями для фиксации туловища и регулируемыми петлями для присоединения к поясному ремню инвалида. Для удобства передвижения в комплект кресла-коляски должны входить ручные опоры. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов (при наличии), - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 2 |
| ИТОГО | 195 |

Требования к месту и условиям поставки Товара:

- предоставление инвалидам права выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства (нахождения), по месту нахождения пунктов выдачи) в пределах Тамбовской области;

- ведение журнала телефонных звонков инвалидам из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с инвалидами по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков;

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации инвалидам;

- отражение в акте передачи инвалидам технического средства реабилитации реквизитов документа, удостоверяющего личность получателя;

- исключение длительного ожидания и обслуживания инвалидов, в случае выбора инвалидами способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование инвалидов о дате, времени и месте поставки.

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданных после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Место поставки товара – товар поставляется получателю по месту жительства (нахождения) в пределах Тамбовской области или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи в пределах Тамбовской области.

Срок поставки товара: в пункт поставки на территории Тамбовской области в течение 4-х рабочих дней с даты подписания государственного контракта - 100 % от общего объема товара.

Срок поставки получателям - в течение 30 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30.10.2018.