ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: изготовление и обеспечение                    детей-инвалидов протезами предплечья с внешним источником энергии.

| № п/п | Наименование изделия | Описание работ | Коли-чество изделий (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Протез предплечья с внешним источником энергии | Изготовление детского электрического/миоэлектрического протеза с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата, анатомически естественной скоростью открытия и закрытия кисти, комплект электромеханической кисти; локоть – предплечье отсутствует; функция ротации реализована в составе модуля кисти, ротатор кистевой с адаптером, для присоединения с цилиндрическим хвостиком диаметром М12х1,5 мм, дополнительное РСУ отсутствует, оболочка косметическая изготовлена из ПВХ/пластизоль с покрытием; гильза индивидуальная изготовлена из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, крепление отсутствует. | 2 |

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов верхней конечности, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению изделиями включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия ребенку - инвалиду в целях   реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. №215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Изготовление изделий осуществляется при наличии декларации о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 (Система сертификации ГОСТ Р).

Изделия должны быть изготовлены в соответствии действующими требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»).

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Работы по обеспечению Получателя протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни и устранен косметический дефект. Работы по обеспечению Получателей протезами выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Гарантийный срок эксплуатации исчисляется  с даты выдачи готового изделия: составляет 7 месяцев.

Место выполнения работ: Выполнение работ должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) по индивидуальным замерам ребенка - инвалида, при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (далее - Фонд).

В период выполнения работ по протезированию должно быть организовано проживание ребенка – инвалида и сопровождающего лица на весь период протезирования (снятие слепков, примерки, подгонки протеза).

Срок выполнения работ: Выполнение работ с момента заключения настоящего Контракта до 01.12.2018 года.

Срок выполнения работ и обеспечение ребенка - инвалида протезом верхней  конечности 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением выданным Заказчиком.

Цена Государственного контракта должна быть сформирована с учетом стоимости изделия, обучение пользованию изделием и проживания инвалида в период изготовления изделия.

Оплата по государственному контракту будет производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, Реестра выдачи Изделия Получателю и предоставления Акта сдачи- приемки выполненных работ Получателем, счета на оплату, счета – фактуры с описанием изделия либо универсального передаточного документа (при наличии обязанности Поставщика по оформлению счета – фактуры).