Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — при необходимости, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):

Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка кресел-колясок для обеспечения инвалидов в 2018 году (далее также – Товар, Получатели). Кресло-коляска приводится в действие самостоятельно пользователем, а также в результате толкания кресло-коляски за ручки сопровождающим лицом.

Функциональные и технические характеристики товара:

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные и технические характеристики | Коли- чество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса комнатная для инвалидов с разной степенью активности предназначена для использования в помещениях. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: - складную конструкцию, складывание и раскладывание без инструмента; - рама должна быть из тонкостенных труб с полимерным покрытием или хромированная; - поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции; - литые приводные и поворотные колеса; - приводные колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией; - подлокотники съемные или откидные, регулируемые по высоте; -подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - рукоятки (ручки) для толкания; - должна быть снабжена слева и справа стояночными тормозами; - материал спинки и сидения должен быть из нейлона; - должны быть антиопрокидыватели; - полоса для поддержки ног в области икр должна быть из материи. Технические характеристики: Грузоподъемность — не менее 110 кг. Масса кресло-коляски - не более 23 кг. Ширина сиденья 410 мм - 500 мм (конкретная ширина сидения кресел - колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара); В комплект поставки должны входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - инструменты. | 100 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом от обода колеса прогулочная для инвалидов с разной степенью активности предназначена для использования на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска управляется самостоятельно инвалидом или сопровождающим лицом. Кресло-коляска должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: - складную конструкцию, складывание и раскладывание без инструмента; - рама должна быть из тонкостенных труб с полимерным покрытием или хромированная; - поверхности металлических элементов кресло-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции; - быстросъемные пневматические приводные и литые поворотные колеса; - приводные колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией; - подлокотники съемные или откидные, регулируемые по высоте; -подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - рукоятки (ручки) для толкания; - должна быть снабжена слева и справа стояночными тормозами; - материал спинки и сидения должен быть из нейлона; - должны быть антиопрокидыватели; - полоса для поддержки ног в области икр должна быть из материи. Технические характеристики: Грузоподъемность — не менее 110 кг. Масса кресла-коляски - не более 23 кг. Ширина сиденья 410 мм - 500 мм (конкретная ширина сидения кресло - колясок, подлежащих поставке, согласовывается Заказчиком с Поставщиком до начала поставки товара); В комплект поставки должны входить: - инструкция для пользователя (на русском языке); - набор инструментов; - насос для пневматических колес. | 64 |