Техническое задание

1. Требования к Товару:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Легковой автомобиль с адаптированными органами управления для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение «левой/правой/обеих нижних конечностей» |

2. Требования к техническим характеристикам товара:

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/ Количество дверей | Седан или хэтчбек/не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | Механическая/автоматическая |
| 9 | Тип коробки передач | с механическим/автоматическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем),'см3 | не более 1600 |
| 11 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 кТР ТС 018/2011 |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 13 | Страна производитель | Российская Федерация |

5.	Требования к условиям поставки:

5.1.	Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

5.2.	Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

5.3.	Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.4.	Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД2) ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

5.5.	Автомобили должны быть легковыми.

5.6.	Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

5.7.	Автомобили должны быть 2018 года изготовления.

5.8.	Автомобили, предназначенные для лиц с нарушением функции левой/правой/обеих ног, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

5.9.	Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

5.10.	Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

5.11.	Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

6.	Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

6.1.	Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

6.2.	Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

7.	Требования к качеству товара:

7.1.	Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

7.2.	Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

7.3.	При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

8. Порядок формирования цены:

8.1. Цена включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В соответствии с п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042 "Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость" не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную стоимость реализация на территории Российской Федерации автомобилей с ручным управлением и оборудование к ним, устройства для ручного управления, и для переоборудования автомобилей, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов.

Исп. Михайлова Л.А.,

8(411-2)500-229