Техническое задание

на поставку инвалидам кресел-колясок

(Электронный аукцион)

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресло-коляска предназначена для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации. Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресло-коляски должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия », ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «	Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия », ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составля-ет не менее 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства (пребывания) инвалида на территории Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Волгоградской области.

Пункты выдачи должны быть организованы в городе Волгограде (не менее двух пунктов в разных районах города), городе Волжском (не менее одного пункта) в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адреса, телефоны и график работы пунктов выдачи должны быть представлены Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара: с 01.07.2018 по 10.11.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по                      30.11.2018 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 20.11.2018 для расчетов Поставщик передает Заказчику Реестр выдачи товара за определенный период, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывные талоны к направлениям счет и счет-фактуру за соответствующий период. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Конструкция и основные технические характеристики. Рама коляски изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски оснащена ручками для толкания; - для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски складная по горизонтальной оси; - подлокотники откидные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки оснащены ремнем-упором для голеней; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель; - подушка на сидение, толщиной 3 см. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 25 мм с фиксацией в не менее 2-х положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 130 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в 3-х положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне на не менее 50 мм не менее чем в 2-х положениях. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 430 мм до не более 505 мм (не менее 4-ох типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 400 мм Высота сиденья – не менее 500 мм Высота спинки – не более 450 мм Диаметр передних колес- не менее 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Масса – не более 20 кг Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм не более 1050х580-680х970 Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, насос (при комплектации изделия пневматическими шинами), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 6 лет. | 188 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей на площадках с твердым покрытием. Рама коляски изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подлокотники откидные, съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте с механизмом кнопочной фиксации. - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - вилка переднего колеса, регулируемая по углу наклона на 10°; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с пневматическими шинами, с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом); - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона на не менее 30° и оснащены ремнями-упорами для стоп; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель, регулируемый по высоте; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - ручек для толкания: по высоте установки в диапазоне не менее 160 мм; - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 70 мм с фиксацией в не менее 7-ми положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 120 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в 3-х положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в 4-ех положениях; - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 70 мм не менее чем в 2-х положениях; - антиопорокидывателя по высоте в диапазоне не менее 100 мм с фиксацией в не менее 5-ти положениях. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм Высота сиденья – не менее 500 мм Высота спинки – не менее 420 мм Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Масса – не более 17 кг Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм 1020х580-690х950 Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 4 лет. | 101 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Рама коляски изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка на твердом основании, съёмные, с мягкой подушкой толщиной 5 см; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подлокотники откидные, съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте с механизмом кнопочной фиксации. - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - вилка переднего колеса, регулируемая по углу наклона на 10°; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми шинами, с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом); - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона на не менее 30° и оснащены ремнями-упорами для стоп; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель, регулируемый по высоте; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - ручек для толкания: по высоте установки в диапазоне не менее 160 мм; - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 70 мм с фиксацией в не менее 7-ми положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 120 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в 3-х положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в 4-ех положениях; - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 70 мм не менее чем в 2-х положениях; - антиопорокидывателя по высоте в диапазоне не менее 100 мм с фиксацией в не менее 5-ти положениях. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм Высота сиденья – не менее 500 мм Высота спинки – не менее 420 мм Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Масса – не более 17 кг Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм 1020х580-690х950 Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 6 лет. | 1 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей на площадках с твердым покрытием. Рама коляски изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка на твердом основании, съёмные, с мягкой подушкой толщиной 5 см; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - подлокотники откидные, съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте с механизмом кнопочной фиксации. - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - вилка переднего колеса, регулируемая по углу наклона на 10°; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с пневматическими шинами, с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - рычаги дистанционного тормоза (тормоза для управления сопровождающим лицом); - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона на не менее 30° и оснащены ремнями-упорами для стоп; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель, регулируемый по высоте; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - ручек для толкания: по высоте установки в диапазоне не менее 160 мм; - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 70 мм с фиксацией в не менее 7-ми положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 120 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм не менее чем в 3-х положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм не менее чем в 4-ех положениях; - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 70 мм не менее чем в 2-х положениях; - антиопорокидывателя по высоте в диапазоне не менее 100 мм с фиксацией в не менее 5-ти положениях. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 430 мм Высота сиденья – не менее 500 мм Высота спинки – не менее 420 мм Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Масса – не более 17 кг Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм 1020х580-690х950 Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 4 лет. | 1 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Рама коляски изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сидение с ремнями для складывания; - передние колеса с цельнолитыми шинами диаметром не менее 175 мм и не более 200 мм; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми шинами; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки оснащены ремнем-упором для голеней; - регулируемые стояночные тормоза; - съемное устройство противоопрокидывания с колесной опорой; - подушкой на сидение, толщиной не менее 3 см. - съемный подголовник-спинка с кнопочной фиксацией; - ножной упор для управления сопровождающим лицом; - хозяйственный отсек. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - спинки: по углу наклона до не менее 90 град. - съемных, откидных подножек: по длине голени на не менее 110 мм; - съемной подушки подголовника: по высоте на не менее 200 мм. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 480 мм (не менее 3-ох типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 43 см Высота спинки – не более 50 см Общая ширина – не более 75 см Длина – не более 120 см Высота – не более 100 см Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску – не менее 125 кг Масса кресло-коляски – не более 23 кг Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 6 лет. | 2 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей на площадках с твердым покрытием. Рама коляски изготовлена из металлических сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - съемные подлокотники с кнопочной фиксацией; - сидение с ремнями для складывания; - передние колеса с цельнолитыми шинами диаметром не менее 175 мм и не более 200 мм; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с пневматическими шинами; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - подножки оснащены ремнем-упором для голеней; - регулируемые стояночные тормоза; - съемное устройство противоопрокидывания с колесной опорой; - подушкой на сидение, толщиной не менее 3 см. - съемный подголовник-спинка с кнопочной фиксацией; - ножной упор для управления сопровождающим лицом; - хозяйственный отсек. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - спинки: по углу наклона до не менее 90 град. - съемных, откидных подножек: по длине голени на не менее 110 мм; - съемной подушки подголовника: по высоте на не менее 200 мм. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 480 мм (не менее 3-ох типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – не менее 43 см Высота спинки – не более 50 см Общая ширина – не более 75 см Длина – не более 120 см Высота – не более 100 см Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску – не менее 125 кг Масса кресло-коляски – не более 23 кг Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 4 лет. | 7 |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Конструкция и основные технические характеристики. Рама коляски изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски оснащена ручками для толкания; - сидение с ремнями для складывания; - для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски складная по горизонтальной оси; - подлокотники съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - передняя часть подлокотника с мягкой противоударной накладкой - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с цельнолитыми шинами, с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на 90 град (до горизонтального положения); - подножки оснащены регулируемыми по высоте икроножными ложементами; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель на роликовых опорах, регулируемый по высоте и длине вылета; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 125 мм с фиксацией в не менее 6-ти положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 90 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 60 мм в не менее 5-ти положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм в не менее 7-ми положениях; - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 130 мм в не менее 4-х положениях; - антиопорокидывателя по высоте не менее 3-х положений и длине вылета в не менее 2-х положений. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – 420 мм Высота сиденья – 480 мм Высота спинки – 400 мм Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Масса кресло-коляски – не более 17 кг Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм 1100х600-700х890 Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, насос (при комплектации изделия пневматическими шинами), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 6 лет. | 1 |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей на площадках с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики. Рама коляски изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - сиденье и спинка изготовлены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала; - спинка коляски оснащена ручками для толкания; - сидение с ремнями для складывания; - для уменьшения габаритных размеров при хранении и транспортировки спинка коляски складная по горизонтальной оси; - подлокотники съемные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - передняя часть подлокотника с мягкой противоударной накладкой - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с пневматическими шинами, с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на 90 град (до горизонтального положения); - подножки оснащены регулируемыми по высоте икроножными ложементами; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель на роликовых опорах, регулируемый по высоте и длине вылета; - подушка на сидение, толщиной не менее 3 см. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - опор подлокотников: по высоте установки в диапазоне не менее 125 мм с фиксацией в не менее 6-ти положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 90 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 60 мм в не менее 5-ти положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм в не менее 7-ми положениях; - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 130 мм в не менее 4-х положениях; - антиопорокидывателя по высоте не менее 3-х положений и длине вылета не менее 2-х положений. Технические характеристики: Ширина сидения в диапазоне от не менее 405 мм до не более 505 мм (не менее 5-ти типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья – 420 мм Высота сиденья – 480 мм Высота спинки – 400 мм Размеры передних колес – не менее 175 мм и не более 200 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 610 мм Масса кресло-коляски – не более 17 кг Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм 1100х600-700х890 Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, насос (при комплектации изделия пневматическими шинами), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 4 лет. | 1 |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска имеет складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - Спинка и сиденье на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами, толщина подушки сиденья и спинки 5 см. - Угол наклона сидения, регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее 45 градусов. - Угол наклона спинки, регулируемый с помощью пневмоцилиндров до положения "лежа". - Подлокотники съемные, регулируемые по высоте и ширине на не менее 80 мм. - Передние (поворотные) колеса имеют литые полиуретановые покрышки диаметром не менее17,5 см. Задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода); - Подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на не менее 90 град (до горизонтального положения); - Подножки комплектуются откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки; Кресло-коляска должна быть укомплектована: - съемными боковыми пелотами для туловища; - съемным регулируемым по глубине установки медиальным абдуктором; - съемным регулируемым по высоте и углу наклона подголовником; - тормозами для сопровождающего лица; - съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемым по высоте установки; - съемным столиком с антиспастической ручкой. - съемным капюшоном; Вес кресла-коляски – не более 24 кг Грузоподъемность –100 кг; Ширина сидения: 34-42 см, 36-44 см, 38-46 см. (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Ширина сиденья регулируется за счет подлокотников. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; Срок службы не менее 6 лет. | 1 |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица в помещениях. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет усиленную крестовину, обеспечивающую стабильность конструкции. Кресло-коляска имеет складную конструкцию рамы. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - Спинка и сиденье на жестком основании, обшивка изготовлена из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. - Обшивка спинки и сиденья съемная. - Угол наклона сидения, регулируемый с помощью пневмоцилиндров на не менее 45 градусов. - Угол наклона спинки, регулируемый с помощью пневмоцилиндров до положения "лежа". - Подлокотники фиксированные. - Передние (поворотные) колеса имеют литые полиуретановые покрышки диаметром не менее15 см; - Задние колеса с пневматическими или цельнолитыми шинами, для пассивного использования (без ободьев для ручного привода). Диметр задних колес не менее 30 см; - Подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени и по углу наклона на не менее 90 град (до горизонтального положения); - Подножки комплектуются откидными ложементами под икроножные мышцы, регулируемыми по высоте установки не менее 3-ох положений; Кресло-коляска должна быть укомплектована: - съемным посадочным сиденьем с возможностью установки в автомобиле; - съемным медиальным абдуктором; - регулируемым по высоте подголовником; - тормозами для сопровождающего лица на каждое заднее колесо; - регулируемыми по установке ручными тормозами; - съемными антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, регулируемым по высоте установки не менее 5-ти положений; Вес кресла-коляски – не более 22 кг Грузоподъемность – не менее 75 кг; Ширина сидения: не менее 35 см. В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; Срок службы не менее 6 лет. | 60 |
| 11 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для детей, больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица на дорогах с твердым покрытием. Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и быстросъемного стульчика. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - откидная, съемная подножка с ремнем-упором под икроножные мышцы и упорами для ступней ног; - съемный мягкий подголовник; - мягкие боковые фиксаторы; - спинка, сидение, подголовник и абдуктор обтянуты мягкими съемными чехлами; - система привязных ремней с центральной пряжкой-защелкой; - съемное посадочное место с возможностью Переустановки по и против направления движения; - передние колеса самоориентирующиеся с цельнолитыми шинами, диаметром 20 см, оснащены механизмом фиксации положения колеса. - задние колеса с системой быстрого демонтажа с пневматическими шинами, диаметром 30 см; - стояночные тормоза задних колес; - мягкий абдуктор с регулировкой глубины расположения, съемный; - подголовник, подушки спинки и сидения выполнены из ткани с повышенным воздухообменом; - съемная ручка-поручень; - съемный капюшон для защиты от дождя и солнца; - съемная хозяйственная корзина под сиденьем; - дождевик; - зимний мешок; Технические характеристики: Ширина сидения, регулируемая 290-370 мм; Глубина сиденья, регулируемая 300-360 мм; Высота спинки, регулируемая 420-570 мм; Ширина в рабочем состоянии – 620 мм; Высота –1085 мм; Длина –1000 мм; Грузоподъемность – не менее 60 кг; Вес кресла-коляски – не более 19,9 кг; Регулировки: - подножка - по длине голени на не менее 50 мм в не менее 3-х положениях и углу наклона на не менее 90º (до горизонтального положения) в 4-х положениях; - спинка - по углу наклона от 90º до 160º и по высоте на не менее 120 мм; - подголовник - по высоте установки; - привязных ремней – по высоте на не менее 40 мм; - ручки для толкания – по углу наклона; - межколенный разделитель - по глубине установки на не менее 150 мм; В комплект поставки входит: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке; Срок службы не менее 4 лет. | 5 |
| 12 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресла-коляски предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами детей-инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей на дорогах с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики. Рама коляски изготовлена из алюминиевых сплавов с антикоррозионным покрытием. Должна быть предусмотрена возможность складывания и раскладывания кресло-коляски без применения инструмента. Кресло-коляска должна иметь следующее оснащение и комплектацию: - материал спинки и сиденья должен быть изготовлен из высокопрочной, экологически чистой, влагонепроницаемой ткани, которая при необходимости, легко моется; - спинка кресла-коляски должна быть регулируемая по углу наклона, по высоте и оснащена регулируемыми ремнями натяжения; - спинка коляски оснащена ручками для толкания, регулируемыми по высоте; - спинка комплектуется складной распоркой жесткости; - сиденье, регулируемое по ширине и по глубине; - подлокотники, регулируемые по вертикали, съемные, оснащены боковым грязезащитными щитками; - съемный, регулируемый подголовник; - съемный абдуктор; - съемные боковые упоры для туловища; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - поворотные (передние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси; - приводные (задние) колеса быстросъемные с кнопочной фиксацией (без применения инструмента), с пневматическими шинами, с возможностью регулировки по вертикальной и горизонтальной осям; - приводное заднее колесо имеет алюминиевый обод; - регулируемые рычаги стояночного тормоза слева и справа; - подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - опоры подножек, регулируемые по углу наклона, оснащены ремнями-упорами для стоп; - ножные упоры для управления сопровождающим лицом. - антиопрокидыватель на роликовых опорах, регулируемый по высоте; - съемная подушка на сидение, толщиной не менее 5 см; - съемная подушка спинки; - ремень безопасности, имеющий не менее 3-х точек крепления. Конструкция кресло-коляски должна предоставлять следующие возможности регулировок: - подлокотники: по высоте установки в диапазоне не менее 80 мм с фиксацией в не менее 4-ох положениях; - съемных откидных подножек: по длине голени в диапазоне не менее 90 мм; - передних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 50 мм в не менее 3-ох положениях; - задних колес по вертикальной оси в диапазоне не менее 100 мм в не менее 6-ти положениях; - задних колес по горизонтальной оси в диапазоне не менее 50 мм в не менее 3-х положениях; - спинка по углу наклона: от не менее 85° до не более 110° в не менее 4-ох положениях; - спинка по высоте: не менее 3-ох положений; - ручки для толкания по высоте: не менее 12-ти положений; - антиопорокидывателя по высоте не менее 3-х положений. Технические характеристики: Ширина сидения, регулируемая в диапазоне от не менее 305 мм до не более 405 мм (не менее 4-ох типоразмеров по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); Глубина сиденья регулируемая – в диапазоне от не менее 340 мм до не более 395 мм Высота сиденья регулируемая – в диапазоне от не менее 400 мм до не более 450 мм Высота спинки регулируемая – в диапазоне от 400 мм до не более 450 мм Размеры передних колес – не менее 150 мм и не более 175 мм Диаметр приводных (задних) колес – не менее 560 мм Масса кресло-коляски – не более 16 кг Максимальная допустимая нагрузка (вес инвалида) – не менее 125 кг Габариты (ДхШхВ), мм 1050х500-600х970 Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, насос (при комплектации изделия пневматическими шинами), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок эксплуатации кресла-коляски не менее 4 лет. | 4 |
| 13 | Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляски прогулочные для детей, больных ДЦП, предназначены для использования в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием для пассивного передвижения только при помощи сопровождающего лица. Предназначены для детей ростом до 120 см (в зависимости от потребности получателей). Кресло-коляска имеет возможность складывания и раскладывания без инструмента по типу «трости»; Основные технические характеристики: Габаритные размеры: -ширина – 520 мм; -длина – 780 мм; -высота – 1100 мм; -масса кресло-коляски – 10 кг; -грузоподъемность – 50 кг. -ширина сидения –34 см; -глубина сиденья – 35 см; - диаметр передних колес – 200 мм - диаметр задних колес – 200 мм Кресло-коляска имеет: - регулируемую по углу наклона спинку; - регулируемые ремни для туловища и ног; - мягкий, регулируемый по высоте подголовник; - капюшон для защиты от дождя и солнца; - задние колеса со стояночными тормозами с возможностью фиксации. - рукоятки (ручки для толкания); - регулируемая по высоте, съемная ножная опора; - фиксаторы ног; - ремень – упор для голени; - съемные мягкие чехлы на спинку, сиденье; - литые в два колеса задние и передние колеса; Конструкция кресел-колясок обеспечивает комфортное положение ребенка, больного ДЦП, в положении сидя и полулежа; Для этого кресла-коляски соответствует следующим основным требованиям: - спинка выполнена на твердом основании с мягкой подкладкой, с учетом откидывания от 0º до 25º; - ремень крепления, который обеспечивает надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски; В комплект кресло-коляски входит: паспорт на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 4 лет. | 136 |
| 14 | Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Конструкция прогулочной кресла-коляски для взрослых с двуручным рычажным приводом должна обеспечивать самостоятельное передвижение инвалида в условиях преимущественно вне помещений для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием. Рамная конструкция должна быть выполнена из высокопрочных тонкостенных стальных трубок; рама коляски должна быть складная по вертикальной оси; рычажный привод на задние колеса. Кресло-коляска должна иметь: - подножки съемные, регулируемые по длине голени; - съемный ремень-упор под икры ног; - стояночные тормоза; - передние колеса с пневматическими шинами, диаметром не менее 300мм; - задние колеса с пневматическими шинами, диаметром не более 490 мм; - приводные рычаги должны быть поворотными, регулируемые по высоте; - управление передними колесами при помощи приводного рычага; - подлокотники мягкие, съемные; - светоотражающие устройства на задних колесах; - переустановка поворотного рычага справа налево, без применения инструмента (по индивидуальному заказу); - ручки для сопровождающего лица. Габаритные размеры: - ширина сидения от 400 до 505мм (не менее пяти типоразмеров, по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида); - грузоподъемность не менее 125кг. - вес не более 27 кг. Комплектность: кресло-коляска, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 4 лет. | 4 |
| 15 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата в помещениях, приводится в движение мускульной силой пользователя или при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с помощью крестообразного механизма и разбираться на составные части без инструментов. Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения. Коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 3-х положениях с шагом не более 2,5 см. Вилка переднего колеса должна быть регулируемой по углу наклона не менее 10 градусов. Задние колеса должны быть быстросъемные с цельнолитыми шинами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может перестраиваться на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от стороны установления привода, правое или левое колесо снабжается двумя обручами (малым и большим) для толкания на колесе под рабочей рукой. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях с шагом не более 2,5 см и горизонтальной оси не менее чем в 3-х положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть съемные и откидные. Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте не менее 10 см. Опоры подножек должны быть регулируемыми по углу наклона. Кресло-коляска должна комплектоваться антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, с возможностью регулировки длины вылета упора на не менее 10 см; Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми по высоте, не менее чем в 2-х положениях, транзитными колесами. Коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами. Кресло-коляска должна комплектоваться подушкой сиденья. Ширина сидения: не менее 4-ох типоразмеров от не менее 43см до не более 50,5 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 42 см. Высота спинки не более 42 см Общая ширина в сложенном виде не более 29 см Длина не более 76 см Высота не более 80 см Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 125 кг Масса кресла-коляски должна быть не более 18,5 кг Комплектность: кресло-коляска, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 6 лет. | 5 |
| 16 | Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска предназначена для передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата по дорогам с твердым покрытием, приводится в движение мускульной силой пользователя или при помощи сопровождающего лица. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси с помощью крестообразного механизма и разбираться на составные части без инструментов. Рамная конструкция должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Сиденье кресла-коляски должно иметь съемную подушку, изготовленную из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения. Коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 3-х положениях с шагом не более 2,5 см. Вилка переднего колеса должна быть регулируемой по углу наклона не менее 10 градусов. Задние колеса должны быть быстросъемные с цельнолитыми шинами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может перестраиваться на левую и правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от стороны установления привода, правое или левое колесо снабжается двумя обручами (малым и большим) для толкания на колесе под рабочей рукой. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 3-х положениях с шагом не более 2,5 см и горизонтальной оси не менее чем в 3-х положениях. Подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть съемные и откидные. Подножки должны быть быстросъемные с кнопочной фиксацией, поворотные с возможностью регулировки по высоте не менее 10 см. Опоры подножек должны быть регулируемыми по углу наклона. Кресло-коляска должна комплектоваться антиопрокидывающими устройствами на роликовых опорах, с возможностью регулировки длины вылета упора на не менее 10 см. Коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами. Кресло-коляска должна комплектоваться подушкой сиденья. Ширина сидения: не менее 4-ох типоразмеров от не менее 43см до не более 50,5 см (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей инвалида). Глубина сиденья не менее 42 см. Высота спинки не более 42 см Общая ширина в сложенном виде не более 29 см Длина не более 76 см Высота не более 80 см Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску должна быть не менее 125 кг Масса кресла-коляски должна быть не более 18,5 кг Комплектность: кресло-коляска, паспорт на изделие (либо документ, содержащий описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 4 лет. | 4 |
| 17 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Конструкция и основные технические характеристики. Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена металлических сплавов с порошковым покрытием. Кресло-коляска оснащена: - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - приводные (задние) колеса с цельнолитыми шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее 2-х положений; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройства антиопрокидывания; Спинка оснащена задним карманом Регулировки: Подножек – по длине голени на не менее 130 мм Технические характеристики: Ширина сиденья 500мм, 530 мм, 560 мм, 600 мм. Глубина сиденья – не менее 400 мм Высота сиденья – не более 500 мм Высота спинки – не менее 420 мм Вес – не более 23 кг Грузоподъемность – не менее 150 кг Габариты (Д*Ш*В) 1170х(700-800) х910 мм Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, насос (при комплектации изделия пневматическими шинами), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 6 лет. | 11 |
| 18 | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом предназначены для самостоятельного передвижения либо сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей по дорогам с твердым покрытием. Конструкция и основные технические характеристики. Кресло-коляска имеет складную конструкцию по вертикальной оси с двойным механизмом складывания. Рама выполнена металлических сплавов с порошковым покрытием. Кресло-коляска оснащена: - регулируемые стояночные тормоза; - передние колеса с цельнолитыми шинами; - приводные (задние) колеса с пневматическими шинами, регулируемые по вертикальной оси не менее 2-х положений; - съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники откидные с фиксацией; - опоры подлокотников, регулируемые по высоте; - ручки для толкания; - ножные упоры для управления; - устройства антиопрокидывания; Спинка оснащена задним карманом Регулировки: Подножек – по длине голени на не менее 130 мм Технические характеристики: Ширина сиденья 500мм, 530 мм, 560 мм, 600 мм. Глубина сиденья – не менее 400 мм Высота сиденья – не более 500 мм Высота спинки – не менее 420 мм Вес – не более 23 кг Грузоподъемность – не менее 150 кг Габариты (Д*Ш*В) 1170х(700-800) х910 мм Комплектность: кресло-коляска, инструмент для обслуживания кресло-коляски, насос (при комплектации изделия пневматическими шинами), паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. Срок службы не менее 4 лет. | 5 |
| 19 | Кресло-коляска с электроприводом комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения приводимое в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения в помещениях. Основные технические характеристики: - рама кресло-коляски должна иметь возможность складываться; - спинка кресло-коляски должна иметь возможность складываться по горизонтальной оси; - материал спинки и сиденья должен быть изготовлен из высокопрочной, экологически чистой ткани, которая при необходимости, легко моется; - спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения; - кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с мягкими накладками. Подлокотники должны быть съемные и откидные, и иметь боковые грязезащитные щитки; - накладки подлокотников должны быть с кнопочным механизмом регулировки по высоте не менее 5 см; - кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными, откидными, регулируемыми по высоте опорами (подножками) для ног. Подножки должны быть укомплектованы опорным ремням для голени; - кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности; - сиденье кресло-коляски должно быть укомплектовано противопролежневой подушкой; - кресло-коляска должна быть оборудована противопрокидывающимся устройством с роликами; - передние колеса должны быть оснащены самоориентирующимися цельнолитыми шинами (диаметр колес не менее 200 мм); - задние колеса должны быть оснащены пневматическими или цельнолитыми шинами; - управление креслом-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на подлокотнике как с правой, так и с левой стороны, и регулируется по длине относительно подлокотника. Пульт должен иметь ударопрочную, пылевлагозащищенную конструкцию, светодиодную шкалу состояния заряда аккумуляторов, кнопку включения и выключения питания. Габаритные размеры: - масса полностью оснащенной кресла-коляски с электроприводом не более 68 кг (с учетом веса аккумулятора); - грузоподъемность не менее 110 кг; - ширины сиденья не менее 430 мм. - глубина сиденья не менее 400 мм; - высота сиденья не менее 470 мм; - высота спинки не менее 400 мм; - максимальная скорость не менее 8 км/ч; - запас хода не менее 20 км; - характеристика электропитания: аккумуляторные батареи 12В/ 31А/ч – 2 штуки. В комплект поставки входит: кресло-коляска, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийной талон, насос для колес. Срок службы не менее 5 лет. | 10 |
| 20 | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями передвижения приводимое в движение при помощи электропривода или с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе), предназначенное для передвижения на дорогах с твердым покрытием. Основные технические характеристики: - рама кресло-коляски должна иметь возможность складываться; - спинка кресло-коляски должна иметь возможность складываться по горизонтальной оси; - материал спинки и сиденья должен быть изготовлен из высокопрочной, экологически чистой ткани, которая при необходимости, легко моется; - спинка кресла-коляски должна быть складная с замковым механизмом складывания и оснащена регулируемыми ремнями натяжения; - кресло-коляска должна быть оснащена подлокотниками с мягкими накладками. Подлокотники должны быть съемные и откидные, и иметь боковые грязезащитные щитки; - накладки подлокотников должны быть с кнопочным механизмом регулировки по высоте не менее 5 см; - кресло-коляска должна быть оснащена быстросъемными, откидными, регулируемыми по высоте опорами (подножками) для ног. Подножки должны быть укомплектованы опорным ремням для голени; - кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности; - сиденье кресло-коляски должно быть укомплектовано противопролежневой подушкой; - кресло-коляска должна быть оборудована противопрокидывающимся устройством с роликами; - передние колеса должны быть оснащены самоориентирующимися цельнолитыми шинами (диаметр колес не менее 200 мм); - задние колеса должны быть оснащены пневматическими или цельнолитыми шинами; - управление креслом-коляской должно осуществляться манипулятором типа «джойстик», расположенным на пульте управления. Пульт управления должен иметь возможность установки на подлокотнике как с правой, так и с левой стороны, и регулируется по длине относительно подлокотника. Пульт должен иметь ударопрочную, пылевлагозащищенную конструкцию, светодиодную шкалу состояния заряда аккумуляторов, кнопку включения и выключения питания. Габаритные размеры: - масса полностью оснащенной кресла-коляски с электроприводом не более 68 кг (с учетом веса аккумулятора); - грузоподъемность не менее 110 кг; - ширины сиденья не менее 430 мм. - глубина сиденья не менее 400 мм; - высота сиденья не менее 470 мм; - высота спинки не менее 400 мм; - максимальная скорость не менее 8 км/ч; - запас хода не менее 20 км; - характеристика электропитания: аккумуляторные батареи 12В/ 31А/ч – 2 штуки. В комплект поставки входит: кресло-коляска, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийной талон, насос для колес. Срок службы не менее 5 лет. | 10 |
| 21 | Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов с высокой ампутацией нижних конечностей), в том числе для детей-инвалидов | Тележка инвалидная (далее - тележка) предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов, лишенных нижних конечностей в помещениях и на улице по дорогам преимущественно с твердым покрытием. Тележка представляет собой основание на четырех колесах диаметром не менее 125 мм с полиуретановыми шинами. На основании закреплено мягкое сиденье, обтянутое искусственной кожей. Тележка оснащена регулируемыми ремнями для фиксации туловища, и тремя регулируемыми петлями для подсоединения к поясному ремню пользователя. Для удобства передвижения в комплект тележки входят ручные упоры Габаритные размеры, мм: длина не менее 430 ширина не менее 330 высота не менее 200 Грузоподъемность не менее 80 кг Масса не более 6,5 кг | 1 |