Электронный аукцион

Выполнение работ по текущему ремонту помещения административного здания,

расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, д. 20

Техническое задание

Место  выполнения работ: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. В.И.Чаптынова, д. 20.

Срок завершения (выполнения) работ: в течение  20 (двадцати) рабочих дней с момента  заключения Контракта.

Порядок выполнения работ: работы выполняются Подрядчиком в соответствии с заданием Заказчика и сметной документацией. Используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Качество материалов должно соответствовать действующим стандартам, национальным стандартам, техническим регламентам. Все применяемые материалы должны иметь предусмотренную техническими нормами маркировку.

Используемые материалы  должны соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, установленным нормами действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. Подрядчик применяет при выполнении работ материалы, конструкции, изделия только по согласованию с заказчиком. Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие качество использованных при ремонте материалов, оборудования.

При производстве работ Подрядчик принимает необходимые меры по обеспечению сохранности имущества Заказчика. Подрядчик в полном объеме несет материальную ответственность за причиненные заказчику убытки, ущерб его имуществу, причиной которых явились неправомерные действия (бездействие) Подрядчика или его бригады при выполнении работ.

Подрядчик обеспечивает чистоту в месте проведения работ, не допускает захламления помещений и территории, своевременно осуществляет вывоз, размещение и утилизацию строительного мусора с территории за свой счет.

Охрана объекта и всего имущества, являющимся предметом текущего  строительства  возлагается на Подрядчика.

Временные присоединения к действующим коммуникациям на период выполнения работ на строительной площадке и (или) вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик,  по согласованию с Заказчиком за свой счет.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Требования к качеству выполнения работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполненных работ потребностям Заказчика: качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком материалов, оборудования должно соответствовать требованиям действующих СНиП, ГОСТ, ТУ и иных нормативно-правовых актов, технического регламента, санитарных - гигиенических, противопожарных, экологических правил и норм, правил по охране труда. Не допускается установка оборудования и использование материалов, бывших в употреблении или не соответствующих по качеству требованиям заказчика.

Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых Заказчику работ квалифицированным персоналом.

Режим проведения ремонтных работ на объекте Заказчика: выполнение работ проводятся в рабочее время: пн.-чт. с 8-00 до 17-15, пт. с 8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. Ремонтные работы могут выполняться в нерабочее время (после 17-00 и в выходные дни) по согласованию с Заказчиком. Такое согласование оформляется подрядчиком в письменном виде и утверждается ответственным представителем Заказчика.

Подрядчик  до начала выполнения работ представляет Заказчику список бригады, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных каждого работника.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ: Приемка выполненных работ  оформляется подписанием Заказчиком Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3. При выявлении дефектов, нарушений или отклонения от предъявляемых к производству работ требований, отклонения от показателей нормативно-технической документации, выявленные недостатки оформляются двусторонним Актом с указанием сроков устранения нарушений.

Гарантийный срок на выполненные работы: составляет 3 года с даты подписания Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

В гарантийный период Подрядчик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки работ, при условии надлежащей эксплуатации, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика

Гарантия качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком в период выполнения работ, которые не позволят нормально эксплуатировать объект до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов Подрядчиком за его же счет.

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 023 347 | руб. | Смета на сумму: | 1 023 347 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01к |
| Текущий ремонт помещений административного здания, расположенного по адресу: г.Горно-Алтайск, ул.В.И.Чаптынова, 20 Основание – ведомость объемов работ |
|  | базисная цена |  | текущая цена |  |
| Сметная стоимость: | 150 481 | тыс. руб. | 1 023.347 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 5.824 | тыс. руб. | 32.890 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.411 | тыс.чел.ч | 2.411 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 21.783 | тыс. руб. | 123.083 | тыс. руб. |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потолок |
| 1. | ФЕРр 53-21-15 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу, 100 м восстановленной герметизации стыков | 0.5862 | 533.16 | 507.33 | 0.66 | 313 | 297 |  | 5.65 | 5.65 | 1 766 | 1 680 | 2 |
|  |  |  |  | 25.17 | 0.12 |  | 15 |  | 5.65 | 5.65 |  | 83 |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 255 |  |  |  | 86% | 1 445 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 208 |  |  |  | 70% | 1 176 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 776 |  |  |  |  | 4 387 |  |  |
| 2. | ФЕРр 61-4-1 Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 | 0.2058 | 3 263.24 | 2 060.86 | 22.51 | 672 | 424 | 5 | 5.65 | 5.65 | 3 794 | 2 396 | 26 |
|  |  |  |  | 1 179.87 | 9.72 |  | 243 | 2 | 5.65 | 5.65 |  | 1 372 | 11 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 337 |  |  |  | 79% | 1 902 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 213 |  |  |  | 50% | 1 204 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 222 |  |  |  |  | 6 899 |  |  |
| 3. | ФЕРр 62-17-3 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.0583 | 769.99 | 313.20 | 7.07 | 1 585 | 645 | 15 | 5.65 | 5.65 | 8 955 | 3 642 | 82 |
|  |  |  |  | 449.72 | 2.05 |  | 926 | 4 | 5.65 | 5.65 |  | 5 230 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 519 |  |  |  | 80% | 2 933 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 325 |  |  |  | 50% | 1 833 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 429 |  |  |  |  | 13 721 |  |  |
| 4. | ФССЦ 14.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т | 0.1379 | 15 481.00 |  |  | 2 135 |  |  |  |  | 12 062 |  |  |
|  |  |  |  | 15 481.00 |  |  | 2 135 |  | 5.65 |  |  | 12 062 |  |
| 5. | ФЕРр 62-8-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков: за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1526 | 892.23 | 529.89 | 7.07 | 136 | 81 | 1 | 5.65 | 5.65 | 769 | 457 | 6 |
|  |  |  |  | 355.27 | 2.05 |  | 54 |  | 5.65 | 5.65 |  | 306 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 65 |  |  |  | 80% | 367 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 41 |  |  |  | 50% | 230 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 241 |  |  |  |  | 1 366 |  |  |
| 6. | ФССЦ 14.4.02.04-0223 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22, т | 0.0034 | 22 533.00 |  |  | 77 |  |  |  |  | 433 |  |  |
|  |  |  |  | 22 533.00 |  |  | 77 |  | 5.65 |  |  | 433 |  |
| 7. | ФЕР 15-01-047-15 Разборка: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (Снятие панелей потолка), 100 м2 поверхности облицовки | 1.0353 | 901.48 | 674.18 | 227.30 | 933 | 698 | 235 | 5.65 | 5.65 | 5 273 | 3 944 | 1 330 |
|  |  |  |  |  | 44.37 |  |  | 46 | 5.65 | 5.65 |  |  | 260 |
|  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 707 |  |  |  | 95% | 3 994 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 350 |  |  |  | 47% | 1 976 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 989 |  |  |  |  | 11 243 |  |  |
| 8. | ФЕР 15-01-047-15 Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (установка панелей), 100 м2 поверхности облицовки | 1.0353 | 6 848.88 | 1 107.59 | 405.89 | 7 091 | 1 147 | 420 | 5.65 | 5.65 | 40 062 | 6 479 | 2 374 |
|  |  |  |  | 5 335.40 | 79.24 |  | 5 524 | 82 | 5.65 | 5.65 |  | 31 209 | 463 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1 168 |  |  |  | 95% | 6 595 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 578 |  |  |  | 47% | 3 263 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 836 |  |  |  |  | 49 920 |  |  |
| 9. | ФССЦ 01.6.04.02-0011 Панели потолочные с комплектующими: <Армстронг>, м2 | -106.64 | 51.80 |  |  | -5 524 |  |  |  |  | -31 210 |  |  |
|  |  |  |  | 51.80 |  |  | -5 524 |  | 5.65 |  |  | -31 210 |  |
| 10. | ФССЦ 01.6.04.02-0001 Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG: BAIKAL, м2 | 106.64 | 42.94 |  |  | 4 579 |  |  |  |  | 25 872 |  |  |
|  |  |  |  | 42.94 |  |  | 4 579 |  | 5.65 |  |  | 25 872 |  |
| 11. | ФЕРр 57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 2.0925 | 29.41 | 29.41 |  | 62 | 62 |  | 5.65 | 5.65 | 348 | 348 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 50 |  |  |  | 80% | 278 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 42 |  |  |  | 68% | 237 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 154 |  |  |  |  | 863 |  |  |
| 12. | ФЕР 11-01-040-01 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (прим.потолочных), 100 м плинтуса | 2.4802 | 146.84 | 101.13 | 2.66 | 364 | 251 | 7 | 5.65 | 5.65 | 2 058 | 1 417 | 37 |
|  |  |  |  | 43.05 | 0.53 |  | 107 | 1 | 5.65 | 5.65 |  | 603 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 280 |  |  |  | 111% | 1 581 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 161 |  |  |  | 64% | 911 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 805 |  |  |  |  | 4 550 |  |  |
| 13. | ФССЦ 01.6.04.03-0001 Плинтус потолочный из пенопласта, размером: 20х20 мм, 10 м | 25.05 | 19.50 |  |  | 488 |  |  |  |  | 2 760 |  |  |
|  |  |  |  | 19.50 |  |  | 488 |  | 5.65 |  |  | 2 760 |  |
| 14. | ФЕР 10-01-036-01 Демонтаж уголков ПВХ на клее, 100 п. м | 0.2092 | 45.72 | 45.72 |  | 10 | 10 |  | 5.65 | 5.65 | 54 | 54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 11 |  |  |  | 106% | 57 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 5 |  |  |  | 54% | 29 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 140 |  |  |
| 15. | ФЕР 10-01-036-01 Установка уголков ПВХ на клее, 100 п. м | 0.4549 | 101.72 | 65.72 |  | 46 | 30 |  | 5.65 | 5.65 | 261 | 169 |  |
|  |  |  |  | 36.00 |  |  | 16 |  | 5.65 | 5.65 |  | 93 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 32 |  |  |  | 106% | 179 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 16 |  |  |  | 54% | 91 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 531 |  |  |
| 16. | ФССЦ 11.3.03.13-0044 Уголок ПВХ, размером: 25х25 мм, 10 м | 4.549 | 29.90 |  |  | 136 |  |  |  |  | 768 |  |  |
|  |  |  |  | 29.90 |  |  | 136 |  | 5.65 |  |  | 768 |  |
|  | Стены |
| 17. | ФЕРр 63-5-1 прим. Снятие пленки по периметру дверей для маломобильных груп населения.Снятие обоев: простых и улучшенных, 100 м2 очищаемой поверхности | 0.1025 | 81.12 | 81.12 |  | 8 | 8 |  | 5.65 | 5.65 | 47 | 47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 77% |  |  | 6 |  |  |  | 77% | 36 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 4 |  |  |  | 50% | 24 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 107 |  |  |
| 18. | ФЕР 15-06-001-01 прим. Оклейка стен стеклохолстом. Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности, 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0.0313 | 464.81 | 342.65 | 1.21 | 15 | 11 |  | 5.65 | 5.65 | 82 | 61 |  |
|  |  |  |  | 120.94 | 0.33 |  | 4 |  | 5.65 | 5.65 |  | 21 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 95% | 58 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5 |  |  |  | 47% | 29 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 169 |  |  |
| 19. | ФССЦ 12.2.03.11-0052 Холсты стеклянные, первый сорт, 10 м2 | 0.354 | 20.36 |  |  | 7 |  |  |  |  | 41 |  |  |
|  |  |  |  | 20.36 |  |  | 7 |  | 5.65 |  |  | 41 |  |
| 20. | ФЕРр 61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ 30 мм), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.7696 | 2 943.87 | 1 799.20 | 20.94 | 2 266 | 1 385 | 16 | 5.65 | 5.65 | 12 801 | 7 823 | 91 |
|  |  |  |  | 1 123.73 | 9.05 |  | 865 | 7 | 5.65 | 5.65 |  | 4 886 | 39 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 100 |  |  |  | 79% | 6 211 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 696 |  |  |  | 50% | 3 931 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 062 |  |  |  |  | 22 943 |  |  |
| 21. | ФЕРр 61-2-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-1, (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ 30 мм), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.7696 | 830.87 | 258.80 | 10.63 | 639 | 199 | 8 | 5.65 | 5.65 | 3 613 | 1 125 | 46 |
|  |  |  |  | 561.44 | 4.59 |  | 432 | 4 | 5.65 | 5.65 |  | 2 441 | 20 |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 160 |  |  |  | 79% | 905 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 102 |  |  |  | 50% | 573 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  | 5 090 |  |  |
| 22. | ФЕР 10-05-008-01 Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом(короб для последующей оклейки обоями), 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.0134 | 3 556.71 | 865.73 | 15.95 | 48 | 12 |  | 5.65 | 5.65 | 269 | 66 | 1 |
|  |  |  |  | 2 675.03 |  |  | 36 |  | 5.65 | 5.65 |  | 203 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 13 |  |  |  | 106% | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 6 |  |  |  | 54% | 36 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  | 375 |  |  |
| 23. | ФССЦ 01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм, м2 | 1.43 | 15.00 |  |  | 21 |  |  |  |  | 121 |  |  |
|  |  |  |  | 15.00 |  |  | 21 |  | 5.65 |  |  | 121 |  |
| 24. | ФЕР 15-04-027-05 прим. Шпатлевка стены облицованной ГКЛ (до ремонта).Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0191 | 536.51 | 131.12 | 2.85 | 10 | 3 |  | 5.65 | 5.65 | 58 | 14 |  |
|  |  |  |  | 402.54 | 0.61 |  | 8 |  | 5.65 | 5.65 |  | 43 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 95% | 13 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 1 |  |  |  | 47% | 7 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 78 |  |  |
| 25. | ФЕР 15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0191 | 353.50 | 262.12 | 8.60 | 7 | 5 |  | 5.65 | 5.65 | 38 | 28 | 1 |
|  |  |  |  | 82.78 | 1.63 |  | 2 |  | 5.65 | 5.65 |  | 9 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 95% | 27 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 47% | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 78 |  |  |
| 26. | ФССЦ 14.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т | 0.0012 | 15 481.00 |  |  | 19 |  |  |  |  | 105 |  |  |
|  |  |  |  | 15 481.00 |  |  | 19 |  | 5.65 |  |  | 105 |  |
| 27. | ФЕРр 62-7-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.6825 | 801.65 | 442.28 | 7.07 | 547 | 302 | 5 | 5.65 | 5.65 | 3 091 | 1 705 | 27 |
|  |  |  |  | 352.30 | 2.05 |  | 240 | 1 | 5.65 | 5.65 |  | 1 359 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 242 |  |  |  | 80% | 1 370 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 152 |  |  |  | 50% | 857 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 941 |  |  |  |  | 5 318 |  |  |
| 28. | ФССЦ 14.4.02.04-0231 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22: бежевая, голубая, светло-серая, т | 0.0122 | 19 648.44 |  |  | 240 |  |  |  |  | 1 354 |  |  |
|  |  |  |  | 19 648.44 |  |  | 240 |  | 5.65 |  |  | 1 354 |  |
| 29. | ФССЦ 14.4.02.04-0121 Краски для внутренних работ МА-025: темно-желтая, т | 0.0022 | 11 672.90 |  |  | 26 |  |  |  |  | 145 |  |  |
|  |  |  |  | 11 672.90 |  |  | 26 |  | 5.65 |  |  | 145 |  |
| 30. | ФЕРр 62-16-3 Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7.3046 | 681.71 | 242.09 | 7.07 | 4 980 | 1 768 | 52 | 5.65 | 5.65 | 28 135 | 9 991 | 292 |
|  |  |  |  | 432.55 | 2.05 |  | 3 160 | 15 | 5.65 | 5.65 |  | 17 852 | 85 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 1 426 |  |  |  | 80% | 8 061 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 892 |  |  |  | 50% | 5 038 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 298 |  |  |  |  | 41 234 |  |  |
| 31. | ФССЦ 14.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т | 0.4894 | 15 481.00 |  |  | 7 576 |  |  |  |  | 42 807 |  |  |
|  |  |  |  | 15 481.00 |  |  | 7 576 |  | 5.65 |  |  | 42 807 |  |
| 32. | ФССЦ 14.4.02.09-0101 Краска-колер, OPTIMA-COLOR, ALLIGATOR, кг | 48.94 | 97.10 |  |  | 4 752 |  |  |  |  | 26 849 |  |  |
|  |  |  |  | 97.10 |  |  | 4 752 |  | 5.65 |  |  | 26 849 |  |
| 33. | ФЕРр 63-6-2 Смена обоев: улучшенных, 100 м2 оклеенной поверхности | 5.5658 | 618.27 | 478.34 | 9.70 | 3 441 | 2 662 | 54 | 5.65 | 5.65 | 19 443 | 15 042 | 305 |
|  |  |  |  | 130.23 | 2.51 |  | 725 | 14 | 5.65 | 5.65 |  | 4 095 | 79 |
|  | Накладные расходы |  | 77% |  |  | 2 061 |  |  |  | 77% | 11 643 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 338 |  |  |  | 50% | 7 561 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 840 |  |  |  |  | 38 647 |  |  |
| 34. | ФССЦ 01.6.02.01-0027 Обои улучшенные, грунтованные под окраску, 100 м2 | 6.2337 | 904.00 |  |  | 5 635 |  |  |  |  | 31 839 |  |  |
|  |  |  |  | 904.00 |  |  | 5 635 |  | 5.65 |  |  | 31 839 |  |
| 35. | ФЕР 15-06-004-01 Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками(за два раза), 100 м2 поверхности стен | 5.5658 | 185.43 | 185.43 |  | 1 032 | 1 032 |  | 5.65 | 5.65 | 5 831 | 5 831 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 2*1.15, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 980 |  |  |  | 95% | 5 539 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 485 |  |  |  | 47% | 2 741 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 497 |  |  |  |  | 14 111 |  |  |
| 36. | ФССЦ 14.3.02.01-0219 Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180, т | 0.1781 | 15 481.00 |  |  | 2 757 |  |  |  |  | 15 578 |  |  |
|  |  |  |  | 15 481.00 |  |  | 2 757 |  | 5.65 |  |  | 15 578 |  |
| 37. | ФССЦ 14.4.02.09-0101 Краска-колер, OPTIMA-COLOR, ALLIGATOR, кг | 17.81 | 97.10 |  |  | 1 729 |  |  |  |  | 9 771 |  |  |
|  |  |  |  | 97.10 |  |  | 1 729 |  | 5.65 |  |  | 9 771 |  |
|  | замена на коробе облицовки из панелей ПВХ по металлическому каркасу |
| 38. | ФЕРр 63-10-1 прим. Разборка облицовки из панелей ПВХ. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок, 100 м2 облицовки | 0.0102 | 69.41 | 63.16 | 6.25 | 1 | 1 |  | 5.65 | 5.65 | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 77% |  |  | 1 |  |  |  | 77% | 3 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 1 |  |  |  | 50% | 2 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 39. | ФЕР 15-02-024-05 Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.0102 | 1 394.68 | 932.18 | 57.99 | 14 | 10 | 1 | 5.65 | 5.65 | 80 | 54 | 3 |
|  |  |  |  | 404.51 | 22.58 |  | 4 |  | 5.65 | 5.65 |  | 23 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 95% | 52 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 5 |  |  |  | 47% | 26 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 158 |  |  |
| 40. | ФССЦ 01.7.06.14-0041 Лента тканевая с липким слоем, 10 м | -0.214 | 7.59 |  |  | -2 |  |  |  |  | -9 |  |  |
|  |  |  |  | 7.59 |  |  | -2 |  | 5.65 |  |  | -9 |  |
| 41. | ФССЦ 11.3.03.04-0001 Панели декоративные пластиковые <PROFIPLAST>, размером 2700х250х8 мм, м2 | 1.07 | 62.08 |  |  | 66 |  |  |  |  | 375 |  |  |
|  |  |  |  | 62.08 |  |  | 66 |  | 5.65 |  |  | 375 |  |
| 42. | ФЕРр 63-9-1 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук, 100 плиток | 0.08 | 247.34 | 242.35 | 4.85 | 20 | 19 |  | 5.65 | 5.65 | 112 | 110 | 2 |
|  |  |  |  | 0.14 | 1.26 |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 77% |  |  | 15 |  |  |  | 77% | 85 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 10 |  |  |  | 50% | 56 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 253 |  |  |
| 43. | ФССЦ 04.3.01.07-0013 Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3, м3 | 0.003 | 497.00 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 497.00 |  |  | 1 |  | 5.65 |  |  | 8 |  |
| 44. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400, т | 0.00008 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 412.00 |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  |
| 45. | ФССЦ 06.2.01.02-0012 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные)(200*300мм), м2 | 0.48 | 108.12 |  |  | 52 |  |  |  |  | 293 |  |  |
|  |  |  |  | 108.12 |  |  | 52 |  | 5.65 |  |  | 293 |  |
| 46. | ФЕРр 63-9-2 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук, 100 плиток | 0.47 | 184.62 | 179.63 | 4.85 | 87 | 84 | 2 | 5.65 | 5.65 | 490 | 477 | 13 |
|  |  |  |  | 0.14 | 1.26 |  |  | 1 | 5.65 | 5.65 |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 77% |  |  | 65 |  |  |  | 77% | 370 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 43 |  |  |  | 50% | 240 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 195 |  |  |  |  | 1 100 |  |  |
| 47. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400, т | 0.00047 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 412.00 |  |  |  |  | 5.65 |  |  | 1 |  |
| 48. | ФССЦ 04.3.01.07-0013 Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3, м3 | 0.02 | 497.00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 56 |  |  |
|  |  |  |  | 497.00 |  |  | 10 |  | 5.65 |  |  | 56 |  |
| 49. | ФССЦ 06.2.01.02-0012 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала цветные (однотонные) (200*300мм), м2 | 2.82 | 108.12 |  |  | 305 |  |  |  |  | 1 723 |  |  |
|  |  |  |  | 108.12 |  |  | 305 |  | 5.65 |  |  | 1 723 |  |
|  | Пол |
|  | помещение № 41 |
| 50. | ФЕРр 57-1-3 Разборка оснований покрытия полов: простильных полов, 100 м2 основания | 0.1624 | 136.03 | 136.03 |  | 22 | 22 |  | 5.65 | 5.65 | 125 | 125 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 18 |  |  |  | 80% | 100 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 15 |  |  |  | 68% | 85 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 310 |  |  |
| 51. | ФЕРр 57-1-2 Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков, 100 м2 основания | 0.1624 | 59.83 | 59.83 |  | 10 | 10 |  | 5.65 | 5.65 | 55 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 8 |  |  |  | 80% | 44 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 7 |  |  |  | 68% | 37 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 136 |  |  |
| 52. | ФЕРр 57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытия | 0.1624 | 92.90 | 88.84 | 4.06 | 15 | 14 | 1 | 5.65 | 5.65 | 85 | 82 | 4 |
|  |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 11 |  |  |  | 80% | 67 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 10 |  |  |  | 68% | 57 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 209 |  |  |
| 53. | ФЕР 11-01-012-03 Укладка лаг: по плитам перекрытий, 100 м2 пола | 0.1624 | 2 114.29 | 350.59 | 28.39 | 343 | 57 | 5 | 5.65 | 5.65 | 1 940 | 322 | 26 |
|  |  |  |  | 1 735.31 | 6.81 |  | 282 | 1 | 5.65 | 5.65 |  | 1 592 | 6 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 64 |  |  |  | 111% | 364 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 37 |  |  |  | 64% | 210 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 445 |  |  |  |  | 2 514 |  |  |
| 54. | ФЕР 11-01-053-03 Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2, 100 м2 пола | 0.1624 | 12 145.81 | 655.43 | 822.23 | 1 972 | 106 | 134 | 5.65 | 5.65 | 11 145 | 601 | 754 |
|  |  |  |  | 10 668.15 | 98.94 |  | 1 733 | 16 | 5.65 | 5.65 |  | 9 789 | 91 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 135 |  |  |  | 111% | 768 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 78 |  |  |  | 64% | 443 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 186 |  |  |  |  | 12 356 |  |  |
| 55. | ФССЦ 01.7.15.14-0164 Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм, т | 0.0006 | 16 974.00 |  |  | 10 |  |  |  |  | 58 |  |  |
|  |  |  |  | 16 974.00 |  |  | 10 |  | 5.65 |  |  | 58 |  |
| 56. | ФЕР 11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия | 0.1624 | 651.50 | 276.84 | 8.21 | 106 | 45 | 1 | 5.65 | 5.65 | 598 | 254 | 8 |
|  |  |  |  | 366.45 | 1.45 |  | 60 |  | 5.65 | 5.65 |  | 336 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 50 |  |  |  | 111% | 283 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 29 |  |  |  | 64% | 163 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 1 044 |  |  |
| 57. | ФССЦ 11.2.03.02-0011 Ламинат "СИНТЕРОС БОГАТЫРЬ 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм), м2 | 16.65 | 101.00 |  |  | 1 682 |  |  |  |  | 9 501 |  |  |
|  |  |  |  | 101.00 |  |  | 1 682 |  | 5.65 |  |  | 9 501 |  |
|  | помещение 33,34 |
| 58. | ФЕРр 57-2-1 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина, 100 м2 покрытия | 0.3336 | 92.90 | 88.84 | 4.06 | 31 | 30 | 1 | 5.65 | 5.65 | 175 | 167 | 8 |
|  |  |  |  |  | 1.76 |  |  | 1 | 5.65 | 5.65 |  |  | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 25 |  |  |  | 80% | 136 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 21 |  |  |  | 68% | 116 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 77 |  |  |  |  | 427 |  |  |
| 59. | ФЕР 11-01-011-01 ДЕМОНТАЖ стяжек: цементных толщиной 20 мм (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА РАЗБИРАЕМОЙ СТЯЖКИ 30 мм), 100 м2 стяжки | 0.3336 | 286.36 | 250.97 | 35.39 | 96 | 84 | 12 | 5.65 | 5.65 | 540 | 473 | 67 |
|  |  |  |  |  | 13.72 |  |  | 5 | 5.65 | 5.65 |  |  | 26 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 99 |  |  |  | 111% | 554 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 57 |  |  |  | 64% | 319 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 1 413 |  |  |
| 60. | ФЕР 11-01-011-02 ДЕМОНТАЖ стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(ОБЩАЯ ТОЛЩИНА РАЗБИРАЕМОЙ СТЯЖКИ 30 мм), 100 м2 стяжки | 0.3336 | 18.70 | 6.35 | 12.35 | 6 | 2 | 4 | 5.65 | 5.65 | 35 | 12 | 23 |
|  |  |  |  |  | 4.54 |  |  | 2 | 5.65 | 5.65 |  |  | 9 |
|  | Начисления: Н3= 2*0.8, Н4= 2*0.8, Н5= 2*0.8, Н47= 0, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 4 |  |  |  | 111% | 23 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 3 |  |  |  | 64% | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 72 |  |  |
| 61. | ФЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ 30 мм), 100 м2 стяжки | 0.3336 | 424.61 | 360.77 | 55.30 | 142 | 120 | 18 | 5.65 | 5.65 | 800 | 680 | 104 |
|  |  |  |  | 8.54 | 21.44 |  | 3 | 7 | 5.65 | 5.65 |  | 16 | 40 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 141 |  |  |  | 111% | 799 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 81 |  |  |  | 64% | 461 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 364 |  |  |  |  | 2 060 |  |  |
| 62. | ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3 | 0.68 | 548.30 |  |  | 373 |  |  |  |  | 2 107 |  |  |
|  |  |  |  | 548.30 |  |  | 373 |  | 5.65 |  |  | 2 107 |  |
| 63. | ФЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.3336 | 28.43 | 9.13 | 19.30 | 9 | 3 | 6 | 5.65 | 5.65 | 54 | 17 | 36 |
|  |  |  |  |  | 7.10 |  |  | 2 | 5.65 | 5.65 |  |  | 13 |
|  | Начисления: Н3= 2*1.25, Н4= 2*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 6 |  |  |  | 111% | 33 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 3 |  |  |  | 64% | 19 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 107 |  |  |
| 64. | ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3 | 0.34 | 548.30 |  |  | 186 |  |  |  |  | 1 053 |  |  |
|  |  |  |  | 548.30 |  |  | 186 |  | 5.65 |  |  | 1 053 |  |
| 65. | ФЕР 11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия | 0.3336 | 651.50 | 276.84 | 8.21 | 217 | 92 | 3 | 5.65 | 5.65 | 1 228 | 522 | 15 |
|  |  |  |  | 366.45 | 1.45 |  | 122 |  | 5.65 | 5.65 |  | 691 | 3 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 102 |  |  |  | 111% | 583 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 59 |  |  |  | 64% | 336 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 378 |  |  |  |  | 2 147 |  |  |
| 66. | ФССЦ 11.2.03.02-0011 Ламинат "СИНТЕРОС БОГАТЫРЬ 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм), м2 | 34.19 | 101.00 |  |  | 3 453 |  |  |  |  | 19 511 |  |  |
|  |  |  |  | 101.00 |  |  | 3 453 |  | 5.65 |  |  | 19 511 |  |
|  | помещение 44,31,32,36,24,25,23,24,22 |
| 67. | ФЕР 11-01-034-04 Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия | 2.3086 | 197.84 | 192.58 | 5.26 | 457 | 445 | 12 | 5.65 | 5.65 | 2 581 | 2 512 | 69 |
|  |  |  |  |  | 0.93 |  |  | 2 | 5.65 | 5.65 |  |  | 12 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 496 |  |  |  | 111% | 2 802 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 286 |  |  |  | 64% | 1 615 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 239 |  |  |  |  | 6 998 |  |  |
| 68. | ФЕР 11-01-011-01 ДЕМОНТАЖ стяжек: цементных толщиной 20 мм (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА РАЗБИРАЕМОЙ СТЯЖКИ 30 мм), 100 м2 стяжки | 2.3086 | 286.36 | 250.97 | 35.39 | 661 | 579 | 82 | 5.65 | 5.65 | 3 735 | 3 274 | 462 |
|  |  |  |  |  | 13.72 |  |  | 32 | 5.65 | 5.65 |  |  | 179 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 678 |  |  |  | 111% | 3 833 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 391 |  |  |  | 64% | 2 210 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 730 |  |  |  |  | 9 778 |  |  |
| 69. | ФЕР 11-01-011-02 ДЕМОНТАЖ стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 2.3086 | 18.70 | 6.35 | 12.35 | 43 | 15 | 29 | 5.65 | 5.65 | 244 | 83 | 161 |
|  |  |  |  |  | 4.54 |  |  | 10 | 5.65 | 5.65 |  |  | 59 |
|  | Начисления: Н3= 2*0.8, Н4= 2*0.8, Н5= 2*0.8, Н47= 0, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 28 |  |  |  | 111% | 158 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 16 |  |  |  | 64% | 91 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 87 |  |  |  |  | 493 |  |  |
| 70. | ФЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ 30 мм), 100 м2 стяжки | 2.3086 | 424.61 | 360.77 | 55.30 | 980 | 833 | 128 | 5.65 | 5.65 | 5 538 | 4 706 | 721 |
|  |  |  |  | 8.54 | 21.44 |  | 20 | 49 | 5.65 | 5.65 |  | 111 | 280 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 979 |  |  |  | 111% | 5 534 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 564 |  |  |  | 64% | 3 191 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 524 |  |  |  |  | 14 264 |  |  |
| 71. | ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3 | 4.71 | 548.30 |  |  | 2 582 |  |  |  |  | 14 591 |  |  |
|  |  |  |  | 548.30 |  |  | 2 582 |  | 5.65 |  |  | 14 591 |  |
| 72. | ФЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 2.3086 | 28.43 | 9.13 | 19.30 | 66 | 21 | 45 | 5.65 | 5.65 | 371 | 119 | 252 |
|  |  |  |  |  | 7.10 |  |  | 16 | 5.65 | 5.65 |  |  | 93 |
|  | Начисления: Н3= 2*1.25, Н4= 2*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 41 |  |  |  | 111% | 235 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 24 |  |  |  | 64% | 136 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 742 |  |  |
| 73. | ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3 | 2.35 | 548.30 |  |  | 1 289 |  |  |  |  | 7 280 |  |  |
|  |  |  |  | 548.30 |  |  | 1 289 |  | 5.65 |  |  | 7 280 |  |
| 74. | ФЕР 11-01-034-04 Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом, 100 м2 покрытия | 2.3086 | 651.50 | 276.84 | 8.21 | 1 504 | 639 | 19 | 5.65 | 5.65 | 8 498 | 3 611 | 107 |
|  |  |  |  | 366.45 | 1.45 |  | 846 | 3 | 5.65 | 5.65 |  | 4 780 | 19 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 713 |  |  |  | 111% | 4 029 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 411 |  |  |  | 64% | 2 323 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 628 |  |  |  |  | 14 851 |  |  |
| 75. | ФССЦ 11.2.03.02-0011 Ламинат "СИНТЕРОС БОГАТЫРЬ 833" (33 класс, размер 1292х194 мм, толщина 8 мм), м2 | 236.63 | 101.00 |  |  | 23 900 |  |  |  |  | 135 033 |  |  |
|  |  |  |  | 101.00 |  |  | 23 900 |  | 5.65 |  |  | 135 033 |  |
|  | коридор 3 и 4 эт., лестница м/д 1 и 4 этажами |
| 76. | ФЕРр 57-9-2 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: 300х300 мм (прим.керамогранитных, плитка бу), 100 шт. | 0.7 | 123.82 | 80.01 | 9.70 | 87 | 56 | 7 | 5.65 | 5.65 | 490 | 316 | 38 |
|  |  |  |  | 34.11 | 2.51 |  | 24 | 2 | 5.65 | 5.65 |  | 135 | 10 |
|  | Вычт.ресурсы: ФССЦ 01.6.03.01-0011:[ М-(1188.00=132.00*9) ] |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 46 |  |  |  | 80% | 261 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 39 |  |  |  | 68% | 222 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 972 |  |  |
| 77. | ФЕРр 57-15-1 Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: до 10 шт., 100 плиток | 0.72 | 109.89 | 104.92 | 4.85 | 79 | 76 | 3 | 5.65 | 5.65 | 447 | 427 | 20 |
|  |  |  |  | 0.12 | 1.26 |  |  | 1 | 5.65 | 5.65 |  |  | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 62 |  |  |  | 80% | 346 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 52 |  |  |  | 68% | 294 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 193 |  |  |  |  | 1 086 |  |  |
| 78. | ФССЦ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3 | 0.005 | 519.80 |  |  | 3 |  |  |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  |  | 519.80 |  |  | 3 |  | 5.65 |  |  | 15 |  |
| 79. | ФССЦ 06.2.05.03-0054 Плитки керамогранитные размером: 300х300х8 мм, серые, м2 | 6.48 | 56.32 |  |  | 365 |  |  |  |  | 2 062 |  |  |
|  |  |  |  | 56.32 |  |  | 365 |  | 5.65 |  |  | 2 062 |  |
| 80. | ФЕРр 63-9-1 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук (САПОЖОК НА СТЕНЕ, плитка бу), 100 плиток | 0.05 | 423.18 | 242.35 | 4.85 | 21 | 12 |  | 5.65 | 5.65 | 120 | 68 | 1 |
|  |  |  |  | 175.98 | 1.26 |  | 9 |  | 5.65 | 5.65 |  | 50 |  |
|  | Накладные расходы |  | 77% |  |  | 9 |  |  |  | 77% | 52 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 6 |  |  |  | 50% | 34 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 206 |  |  |
| 81. | ФССЦ 06.2.01.02-0011 Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые, м2 | -0.12 | 71.19 |  |  | -9 |  |  |  |  | -48 |  |  |
|  |  |  |  | 71.19 |  |  | -9 |  | 5.65 |  |  | -48 |  |
| 82. | ФССЦ 04.3.01.07-0013 Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:3, м3 | 0.002 | 497.00 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 497.00 |  |  | 1 |  | 5.65 |  |  | 6 |  |
| 83. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400, т | 0.00005 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 412.00 |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  |
| 84. | ФССЦ 01.7.20.08-0051 Ветошь, кг | 0.0005 | 1.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |  |
|  | Гараж |
| 85. | ФЕР 11-01-011-01 ДЕМОНТАЖ стяжек: цементных толщиной 20 мм (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА РАЗБИРАЕМОЙ СТЯЖКИ 30 мм), 100 м2 стяжки | 0.1647 | 286.36 | 250.97 | 35.39 | 47 | 41 | 6 | 5.65 | 5.65 | 266 | 234 | 33 |
|  |  |  |  |  | 13.72 |  |  | 2 | 5.65 | 5.65 |  |  | 13 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н47= 0, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 48 |  |  |  | 111% | 274 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 28 |  |  |  | 64% | 158 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 698 |  |  |
| 86. | ФЕР 11-01-011-02 ДЕМОНТАЖ стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.1647 | 18.70 | 6.35 | 12.35 | 3 | 1 | 2 | 5.65 | 5.65 | 17 | 6 | 11 |
|  |  |  |  |  | 4.54 |  |  | 1 | 5.65 | 5.65 |  |  | 4 |
|  | Начисления: Н3= 2*0.8, Н4= 2*0.8, Н5= 2*0.8, Н47= 0, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 |  |  |  | 111% | 11 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 64% | 6 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 87. | ФЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА СТЯЖКИ 30 мм), 100 м2 стяжки | 0.1647 | 424.61 | 360.77 | 55.30 | 70 | 59 | 9 | 5.65 | 5.65 | 395 | 336 | 51 |
|  |  |  |  | 8.54 | 21.44 |  | 1 | 4 | 5.65 | 5.65 |  | 8 | 20 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 70 |  |  |  | 111% | 395 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 40 |  |  |  | 64% | 228 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 1 018 |  |  |
| 88. | ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3 | 0.34 | 548.30 |  |  | 186 |  |  |  |  | 1 053 |  |  |
|  |  |  |  | 548.30 |  |  | 186 |  | 5.65 |  |  | 1 053 |  |
| 89. | ФЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.1647 | 28.43 | 9.13 | 19.30 | 5 | 2 | 3 | 5.65 | 5.65 | 26 | 8 | 18 |
|  |  |  |  |  | 7.10 |  |  | 1 | 5.65 | 5.65 |  |  | 7 |
|  | Начисления: Н3= 2*1.25, Н4= 2*1.25, Н5= 2*1.15, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 3 |  |  |  | 111% | 17 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 2 |  |  |  | 64% | 10 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 52 |  |  |
| 90. | ФССЦ 04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150, м3 | 0.17 | 548.30 |  |  | 93 |  |  |  |  | 527 |  |  |
|  |  |  |  | 548.30 |  |  | 93 |  | 5.65 |  |  | 527 |  |
| 91. | ФЕР 11-01-015-08 Железнение цементных покрытий (дизельная, гараж), 100 м2 покрытия | 0.1647 | 151.64 | 118.12 | 8.31 | 25 | 19 | 1 | 5.65 | 5.65 | 141 | 110 | 8 |
|  |  |  |  | 25.21 | 1.43 |  | 4 |  | 5.65 | 5.65 |  | 23 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 21 |  |  |  | 111% | 123 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 12 |  |  |  | 64% | 71 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  | 335 |  |  |
| 92. | ФЕРр 62-11-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%(второе помещение), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1382 | 775.81 | 393.98 | 7.07 | 107 | 54 | 1 | 5.65 | 5.65 | 606 | 308 | 6 |
|  |  |  |  | 374.76 | 2.05 |  | 52 |  | 5.65 | 5.65 |  | 293 | 2 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 43 |  |  |  | 80% | 248 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 27 |  |  |  | 50% | 155 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 177 |  |  |  |  | 1 009 |  |  |
| 93. | ФССЦ 14.4.02.04-0116 Краски для внутренних работ МА-025: коричневая, т | 0.0024 | 11 672.90 |  |  | 28 |  |  |  |  | 158 |  |  |
|  |  |  |  | 11 672.90 |  |  | 28 |  | 5.65 |  |  | 158 |  |
|  | Дизельная |
| 94. | ФЕР 11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия | 0.1037 | 151.64 | 118.12 | 8.31 | 16 | 12 | 1 | 5.65 | 5.65 | 89 | 69 | 5 |
|  |  |  |  | 25.21 | 1.43 |  | 3 |  | 5.65 | 5.65 |  | 15 | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 13 |  |  |  | 111% | 78 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 8 |  |  |  | 64% | 45 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 212 |  |  |
| 95. | ФЕРр 62-11-6 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (дизельная), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1037 | 982.84 | 479.69 | 7.07 | 102 | 50 | 1 | 5.65 | 5.65 | 576 | 281 | 4 |
|  |  |  |  | 496.08 | 2.05 |  | 51 |  | 5.65 | 5.65 |  | 291 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 40 |  |  |  | 80% | 226 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 25 |  |  |  | 50% | 141 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167 |  |  |  |  | 943 |  |  |
| 96. | ФССЦ 14.4.02.04-0116 Краски для внутренних работ МА-025: коричневая, т | 0.0019 | 11 672.90 |  |  | 22 |  |  |  |  | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 11 672.90 |  |  | 22 |  | 5.65 |  |  | 125 |  |
|  | лестница в подвал |
| 97. | ФЕРр 57-10-1 Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2, 100 мест | 0.04 | 358.44 | 347.43 | 10.89 | 14 | 14 |  | 5.65 | 5.65 | 81 | 79 | 2 |
|  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 11 |  |  |  | 80% | 63 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 10 |  |  |  | 68% | 54 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 198 |  |  |
| 98. | ФССЦ 03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400, т | 0.0004 | 412.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 412.00 |  |  |  |  | 5.65 |  |  | 1 |  |
| 99. | ФССЦ 04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный цементный марки: 100, м3 | 0.0172 | 519.80 |  |  | 9 |  |  |  |  | 51 |  |  |
|  |  |  |  | 519.80 |  |  | 9 |  | 5.65 |  |  | 51 |  |
| 100. | ФЕРр 62-11-5 Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.055 | 775.81 | 393.98 | 7.07 | 43 | 22 |  | 5.65 | 5.65 | 241 | 122 | 2 |
|  |  |  |  | 374.76 | 2.05 |  | 21 |  | 5.65 | 5.65 |  | 116 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 18 |  |  |  | 80% | 98 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 11 |  |  |  | 50% | 62 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 401 |  |  |
| 101. | ФССЦ 14.4.02.04-0116 Краски для внутренних работ МА-025: коричневая, т | 0.0009 | 11 672.90 |  |  | 11 |  |  |  |  | 59 |  |  |
|  |  |  |  | 11 672.90 |  |  | 11 |  | 5.65 |  |  | 59 |  |
|  | плинтуса |
| 102. | ФЕР 11-01-049-01 ДЕМОНТАЖ металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля | 0.0217 | 101.80 | 101.80 |  | 2 | 2 |  | 5.65 | 5.65 | 12 | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 0.7, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 |  |  |  | 111% | 13 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 64% | 8 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 33 |  |  |
| 103. | ФЕР 11-01-049-01 Укладка металлического накладного профиля (порога), 100 м профиля | 0.0217 | 247.64 | 167.24 |  | 5 | 4 |  | 5.65 | 5.65 | 30 | 21 |  |
|  |  |  |  | 80.40 |  |  | 2 |  | 5.65 | 5.65 |  | 10 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 4 |  |  |  | 111% | 23 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 3 |  |  |  | 64% | 13 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 67 |  |  |
| 104. | ФССЦ 09.2.03.02-0016 Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 30 мм, длиной 0,9 м, шт. | 2.53 | 13.07 |  |  | 33 |  |  |  |  | 187 |  |  |
|  |  |  |  | 13.07 |  |  | 33 |  | 5.65 |  |  | 187 |  |
| 105. | ФЕРр 62-18-2 Окраска масляными составами: плинтусов и галтелей (помещения: дизельная, склад, архив, щитовая ), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0461 | 511.67 | 335.62 | 7.07 | 24 | 15 |  | 5.65 | 5.65 | 133 | 87 | 2 |
|  |  |  |  | 168.98 | 2.05 |  | 8 |  | 5.65 | 5.65 |  | 44 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 12 |  |  |  | 80% | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 8 |  |  |  | 50% | 44 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 247 |  |  |
| 106. | ФССЦ 14.4.02.04-0116 Краски для внутренних работ МА-025: коричневая, т | 0.0006 | 11 672.90 |  |  | 7 |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  | 11 672.90 |  |  | 7 |  | 5.65 |  |  | 40 |  |
| 107. | ФЕРр 57-3-1 Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса | 2.3529 | 29.41 | 29.41 |  | 69 | 69 |  | 5.65 | 5.65 | 391 | 391 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 55 |  |  |  | 80% | 313 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 47 |  |  |  | 68% | 266 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 970 |  |  |
| 108. | ФЕР 11-01-040-03 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса | 2.3529 | 146.82 | 70.52 | 2.66 | 345 | 166 | 6 | 5.65 | 5.65 | 1 952 | 937 | 35 |
|  |  |  |  | 73.64 | 0.53 |  | 173 | 1 | 5.65 | 5.65 |  | 979 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 185 |  |  |  | 111% | 1 048 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 107 |  |  |  | 64% | 604 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  | 3 604 |  |  |
| 109. | ФССЦ 11.3.03.14-0033 Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт. | 0.16 | 128.00 |  |  | 20 |  |  |  |  | 116 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 20 |  | 5.65 |  |  | 116 |  |
| 110. | ФССЦ 11.3.03.14-0032 Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм, 100 шт. | 0.16 | 128.00 |  |  | 20 |  |  |  |  | 116 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 20 |  | 5.65 |  |  | 116 |  |
| 111. | ФССЦ 11.3.03.14-0021 Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм, 100 шт. | 0.09 | 128.00 |  |  | 12 |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  | 128.00 |  |  | 12 |  | 5.65 |  |  | 65 |  |
| 112. | ФССЦ 11.3.03.14-0001 Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм, 100 шт. | 0.19 | 63.00 |  |  | 12 |  |  |  |  | 68 |  |  |
|  |  |  |  | 63.00 |  |  | 12 |  | 5.65 |  |  | 68 |  |
| 113. | ФССЦ 11.3.03.14-0011 Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм, 100 шт. | 0.19 | 63.00 |  |  | 12 |  |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  |  |  | 63.00 |  |  | 12 |  | 5.65 |  |  | 67 |  |
| 114. | ФССЦ 11.3.03.06-0001 Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м | 237.64 | 12.30 |  |  | 2 923 |  |  |  |  | 16 515 |  |  |
|  |  |  |  | 12.30 |  |  | 2 923 |  | 5.65 |  |  | 16 515 |  |
|  | Окраска металлических поверхностей |
| 115. | ФЕРр 62-33-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4511 | 729.71 | 576.32 | 0.66 | 329 | 260 |  | 5.65 | 5.65 | 1 860 | 1 469 | 2 |
|  |  |  |  | 152.73 | 0.12 |  | 69 |  | 5.65 | 5.65 |  | 389 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 208 |  |  |  | 80% | 1 175 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 130 |  |  |  | 50% | 735 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 667 |  |  |  |  | 3 770 |  |  |
| 116. | ФССЦ 14.4.02.04-0223 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22, т | 0.0073 | 22 533.00 |  |  | 164 |  |  |  |  | 929 |  |  |
|  |  |  |  | 22 533.00 |  |  | 164 |  | 5.65 |  |  | 929 |  |
| 117. | ФЕРр 62-32-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4112 | 805.44 | 652.05 | 0.66 | 331 | 268 |  | 5.65 | 5.65 | 1 871 | 1 515 | 2 |
|  |  |  |  | 152.73 | 0.12 |  | 63 |  | 5.65 | 5.65 |  | 355 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 214 |  |  |  | 80% | 1 212 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 134 |  |  |  | 50% | 758 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 679 |  |  |  |  | 3 841 |  |  |
| 118. | ФССЦ 14.4.02.04-0223 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22, т | 0.0066 | 22 533.00 |  |  | 149 |  |  |  |  | 840 |  |  |
|  |  |  |  | 22 533.00 |  |  | 149 |  | 5.65 |  |  | 840 |  |
| 119. | ФЕР 15-04-030-04 Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 | 0.0088 | 720.44 | 629.59 | 2.28 | 6 | 6 |  | 5.65 | 5.65 | 36 | 31 |  |
|  |  |  |  | 88.57 | 0.49 |  | 1 |  | 5.65 | 5.65 |  | 4 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 6 |  |  |  | 95% | 29 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 3 |  |  |  | 47% | 15 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 120. | ФССЦ 14.4.02.04-0223 Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22, т | 0.0002 | 22 533.00 |  |  | 5 |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 22 533.00 |  |  | 5 |  | 5.65 |  |  | 25 |  |
| 121. | ФЕРр 62-35-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (двери), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0749 | 817.00 | 697.51 | 0.66 | 61 | 52 |  | 5.65 | 5.65 | 346 | 295 |  |
|  |  |  |  | 118.83 | 0.12 |  | 9 |  | 5.65 | 5.65 |  | 50 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 42 |  |  |  | 80% | 236 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 26 |  |  |  | 50% | 148 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 730 |  |  |
| 122. | ФССЦ 14.4.02.04-0175 Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14, т | 0.001 | 15 584.00 |  |  | 16 |  |  |  |  | 88 |  |  |
|  |  |  |  | 15 584.00 |  |  | 16 |  | 5.65 |  |  | 88 |  |
| 123. | ФЕРр 62-29-2 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.259 | 317.00 | 163.61 | 0.66 | 82 | 42 |  | 5.65 | 5.65 | 464 | 239 | 1 |
|  |  |  |  | 152.73 | 0.12 |  | 40 |  | 5.65 | 5.65 |  | 223 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 34 |  |  |  | 80% | 191 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 21 |  |  |  | 50% | 120 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137 |  |  |  |  | 775 |  |  |
| 124. | ФССЦ 14.4.02.04-0175 Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14, т | 0.004 | 15 584.00 |  |  | 62 |  |  |  |  | 352 |  |  |
|  |  |  |  | 15 584.00 |  |  | 62 |  | 5.65 |  |  | 352 |  |
|  | окраска элементов лестницы |
| 125. | ФЕРр 62-18-1 Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0063 | 1 565.85 | 1 135.33 | 7.07 | 10 | 7 |  | 5.65 | 5.65 | 56 | 40 |  |
|  |  |  |  | 423.45 | 2.05 |  | 3 |  | 5.65 | 5.65 |  | 15 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 6 |  |  |  | 80% | 32 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 4 |  |  |  | 50% | 20 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 108 |  |  |
| 126. | ФССЦ 14.4.02.04-0261 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая, т | 0.000086 | 15 707.00 |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 15 707.00 |  |  | 1 |  | 5.65 |  |  | 8 |  |
| 127. | ФЕРр 62-18-3 Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1138 | 617.15 | 355.72 | 7.07 | 70 | 40 | 1 | 5.65 | 5.65 | 397 | 229 | 5 |
|  |  |  |  | 254.36 | 2.05 |  | 29 |  | 5.65 | 5.65 |  | 164 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 32 |  |  |  | 80% | 184 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 20 |  |  |  | 50% | 115 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 696 |  |  |
| 128. | ФССЦ 14.4.02.04-0261 Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая, т | 0.001411 | 15 707.00 |  |  | 22 |  |  |  |  | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 15 707.00 |  |  | 22 |  | 5.65 |  |  | 125 |  |
|  | устройство перемычек в системе отопления |
| 129. | ФЕР 16-02-005-01 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм, 100 м | 0.055 | 826.15 | 682.76 | 121.89 | 45 | 38 | 7 | 5.65 | 5.65 | 257 | 212 | 38 |
|  |  |  |  | 21.51 | 15.83 |  | 1 | 1 | 5.65 | 5.65 |  | 7 | 5 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 45 |  |  |  | 115% | 250 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 28 |  |  |  | 71% | 154 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 118 |  |  |  |  | 661 |  |  |
| 130. | ФССЦ 23.3.09.01-0052 Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром: 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм, 10 м | 0.55 | 330.53 |  |  | 182 |  |  |  |  | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  | 330.53 |  |  | 182 |  | 5.65 |  |  | 1 027 |  |
| 131. | ФЕР 24-01-033-01 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм (регулятор теплоносителя в системе отопления), шт. | 22 | 9.55 | 8.76 |  | 210 | 193 |  | 5.65 | 5.65 | 1 187 | 1 089 |  |
|  |  |  |  | 0.79 |  |  | 17 |  | 5.65 | 5.65 |  | 98 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 226 |  |  |  | 117% | 1 274 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 147 |  |  |  | 76% | 828 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 582 |  |  |  |  | 3 289 |  |  |
| 132. | ФССЦ 18.1.09.06-0023 Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 25 мм, шт. | 22 | 33.28 |  |  | 732 |  |  |  |  | 4 137 |  |  |
|  |  |  |  | 33.28 |  |  | 732 |  | 5.65 |  |  | 4 137 |  |
| 133. | ФССЦ 23.8.03.06-0005 Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: 25 мм, шт. | 44 | 11.84 |  |  | 521 |  |  |  |  | 2 943 |  |  |
|  |  |  |  | 11.84 |  |  | 521 |  | 5.65 |  |  | 2 943 |  |
|  | ремонт швов между оконными витражами и стеной здания |
| 134. | ФЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отливы - материал бу), 100 м | 0.342 | 454.41 | 353.23 | 5.13 | 155 | 121 | 2 | 5.65 | 5.65 | 878 | 683 | 10 |
|  |  |  |  | 96.05 | 1.54 |  | 33 | 1 | 5.65 | 5.65 |  | 186 | 3 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 101 |  |  |  | 83% | 569 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 79 |  |  |  | 65% | 446 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 336 |  |  |  |  | 1 893 |  |  |
| 135. | ФЕРр 58-20-5 Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам (обделка витражей - материал бу), 100 м | 2.22 | 679.55 | 556.24 | 3.53 | 1 509 | 1 235 | 8 | 5.65 | 5.65 | 8 524 | 6 977 | 44 |
|  |  |  |  | 119.78 | 1.03 |  | 266 | 2 | 5.65 | 5.65 |  | 1 502 | 13 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 027 |  |  |  | 83% | 5 802 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 804 |  |  |  | 65% | 4 544 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 340 |  |  |  |  | 18 869 |  |  |
| 136. | ФЕРр 53-21-6 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной (ремонт и восстановление герметизации между витражами и металлической конструкцией каркаса), 100 м | 2.904 | 3 562.21 | 286.55 | 3 275.66 | 10 345 | 832 | 9 513 | 5.65 | 5.65 | 58 447 | 4 702 | 53 746 |
|  |  |  |  |  | 144.33 |  |  | 419 | 5.65 | 5.65 |  |  | 2 368 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 076 |  |  |  | 86% | 6 080 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 876 |  |  |  | 70% | 4 949 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 297 |  |  |  |  | 69 476 |  |  |
| 137. | ФССЦ 14.5.01.10-0018 Пена монтажная: MAKROFLEX PRO, л | 20 | 58.58 |  |  | 1 172 |  |  |  |  | 6 620 |  |  |
|  |  |  |  | 58.58 |  |  | 1 172 |  | 5.65 |  |  | 6 620 |  |
| 138. | ФЕРр 62-25-7 Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов(запененного шва в верху витража), 100 м2 | 0.0304 | 1 050.64 | 201.31 | 1.48 | 32 | 6 |  | 5.65 | 5.65 | 180 | 35 |  |
|  |  |  |  | 847.85 | 0.23 |  | 26 |  | 5.65 | 5.65 |  | 146 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 5 |  |  |  | 80% | 28 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 |  |  |  | 50% | 18 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 226 |  |  |
| 139. | ФЕРр 62-26-4 Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов, 100 м2 | 0.0304 | 1 094.16 | 126.06 | 96.47 | 33 | 4 | 3 | 5.65 | 5.65 | 188 | 22 | 17 |
|  |  |  |  | 871.63 | 1.16 |  | 26 |  | 5.65 | 5.65 |  | 150 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 3 |  |  |  | 80% | 18 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 2 |  |  |  | 50% | 11 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 217 |  |  |
|  | электрификация |
| 140. | ФЕРм 08-02-399-01 ДЕМОНТАЖ. Провод в коробах, сечением: до 6 мм2, 100 м | 0.8158 | 16.97 | 15.91 | 1.07 | 14 | 13 | 1 | 5.65 | 5.65 | 78 | 73 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  | 1 |
|  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12 |  |  |  | 95% | 70 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 8 |  |  |  | 65% | 48 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 196 |  |  |
| 141. | ФЕРм 08-02-390-01 ДЕМОНТАЖ.Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м | 0.5918 | 46.57 | 46.48 | 0.09 | 28 | 28 |  | 5.65 | 5.65 | 156 | 155 |  |
|  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 27 |  |  |  | 95% | 147 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 18 |  |  |  | 65% | 101 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  | 404 |  |  |
| 142. | ФЕРм 08-02-390-02 ДЕМОНТАЖ.Короба пластмассовые: шириной до 63 мм, 100 м | 0.0485 | 52.56 | 52.47 | 0.09 | 3 | 3 |  | 5.65 | 5.65 | 14 | 14 |  |
|  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3 |  |  |  | 95% | 13 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 2 |  |  |  | 65% | 9 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 36 |  |  |
| 143. | ФЕРм 08-02-390-03 ДЕМОНТАЖ.Короба пластмассовые: шириной до 120 мм, 100 м | 0.1755 | 58.10 | 58.00 | 0.09 | 10 | 10 |  | 5.65 | 5.65 | 58 | 58 |  |
|  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 10 |  |  |  | 95% | 55 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 65% | 38 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 151 |  |  |
| 144. | ФЕРм 08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм, 100 м | 0.5918 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 122 | 92 |  | 5.65 | 5.65 | 691 | 518 | 1 |
|  |  |  |  | 51.53 | 0.14 |  | 30 |  | 5.65 | 5.65 |  | 172 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 87 |  |  |  | 95% | 492 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60 |  |  |  | 65% | 337 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | 1 520 |  |  |
| 145. | ФССЦ 20.2.05.04-0021 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм, 100 м | 0.1981 | 83.00 |  |  | 16 |  |  |  |  | 93 |  |  |
|  |  |  |  | 83.00 |  |  | 16 |  | 5.65 |  |  | 93 |  |
| 146. | ФССЦ 20.2.05.04-0024 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20x10 мм, 100 м | 0.1291 | 119.00 |  |  | 15 |  |  |  |  | 87 |  |  |
|  |  |  |  | 119.00 |  |  | 15 |  | 5.65 |  |  | 87 |  |
| 147. | ФССЦ 20.2.05.04-0028 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x25 мм, 100 м | 0.27642 | 330.00 |  |  | 91 |  |  |  |  | 515 |  |  |
|  |  |  |  | 330.00 |  |  | 91 |  | 5.65 |  |  | 515 |  |
| 148. | ФЕРм 08-02-390-02 Короба пластмассовые: шириной до 63 мм, 100 м | 0.0485 | 245.13 | 174.89 | 0.31 | 12 | 8 |  | 5.65 | 5.65 | 67 | 48 |  |
|  |  |  |  | 69.93 | 0.14 |  | 3 |  | 5.65 | 5.65 |  | 19 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 8 |  |  |  | 95% | 46 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 5 |  |  |  | 65% | 31 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 144 |  |  |
| 149. | ФССЦ 20.2.05.04-0030 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм, 100 м | 0.0495 | 680.00 |  |  | 34 |  |  |  |  | 190 |  |  |
|  |  |  |  | 680.00 |  |  | 34 |  | 5.65 |  |  | 190 |  |
| 150. | ФЕРм 08-02-390-03 Короба пластмассовые: шириной до 120 мм, 100 м | 0.1755 | 286.92 | 193.34 | 0.31 | 50 | 34 |  | 5.65 | 5.65 | 285 | 192 |  |
|  |  |  |  | 93.27 | 0.14 |  | 16 |  | 5.65 | 5.65 |  | 92 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 32 |  |  |  | 95% | 182 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 22 |  |  |  | 65% | 125 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 592 |  |  |
| 151. | ФССЦ 20.2.05.04-0033 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x40 мм, 100 м | 0.179 | 1 174.00 |  |  | 210 |  |  |  |  | 1 187 |  |  |
|  |  |  |  | 1 174.00 |  |  | 210 |  | 5.65 |  |  | 1 187 |  |
| 152. | ФЕРм 08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (провод бу), 100 м | 0.8158 | 41.11 | 26.51 | 1.78 | 34 | 22 | 1 | 5.65 | 5.65 | 189 | 122 | 8 |
|  |  |  |  | 12.82 | 0.26 |  | 10 |  | 5.65 | 5.65 |  | 59 | 1 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 21 |  |  |  | 95% | 117 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 14 |  |  |  | 65% | 80 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 386 |  |  |
| 153. | ФЕРр 67-8-2 Смена светильников: с люминесцентными лампами (материал бу), 100 шт. | 0.58 | 1 573.45 | 1 570.95 | 2.50 | 913 | 911 | 1 | 5.65 | 5.65 | 5 156 | 5 148 | 8 |
|  |  |  |  |  | 1.08 |  |  | 1 | 5.65 | 5.65 |  |  | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 775 |  |  |  | 85% | 4 379 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 593 |  |  |  | 65% | 3 349 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 281 |  |  |  |  | 12 884 |  |  |
| 154. | ФЕРм 10-08-002-02 ДЕМОНТАЖ. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. | 72 | 9.70 | 9.70 |  | 698 | 698 |  | 5.65 | 5.65 | 3 944 | 3 944 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 | 5.65 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 0.6, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 558 |  |  |  | 80% | 3 155 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 419 |  |  |  | 60% | 2 366 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 675 |  |  |  |  | 9 466 |  |  |
| 155. | ФЕРм 10-08-002-02 Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (извещатель бу), 1 шт. | 72 | 18.91 | 16.16 |  | 1 362 | 1 164 |  | 5.65 | 5.65 | 7 693 | 6 574 |  |
|  |  |  |  | 2.75 |  |  | 198 |  | 5.65 | 5.65 |  | 1 119 |  |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 931 |  |  |  | 80% | 5 259 |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 698 |  |  |  | 60% | 3 944 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 992 |  |  |  |  | 16 897 |  |  |
|  | Мусор |
| 156. | ФССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.874 | 42.98 |  | 42.98 | 295 |  | 295 |  | 5.65 | 1 669 |  | 1 669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |
| 157. | ФССЦпг 03-21-01-020 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 20 км, 1 т груза | 6.874 | 15.35 |  | 15.35 | 106 |  | 106 |  | 5.65 | 596 |  | 596 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.65 |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 114 636 | 21 024 | 11 299 |  |  | 647 706 | 118 775 | 63 843 |
|  |  |  | 82 315 | 759 |  |  |  | 465 082 | 4 308 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 5 824 |  |  |  |  | 32 890 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 138 577 |  |  |  |  | 783 004 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 33 |  |  |  |  | 187 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 401 |  |  |  |  | 2 265 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 146 206 |  |  |  |  | 826 087 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 19 251 |  |  |  |  | 108 777 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 12 319 |  |  |  |  | 69 604 |  |  |
|  | Утилизация строительного мусора Приказ комитета по тарифам № 49/21 от 11.12.2017г приложение № 2 (924.12+359,55=1 283,67=1 284*6,874= 8 826/1,18/= 7 480/5,65 = 1 324 НДС не облагается | 147 530 |  |  |  |  | 833 567 |  |  |
|  | С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ 2,0 % | 150 481 |  |  |  |  | 850 238 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 867 243 |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  | 156 104 |  |  |
|  | ИТОГО С НДС |  |  |  |  |  | 1 023 347 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |