ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей в 2018 году.

| Наименование | Технические характеристики | Начальная (максимальная) цена за единицу Изделия, в руб. | Количество Изделий (шт.) | Начальная (максимальная) цена контракта, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическая оболочка – чехлы (чулки) перлоновые. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик (карбон), с пробными гильзами. Крепление протеза системой KISS с использованием чехла из полимерного материала или при помощи поддерживающего бедренного бандажа и вакуумного клапана. РСУ соответствует весу инвалида. Наличие поворотного устройства. Коленный модуль с гидравлической системой управления. Стопа с высокой степенью энергосбережения. | 494010,00 | 2 | 988020,00 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-10 | Протез бедра модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приёмная гильза изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: унифицированная, материал МПЛ, или индивидуальная, материал слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа. РСУ соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бедренного бандажа. Коленный модуль применяется в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида одноосный замковый, или полицентрический беззамковый, или одноосный с механизмом торможения (механический). Стопа энергосберегающая для инвалидов 1,2 уровня активности . | 152625,00 | 8 | 1221000,00 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической оболочки – модульная полужесткая. Косметическое покрытие оболочки – чулки ортопедические перлоновые. Скелетированная приемная гильза индивидуальная по слепку с культи пациента, материал индивидуальной постоянной гильзы: углепластик с использованием припрега, вкладная гильза из мягкого пластика. Крепление за счет замка с использованием полимерного чехла, состоящего из силиконов двух видов жесткости, имеющего волнистую поверхность. Допускается изготовление пробных гильз из термопластика. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Энергосберегающая карбоновая стопа с расщепленной носочной и пяточной частью для пациентов 3-4 уровня двигательной активности. | 498600,00 | 1 | 498600,00 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени; модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые, ортопедические. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида. Пробная приемная гильза из термолина. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Силиконовый чехол на культю. Крепление протеза голени на инвалиде с использованием дистального соединения (замка) или мембраны, с использованием наколенника и выпускного клапана или с гильзой на бедро. Стопа с независимыми пружинами из углеволокна с высоким уровнем энергосбережения поглощает вертикальные ударные нагрузки, предназначена для ходьбы по различным типам опорных поверхностей и занятий любительским видом спорта. Тип протеза по назначению: постоянный. | 273500,00 | 1 | 273500,00 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, термопласты, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 2, 3 уровня активности. | 199889,08 | 5 | 999445,40 |
| По приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года №86н: Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-09 | Протез голени модульный. Постоянный. Косметическая облицовка – листовой поролон, покрытие облицовки – чулки косметические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида: слоистый пластик, полимерные композиты, кожа, возможно применение вкладной гильзы из вспененных материалов. РСУ соответствуют весу инвалида. В зависимости от индивидуальных особенностей инвалида применяется крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумного бандажа, текстильного бандажа, гильзы на бедро. Стопа энергосберегающая для инвалидов 1, 2 уровня активности. | 133182,88 | 2 | 266365,76 |
|  | ИТОГО |  | 19 | 4246931,16 |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Доставка готового изделия осуществляется до места жительства Инвалида по Забайкальскому краю или по согласованию с Инвалидом изделия выдаются по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: С момента заключения Государственного Контракта по 31.10.2018 года.

Срок выполнения работ должен составлять не более 30 дней со дня получения Исполнителем Направления от Инвалида.