ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ИКЗ 181132602472113260100100720012910323

Наименование объекта закупки: легковые автомобили с адаптированными органами управления.

Начальная максимальная цена Контракта 3 194 787 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 35 копеек.

Год выпуска товара: не ранее 2017 г.

Страна происхождения: Российская Федерация

Количество товара: 7 (семь) автомобилей необходимой модификации с ручным управлением для лиц с нарушениями функций левой, правой и обеих ног.

Сроки поставки товара: не позднее 01.07.2018 года осуществить поставку Товара в  стационарный пункт на территории города Саранска и уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки. Передача автомобиля Получателю осуществляется в срок  не позднее 30.11.2018 года.

Место доставки товара – Республика Мордовия, стационарный пункт на территории города Саранска.

1. Условия поставки.

1.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

1.2. Соответствие автомобилей и его компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

1.3. Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.4 Автомобили должны соответствовать Приказу МВД России, Министерства промышленности и торговли РФ и Федеральной таможенной службы от 11 ноября 2015 г. № 1072/3557/2293 «О внесении изменений в приказ МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 2005 г. № 496/192/134.

1.5 Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

1.5. Автомобили должны быть легковым.

1.6. Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшим в эксплуатации.

1.7. Автомобили должны быть не ранее 2017 года изготовления.

1.8. Автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушением функций, левой ноги, функций правой ноги, функций  обеих ног), по требованию Заказчика оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

1.9. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобиль  должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

1.10. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны  иметь сертификат соответствия и сертифицированы в составе автомобиля.

1.11. Комплекты документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

2. Документы, подтверждающие соответствие автомобиля установленным требованиям.

2.1 Одобрение типа транспортного средства выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

2.2 Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног).

3. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

• гарантийный талон на автомобиль;

• паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств».

• сервисная книжка;

• руководство по эксплуатации автомобиля;

• договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

• копия одобрения типа транспортного средства;

• копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (обеих ног).

• другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

4. Количество Товара.

Количество поставляемых Товаров:

| Автомобиль с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией (с нарушениями функций левой ноги) | 2 шт. |
| --- | --- |
| Автомобиль с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией (с нарушениями функций обеих ног) | 1 шт. |
| Автомобиль с адаптированными органами управления с механической трансмиссией (с нарушениями функций правой ноги) | 3 шт. |
| Автомобиль с адаптированными органами управления с механической трансмиссией (с нарушениями функций левой ноги) | 1 шт. |

5. Технические характеристики поставляемых Товаров

5.1. Автомобили с адаптированными органами управления с автоматической трансмиссией ( с нарушениями функций левой ноги, с нарушениями функций обеих ног).

| №п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | хэтчбек / 5 |
| 3 | Экологический класс | 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| 9 | Тип коробки передач | с автоматическим переключением передач управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | 1596 |
| 11 | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом 95 |

Технические характеристики автомобилей с адаптированными органами управления с механической трансмиссией ( с нарушениями функций левой ноги, с нарушениями функций правой ноги).

| №п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | хэтчбек / 5 |
| 3 | Экологический класс | 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | Механическая |
| 9 | Тип коробки передач | с механическим переключением передач управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | 1596 |
| 11 | Оборудование автомобиля | В соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |
| 12 | Топливо | бензин с октановым числом 95 |

6. Обязательные условия.

1. Заказчик передает Реестр получателей Товара Поставщику необходимый для обеспечения застрахованных лиц автомобилями.

2. При выдаче Товара Получателю Поставщик оформляет следующие документы:

• Акт приема-передачи Товара Получателем;

• Договор, который составляется в трех экземплярах и подписывается Поставщиком, Получателем и исполнительным органом Заказчика.

3 В течении 3-х дней с момента поступления, Поставщик сообщает Заказчику о факте поступления автомобиля на склад Поставщика и обеспечивает бесплатное хранение автомобиля 14 дней до даты поставки Заказчику.

7. Срок и объем предоставления гарантий на товар:

1. Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

2. Гарантийное обслуживание автомобилей производится на территории Республики Мордовия.

8. Качество товара:

1. Условия перевозки Товара должны  полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

2. Качество и маркировка Товара должна ссоответствовать требованиям ТР ТС 018/2011

3. При поставке некачественного Товара Поставщик обменивает его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта приема-передачи Товара.

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик оплатит в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.