Техническое задание

Кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для использования в душевых и туалетных помещениях при самообслуживании или уходе за людьми с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа используется как передвижной туалет с судном, с сиденьем (опорой) для стандартного унитаза или применяется как достаточно компактное средство для транспортировки инвалида (с установленной подушкой). Конструкция изготовлена из тонкостенных стальных труб.

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны отвечать требованиям Государственного стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Эргономика кресла-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем пользователя и свободу движений последнего при перемещениях.

Для возможности использования кресла-стула возле кровати, стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенического пластика. Изделие со снятым судном  позволяет пользоваться стандартным унитазом.

Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами должен иметь четыре поворотных колеса, для высокой маневренности в ограниченном пространстве санузла. Колеса должны иметь минимальный зазор между ступицей и вилкой, для предотвращения попадания в область подшипников колес различных волокнистых загрязнений. Колеса должны иметь шины из высококачественной резины.

Оба задних колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами.

Покрытие кресел-стульев с санитарным оснащением позволяет производить многократную гигиеническую обработку. Материалы, применяемые для изготовления кресла-стула с санитарным оснащением, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-стульев с санитарным оснащением при их нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты.

Металлические части кресла-стула с санитарным оснащением должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.303-84.

Наружные поверхности кресла-стула с санитарным оснащением должны  быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

На изделия должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

В комплектацию кресла-стула с санитарным оснащением должны входить:

- упаковочная коробка;

- кресло-стул;

- судно;

- инструкция по эксплуатации (паспорт).

- Кресла-стулья с санитарным оснащением должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификат соответствия (выданный до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982) либо декларацию о соответствии (выданную после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), если регистрация и подтверждение соответствия предусмотрены действующим законодательством.

Гарантийный срок эксплуатации товара: Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставляемый в рамках Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь установленный производителем срок службы не менее 4 (четырех) лет с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем. Кресло-стул с санитарным оснащением должен иметь установленный производителем гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-стула с санитарным оснащением не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия (входящие в состав кресла-стула), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

В течение гарантийного срока  в случае обнаружения Получателем недостатка в изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 30 дней.

В соответствии с приказом от 24.05.2013г. № 215н Минтруда России «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением  Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

| Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул должен быть предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Должны быть следующие основные технические характеристики: - рама металлическая, - ширина сиденья от 40 до 46 см (в зависимости от потребности получателей), - вес – не более 25 кг, - грузоподъемность – не менее 110 кг. В оснащение кресла-стула должно входить: - подлокотники – откидные, фиксируемые; - съемное пластмассовое судно с крышкой, - мягкое съемное сиденье, - регулируемые стояночные тормоза, - ремни-фиксаторы для голени, - съемные, откидные подножки, регулируемые по высоте. | 29 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул должен быть предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама кресла-стула должна быть складная, стульчак и ведро с пластиковой крышкой должны быть съемные, легко санироваться, четырьмя колесами, тормозным устройством. Должны быть следующие основные технические характеристики: - сиденье, регулируемое по высоте, - высота не более 80 см, - ширина сидения должна быть от 43 см до 46 см (в зависимости от потребности получателей), - вес – не более 10 кг, - грузоподъемность – не менее 110 кг. | 17 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул должен быть предназначен для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата, должен использоваться как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. Рама должна быть складная, стульчак и ведро с пластиковой крышкой должны быть съемные, легко санироваться. Должны быть следующие основные технические характеристики: - рама металлическая, - сиденье, регулируемое по высоте, - высота не более 90 см, - вес – не более 5,5 кг, - грузоподъемность – не менее 110 кг. | 267 |
| Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Каркас кресла-стула должен быть выполнен из алюминия. Крепление должно быть на винтах, для усиления каркаса. Расстояние между поручнями и площадь сидения должны быть расширены. Поручни должны быть фиксированные с противоскользящими насадками. Должен иметь съемное, легко санируемое туалетное устройство с пластиковой крышкой. Должны быть следующие основные технические характеристики: - сиденье, регулируемое по высоте, - ширина сиденья не менее 55 см, - вес – не более 14 кг, - грузоподъемность – не менее 180 кг. | 6 |
| ИТОГО | 319 |

Планируемый срок начала осуществления закупки март 2018 года.