Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению ортезов (туторов) для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов в 2018 году

Общие положения

Ортез — наружное ортопедическое устройство, используемое для изменения структурных и функциональных характеристик нервно-мышечной и скелетной систем.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться при наличии декларации соответствия.

Требования к техническим характеристикам

Ортезы должны соответствовать и отвечать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 56137-2014 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Срок изготовления изделия: не более 25 дней с даты обращения Получателя к Исполнителю, исключая время ожидания для подгонки и примерки.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, обеспечивающих лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

| Наименование изделия | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав должен состоять из гильзы листового полиэтилена или слоистого пластика, смягчающий вкладыш должен быть из пенополиэтилена или педилена (или без него). Крепление - застежки должны быть текстильными. Изготовление по индивидуальному гипсовому слепку, назначение лечебно-профилактическое | 6 |
| Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав поддерживающий, фиксирующий должен изготавливаться из термопласта высокотемпературного или слоистого пластика (тип применяемого материала зависит от индивидуальных особенностей пациента). Изготовление по индивидуальному слепку, по назначению врача | 3 |
| Тутор на всю руку | Тутор на всю руку фиксирующий должен состоять из жесткой перфорированной гильзы, изготовленной из термопластичных материалов со смягчающим внутренним слоем, по индивидуальному гипсовому слепку, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 40 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий должен состоять из перфорированной гильзы из листового полиэтилена со смягчающим вкладышем, изготовленной по ортопедическим колодкам или по индивидуальному гипсовому слепку, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 48 |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий максимальной готовности должен быть изготовлен из листовых термопластичных материалов со смягчающим вкладышем, гильза и крепления подгоночные, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача. | 16 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу фиксирующий, корригирующий, разгружающий должен состоять из термопласта высокотемпературного, изготовление по индивидуальному гипсовому слепку, назначение - лечебно-профилактическое, по назначению врача | 90 |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу с захватом стопы максимальной готовности фиксирующий должен быть изготовлен из термопластичных материалов со смягчающим вкладышем, гильза и крепления подгоночные, назначение лечебно-профилактическое, по назначению врача | 90 |

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов  ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ. Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к срокам и  объему предоставления

гарантии качества работ

Гарантийный срок на  комплектующие узлы и детали ортезов должен быть не менее 12 месяцев.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем и составляет не менее 6 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Ремонт, обслуживание, устранение недостатков при обеспечении инвалидов ортезами должно производиться в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и срокам выполнения работ

Место выполнения работ: прием получателей (снятие мерок, примерка, подгонка, и т.д.), выдача готовых изделий на территории Чувашской Республики, при необходимости – по месту жительства получателя. Изготовление изделий - по месту нахождения Исполнителя.

Срок пользования изделиями

Срок пользования Изделием не может быть меньше срока пользования, установленного приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».