Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалида протеза бедра модульного с внешним источником энергии»

| Наименование изделия | Описание технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное пленочное. Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Коленный модуль с самопрограммирующейся интеллектуальной электронной системой управления, обеспечивающей устойчивость и режим автоматической настройкой темпа ходьбы. Тип протеза: любой, по назначению. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 1 |