Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации -  кресел-колясок с электроприводом прогулочных для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом прогулочная | Кресло-коляска с электроприводом прогулочная должна быть предназначена для самостоятельного передвижения (на площадках с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей. Рама кресло – коляски должна быть изготовлена из металлических либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Технические характеристики должны быть: - ручки сопровождающего; - подлокотники регулируемые по высоте; -подножки регулируемые; - устройства противоопрокидывания; -спинка складная; - подушка спинки съемная; - электронный пульт управления с манипулятором типа «джойстик» с возможностью перестановки как слева, так и справа; - корзина для батареи - комплектоваться зарядным устройством. |  | 20 | 75 263,78 | 1 505 275,60 |
|  | Ширина сидения должна быть от 410 мм. до 560 мм. (не менее 4 типоразмеров, в зависимости от потребности) | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Грузоподъемность не менее 125 кг. | Минимальное значение показателя |  |  |  |
|  | Не менее 2 аккумуляторов | Минимальное значение показателя |  |  |  |

Количество – 20 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 505 275 рублей 60 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресел-колясок

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение электроприводом.

Общие технические требования

Кресло-коляска должна быть исправна в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье, столкновением кресла-коляски с барьером, опрокидыванием кресла-коляски, преодолением препятствий в виде выемок и выступов и статических нагрузок.

Кресло-коляска должна быть оборудована устройством антиопрокидывания.

Все электрические провода должны быть закреплены и изолированы так, чтобы они не могли быть зацеплены предметами мебели или любыми другими выступающими предметами или повреждены ими и не могли служить помехой любой движущейся части кресла-коляски.

Оснащение кресла-коляски должно гарантировать, что нарушение подачи командного сигнала из-за размыкания цепи или короткого замыкания не приведет к перемещению кресла-коляски, а только к его остановке; не будет препятствовать остановке кресла-коляски, когда устройство управления вводит его в положение остановки.

Колеса кресла-коляски не должны быть оснащены ободом.

Аккумуляторные батареи должны быть герметичными (запечатанными) в целях безопасности.

Кресло-коляска не должна представлять собой опасность, если ее батареи почти разряжены.

Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей не менее 24 месяцев.

Гарантия на кресло-коляску

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресло-коляску конкретного типа.

Гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресло-коляски, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Соответствие стандартам

Все кресла-коляски в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски представляемые участниками электронного аукциона должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке  кресло-коляски с электроприводом

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На каждой кресло - коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.