Техническое задание

на поставку транспортных средств для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2018 году

Наименование товара:

Транспортные средства категории М1, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями (далее по тексу – автомобили), оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног, а также с обычным управлением.

Код товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) — 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки.

Количество товара:

Количество автомобилей, оборудованных адаптированными органами управления и с обычным управлением для лиц с ограниченными физическими возможностями — 11 (одиннадцать) единиц из них:

С автоматической трансмиссией (далее АМТ):

- без оборудования адаптированными органами управления (обычное управление) - 6 шт.

- оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций правой ноги - 1 шт.

- оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций обеих ног – 1 шт.

С механической трансмиссией (далее МТ):

- оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций обеих ног - 1 шт.

- оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций правой ноги 2 - шт.

Срок поставки товара:

с момента заключения контракта по 20 декабря 2018 года включительно.

Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Транспортное средство для застрахованного лица (с АМТ) | Тип ручного управления | Без дополнительного оборудования |  | Шт. | 6 |
|  |  | Категория транспортного средства | М1 |  |  |  |
|  |  | Колесная формула | 4 х 2 |  |  |  |
|  |  | Ведущие колеса |  | Передние или задние |  |  |
|  |  | Тип кузова | цельнометаллический, несущий |  |  |  |
|  |  | Количество дверей |  | Не менее 4 |  |  |
|  |  | Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм длина ширина высота |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |  |  |
|  |  | Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |  |  |
|  |  | - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |  |  |
|  |  | - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |  |  |
|  |  | Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |  |  |
|  |  | Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |  |  |
|  |  | Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |  |  |
|  |  | Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | Автоматическая |  |  |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением |  |  |  |
|  |  | Подвеска - передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |  |
|  |  | - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |  |
|  |  | Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |  |  |
|  |  | тормозные механизмы передних колес | дисковые |  |  |  |
|  |  | тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |  |  |
|  |  | стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |  |  |
|  |  | подушка безопасности водителя | наличие |  |  |  |
| 2 | Транспортное средство для застрахованного лица (с АМТ) | Тип ручного управления | без обеих ног с адаптированными органами управления |  | шт. | 1 |
|  |  | Категория транспортного средства | М1 |  |  |
|  |  | Колесная формула | 4 х 2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса |  | Передние или задние |  |
|  |  | Тип кузова | цельнометаллический, несущий |  |  |
|  |  | Количество дверей |  | Не менее 4 |  |
|  |  | Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм длина ширина высота |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |  |
|  |  | Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |  |
|  |  | - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |  |
|  |  | - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |  |
|  |  | Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |  |
|  |  | Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |  |
|  |  | Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |  |
|  |  | Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | Автоматическая |  |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением |  |  |
|  |  | Подвеска - передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |  |
|  |  | тормозные механизмы передних колес | дисковые |  |  |
|  |  | тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |  |
|  |  | стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |  |
|  |  | подушка безопасности водителя | Наличие |  |  |
| 3 | Транспортное средство для застрахованного лица (с АМТ) | Тип ручного управления | без правой ноги с адаптированными органами управления |  | шт. | 1 |
|  |  | Категория транспортного средства | М1 |  |  |
|  |  | Колесная формула | 4 х 2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса |  | Передние или задние |  |
|  |  | Тип кузова | цельнометаллический, несущий |  |  |
|  |  | Количество дверей |  | Не менее 4 |  |
|  |  | Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм длина ширина высота |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |  |
|  |  | Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |  |
|  |  | - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |  |
|  |  | - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |  |
|  |  | Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |  |
|  |  | Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |  |
|  |  | Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |  |
|  |  | Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | Автоматическая |  |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением |  |  |
|  |  | Подвеска - передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |  |
|  |  | тормозные механизмы передних колес | дисковые |  |  |
|  |  | тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |  |
|  |  | стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |  |
|  |  | подушка безопасности водителя | наличие |  |  |
| 4 | Транспортное средство для застрахованного лица (с МТ) | Тип ручного управления | без правой ноги с адаптированными органами управления |  | шт. | 2 |
|  |  | Категория транспортного средства | М1 |  |  |
|  |  | Колесная формула | 4 х 2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса |  | Передние или задние |  |
|  |  | Тип кузова | цельнометаллический, несущий |  |  |
|  |  | Количество дверей |  | Не менее 4 |  |
|  |  | Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм длина ширина высота |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |  |
|  |  | Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |  |
|  |  | - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |  |
|  |  | - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |  |
|  |  | Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |  |
|  |  | Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |  |
|  |  | Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |  |
|  |  | Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | Механическая |  |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с механическим управлением |  |  |
|  |  | Подвеска - передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |  |
|  |  | тормозные механизмы передних колес | дисковые |  |  |
|  |  | тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |  |
|  |  | стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |  |
|  |  | подушка безопасности водителя | наличие |  |  |
| 5 | Транспортное средство для застрахованного лица (с МТ) | Тип ручного управления | без обеих ног с адаптированными органами управления |  | шт. | 1 |
|  |  | Категория транспортного средства | М1 |  |  |
|  |  | Колесная формула | 4 х 2 |  |  |
|  |  | Ведущие колеса |  | Передние или задние |  |
|  |  | Тип кузова | цельнометаллический, несущий |  |  |
|  |  | Количество дверей |  | Не менее 4 |  |
|  |  | Количество мест для сидения | 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3) |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм длина ширина высота |  | не более 4300 не более 1800 не более 1600 |  |
|  |  | Тип двигателя внутреннего сгорания | четырехтактный, с искровым зажиганием |  |  |
|  |  | - количество цилиндров двс |  | не менее 4 |  |
|  |  | - рабочий объем, см3 |  | не менее 1500 |  |
|  |  | Топливо | бензин | с октановым числом не менее 92 |  |
|  |  | Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |  |  |
|  |  | Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |  |  |
|  |  | Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |  |  |
|  |  | Трансмиссия (тип) | Механическая |  |  |
|  |  | Коробка передач (тип) | с механическим управлением |  |  |
|  |  | Подвеска - передняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | - задняя | - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная | с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |  |
|  |  | Рабочая тормозная система | гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС |  |  |
|  |  | тормозные механизмы передних колес | дисковые |  |  |
|  |  | тормозные механизмы задних колёс |  | Барабанные или дисковые |  |
|  |  | стояночная тормозная система | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |  |  |
|  |  | подушка безопасности водителя | наличие |  |  |

Требования к поставляемому товару:

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее по тексту - ТР ТС 018/2011), в том числе дополнительным требованиям к транспортным средствам категории M1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть оснащены антиблокировочной тормозной системой.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2018 года выпуска.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функций правой, левой ноги, обеих ног, должны быть оборудованные адаптированными органами управления, а также с обычным управлением.

Адаптированные органы управления должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны соответствовать коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008) - 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Срок эксплуатации автомобилей должен составлять не менее 7 лет.

Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства должно быть выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног) сертифицированы в составе транспортного средства:

1) одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног).

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног) не сертифицированы в составе транспортного средства:

1) одобрение типа транспортного средства;

2) сертификат соответствия на адаптированные органы управления (устройства ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног);

3) документы, подтверждающие правильность установки на автомобиль адаптированных органов управления (устройств ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой, левой ноги, обеих ног) и необходимое для регистрации автомобиля в органах ГИБДД свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме, установленной в соответствии с Приложением № 18 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Документы, передаваемые вместе с товаром:

гарантийный талон на автомобиль;

2) паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

3) сервисная книжка;

4) руководство по эксплуатации автомобиля;

5) одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства  адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой ноги) или одобрение типа транспортного средства; сертификат соответствия на адаптированные органы управления (устройства ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой ноги); документы, подтверждающие правильность установки на автомобиль адаптированных органов управления (устройств ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций правой ноги) и необходимое для регистрации автомобиля в органах ГИБДД свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности по форме, установленной в соответствии с Приложением № 18 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

Место поставки и условия передачи, приемки товара:

Передача автомобилей Получателям осуществляется на складе Поставщика (представителя Поставщика) в г. Сургут.

Поставка автомобилей осуществляется на основании реестра получателей.

Поставщик обязан письменно известить Заказчика о предстоящей поставке автомобилей не позднее, чем за 10 дней до начала поставки.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на автомобили должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента его передачи Получателю.

Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобилей указаны в сервисной книжке, выдаваемой вместе с автомобилем.

Требования к качеству товара:

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Автомобили не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, а также механических повреждений (вмятины, царапины, порезы и т.п.).

Требования к транспортировке, маркировке и упаковке Товара.

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Маркировка соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.