Техническое задание

на поставку автомобилей для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве

1. Модификация автомобилей:

Автомобили должны быть оборудованы автоматизированной трансмиссией для застрахованного лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве с различными видами патологий ног:

модели, предназначены для управления водителями с ограниченными   физическими  возможностями:

-  с нарушениями функций обеих ног – 7 шт;

-  с нарушениями функций правой ноги – 8 шт;

-  с нарушениями функций левой ноги –  6 шт;

2. Требования к автомобилям:

- автомобили должны быть легковыми;

- автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации;

- автомобили должны быть 2017/2018 года изготовления;

- автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011);

- соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке;

- автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042;

- автомобили должны быть предназначены для лиц с ограниченными физическими возможностями, с нарушениями функций ног по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- автомобили и специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом;

- специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля;

- качество, маркировка и комплектность поставляемого и выдаваемого застрахованному лицу, получившему повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, автомобилей должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации;

- комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров;

- автомобили должны быть оборудованы комплектом шин в соответствии с сезонностью и климатическими условиями местности эксплуатации.

3. Общее количество автомобилей составляет 21 шт:

-  с нарушениями функций обеих ног – 7 шт;

-  с нарушениями функций правой ноги – 8 шт;

-  с нарушениями функций левой ноги –  6 шт.

Начальная максимальная цена за один автомобиль — 510 400,00 (пятьсот десять тысяч четыреста рублей 00 копеек).

Начальная максимальная цена контракта 10 718 400,00 (десять миллионов семьсот восемнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек).

4. Срок поставки автомобиля: не позднее 10 августа 2018 года.

5. Срок действия государственного контракта:  по 28 сентября 2018 года.

6. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобиля установленным требованиям:

- одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011;

- сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений  ног);

- Приказ МВД России, Министерства промышленности и торговли РФ и Федеральной таможенной службы от 11 ноября 2015 г. N 1072/3557/2293 "О внесении изменений в приказ МВД России, Минпромэнерго России, Минэкономразвития России от 23 июня 2005 г. N 496/192/134".

7. Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобилем;

- комплект документов для регистрации в органах ГИБДД;

- копия одобрения типа транспортного средства;

-копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений  ног).

8. Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобиля:

Срок гарантии на поставленный автомобиль должен составлять не менее 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше.

9. Порядок формирования цены:

Цена настоящего Контракта включает в себя все расходы Поставщика по исполнению Контракта, в том числе на транспортировку, хранение и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание автомобилей, оформление всех документов, необходимых для постановки автомобилей на учет в органах ГИБДД, налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен оплатить в связи с исполнением обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Размер обеспечения заявки: 0,5 % начальной максимальной цены контракта.

11. Размер обеспечения исполнения контракта: 10% начальной максимальной цены контракта.

12. Условия передачи автомобиля:

Передача автомобиля получателю осуществляется на территории Иркутской области: в г. Иркутске.

Передача автомобиля получателям осуществляется не позднее 10 августа 2018 года.

13. Технические характеристики автомобиля:

| №п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Экологический класс | Не менее 5 |
| 3 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / задние или передние |
| 4 | Оборудование автомобиля | Наличие адаптированных органов управления (устройств управления автомобилем для лиц с нарушением функций ног) |
| 5 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 6 | Рабочий объем, см 3 | Не более 1600 |
| 7 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| 8 | Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 9 | Система зажигания | Электронная |
| 10 | Трансмиссия | автоматизированная |
| 11 | Коробка передач (тип) | с автоматическим управлением |
| 12 | Срок эксплуатации | Не менее 7 лет |

С 1 января 2017 г. внесение сведений об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб в разделе "Особые отметки" является обязательным для всех вновь выпускаемых в обращение транспортных средств в соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств."