Техническое задание

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ по обеспечению протезом включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях   реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протез  должен изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

# Протезы изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 53869-2010. «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Проведение работ по обеспечению инвалида протезом нижних конечностей должны осуществляться при наличии:

- сертификатов либо деклараций соответствия.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки

Срок гарантии устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем.  При передаче результатов выполненных работ Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и Исполнителя, а также обеспечить сервис по ремонту изделия на территории г. Кирова, Кировской области в течение гарантийного срока эксплуатации товара.

Срок гарантии   не распространяется на случаи нарушения Получателем   условий и требований к эксплуатации изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Протез должен иметь установленный производителем срок службы не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ - РФ, по месту изготовления протезов. Прием заказа, примерка, подгонка, обучение пользованию, при наличии направления Заказчика, осуществляется в пунктах выдачи, организованных Исполнителем в г. Кирове, Кировской области.  Выдача протезов, осуществляется по месту жительства Получателя, или в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове, Кировской области, по согласованию Исполнителя с Получателем.

Срок завершения (выполнения) работ:   по 01.12.2018 г.

Осуществить изготовление и выдачу протезов в срок не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Функциональные, качественные и технические характеристики используемого при выполнении работ товара | Начальная макси мальная цена за шт. работ (руб.) | Количество (шт.) | Срок гарантии | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени для купания | Протез голени для купания (гидростойкий). Приемная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол или из листовых термопластов. Вкладная гильза (вкладыш) из пеноматериалов. Крепление протеза наколенником из различных материалов (неопрен, силикон, гель). Стопа имеет специальные рифления от проскальзывания на мокрой поверхности. Косметическая облицовка протеза обеспечивается цельным пластиковым раструбом формообразующей голени, идущим от стопы, и закрепляется на приемной гильзе протеза герметично. Изготовление по индивидуальным обмерам. | 100946,67 | 5 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет |
| 2 | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания. Приемная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол, возможна скелетированная приемная гильза из аналогичного материала. Вкладная гильза из вспененных материалов. Применяются полимерные чехлы (силиконовые, полиуретановые, гелевые и др.) (2 шт). Возможно крепление протеза с использованием бандажа или мышечно-вакуумное. Модульный, одноосный замковый коленный шарнир с фиксатором. Устойчив к коррозии. Стопа бесшарнирная, влагозащищенная. Подошва стопы имеет специальную поверхность с защитой от проскальзывания и позволяет безопасно ходить по мокрым и скользким поверхностям. Изготовление по индивидуальным обмерам. | 213863,33 | 3 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет |

Всего:    8 шт. Начальная максимальная цена контракта – 1 146 323 руб. 34 коп.

Наименование технических средств реабилитации определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

Руководствуясь пунктами 1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ Заказчиком в «Технической части» при описании объекта закупки были использованы другие показатели, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими  средствами реабилитации, с учетом индивидуальных потребностей инвалида, использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технического средства реабилитации в качестве устройства, содержащие технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.