Заказ на товар

Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), (далее – ТСР, кресло-коляска), предназначено для передвижения на улице,  по медицинским показаниям.

Количество поставляемого товара – 45 штук.

Описание:

Рама кресла-коляски – изготовлена из высокопрочных труб металлического сплава.

Конструкция кресла-коляски складная без применения инструмента.

Кресло-коляска оснащена:

- спинкой откидной, регулируемой по углу наклона,

- регулируемой глубиной сиденья,

- подлокотниками откидными  регулируемыми по высоте,

- подножками съемными, откидными,

- опорами подножек, регулируемыми по высоте и углу наклона,

- ремнями для фиксации стоп,

- мягким сиденьем или сиденьем с противопролежневой подушкой толщиной не менее 5 см,

- боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте,

- поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой,

- подголовником, регулируемым по высоте,

- съемным абдуктором,

-стояночными тормозами,

-ручками для сопровождающего лица,

-передними поворотными колесами,

-быстросъемными задними колесами,

- амортизацией задних колес,

- колесами с пневматическими или цельнолитыми шинами,

- корзиной для вещей.

Технические характеристики:

- высота спинки – не менее 410 мм,

- эффективная ширина сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 42 см +/- 1 см, 44 см +/- 1 см, 46 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см. и поставляться в 6 типоразмерах.

Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.

- угол наклона спинки, с возможностью регулировки: минимальное значение - не более 90˚, максимальное значение - не менее 170˚,

- кресло-коляска должна быть предназначена для пользователя с максимальной массой                  не менее 100 кг.

Масса кресло-коляски - не более 25 кг.

В комплекте с креслом-коляской передается:

- руководством пользователя (паспорт) на русском языке (содержащий описание и правила эксплуатации товара);

- гарантийным талоном на сервисное обслуживание.