Заказ на товар

Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная для детей - инвалидов (далее – ТСР, товар, кресло-коляска), предназначена для передвижения вне помещения при помощи сопровождающего лица, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – 40 (сорок) штук.

Описание:

Рама кресла-коляски выполнена из облегченного материала с антикоррозионным покрытием.

Конструкция кресла-коляски складная без применения инструмента.

Обивка сиденья и спинки съемные.

Кресло-коляска оснащена:

- спинкой, откидной, регулируемой по углу наклона с боковыми фиксаторами туловища;

- мягким подголовником, регулируемым по высоте;

- съемными подлокотниками, регулируемыми по высоте;

- мягким сиденьем или сиденьем с противопролежневой подушкой толщиной не менее 50 мм;

- съемным абдуктором;

- подножки съемные, откидные, регулируемые по углу наклона и оснащенные держателем голеней;

- пятиточечным ремнем безопасности;

- стояночными тормозами;

- ручками для сопровождающего лица;

- передними поворотными колесами;

- быстросъемными задними колесами;

- передние и задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами;

- амортизацией задних колес,

- тормозами;

- съемным капором-капюшоном защитным,

- корзиной для вещей.

Технические характеристики:

- высота спинки – не более 610 мм;

- глубина сидения – не более 380 мм;

- эффективная ширина сиденья: 26 см +/- 1 см, 28 см +/- 1 см, 30 см +/- 1 см, 32 см +/- 1 см, 34 см +/- 1 см, 36 см +/- 1 см,38 см +/- 1 см, поставляется в 7 типоразмерах.

Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя.

- угол наклона спинки, с возможностью регулировки: минимальное значение - не более 90˚, максимальное значение - не менее 170˚;

- кресло-коляска должна быть предназначена для пользователя с максимальной массой                  не менее 50 кг;

Масса кресло-коляски – не более 26 кг.

В комплекте с креслом-коляской передается:

- руководством пользователя (паспорт) на русском языке (содержащий описание и правила эксплуатации товара);

- гарантийным талоном на сервисное обслуживание.