# Техническое задание

на поставку транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги, обеих ног.

1. Предмет размещения заказа.

Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги, обеих ног

2. Требования к количеству транспортных средств.

Количество поставляемых транспортных средств составляет 3 штуки (может измениться в зависимости от реальной потребности Получателей, в том числе в связи с отказом Получателя от получения транспортного средства на любом этапе поставки и (или) при не подтверждении Получателем права на получение транспортного средства в Программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания после заключения Контракта).

3. Требования к поставляемым транспортным средствам.

3.1. Поставляемые транспортные средства должны быть новыми, не ранее 2018 года изготовления, ранее не бывшими в эксплуатации, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при их использовании и соответствующими требованиям, предъявляемым ГИБДД при регистрации транспортных средств.

3.2. Транспортные средства должны быть с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными нарушениями функций правой ноги, левой ноги, обеих ног.

Количество транспортных средств соответствующих модификаций и (или) типов устройства управления определяется исходя из фактической нуждаемости в них Получателей в соответствии с Реестром Получателей Товара, предоставляемым Филиалами Заказчика Поставщику.

3.3. Качество и маркировка транспортных средств должны соответствовать государственным стандартам, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Транспортные средства должны отвечать установленным требованиями  Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 года № 877, и иметь одобрение типа транспортного средства.

3.4. Транспортные средства должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 года № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. Комплект документации на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства. Транспортное средство должно быть заправлено бензином в объеме не менее 5 литров.

4. Требования к техническим характеристикам транспортных средств.

| № п/п | Технические и (или) функциональные характеристики транспортного средства | Категория, значение технических характеристик транспортного средства и (или) их наличие |
| --- | --- | --- |
| 1. | Категория | М1 |
| 2. | Тип кузова/количество дверей | седан/4 |
| 3. | Длина/ширина/высота, мм | не менее 4260/1700/1500 |
| 4. | Дорожный просвет, мм | 160 |
| 5. | Объем багажного отделения, л | не менее 520 |
| 6. | Объем топливного бака, л | не менее 50 |
| 7. | Трансмиссия/Коробка передач | МТ/5МТ |
| 8. | Двигатель | не менее 1,6 л, 8 кл., 64 кВт (87 л.с.) |
| 9. | Максимальная скорость, км/ч | не менее 167 |
| 10. | Время разгона 0-100 км/ч, с | не более 12,2 |
| 11. | Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 7 |
| 12. | Подушка безопасности водителя | наличие |
| 13. | Инерционные ремни безопасности (2 передних/3 задних) | наличие |
| 14. | Индикация незастегнутого ремня безопасности водителя | наличие |
| 15. | Подголовники задних сидений (2 шт.) | наличие |
| 16. | Система крепления детских кресел ISOFIX | наличие |
| 17. | Блокировка задних дверей от открывания детьми | наличие |
| 18. | Иммобилайзер | наличие |
| 19. | Корректор света фар гидравлический | наличие |
| 20. | Дневные ходовые огни | наличие |
| 21. | Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС | наличие |
| 22. | Антиблокировочная система тормозов с системой вспомогательного торможения (АВS+BAS) | наличие |
| 23. | Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | наличие |
| 24. | Бортовой компьютер | наличие |
| 25. | Датчик температуры наружного воздуха | наличие |
| 26. | Подсказчик переключения передач в комбинации приборов | наличие |
| 27. | Заднее сиденье с раскладкой спинки | наличие |
| 28. | Обивка сидений ткань | наличие |
| 29. | Обивка дверей (вставка) пластик | наличие |
| 30. | Карманы в спинках передних сидений | наличие |
| 31. | Верхние поручни (3 шт.) | наличие |
| 32. | Розетка 12V | наличие |
| 33. | Кронштейны крепления груза в багажнике | наличие |
| 34. | Функция задержки освещения салона после закрытия двери | наличие |
| 35. | Подсветка багажного отделения | наличие |
| 36. | Инструмент водителя: домкрат, ключ колесный | наличие |
| 37. | Полный пакет шумоизоляции | наличие |
| 38. | Электроусилитель рулевого управления | наличие |
| 39. | Регулируемая по высоте рулевая колонка | наличие |
| 40. | Воздушный фильтр салона | наличие |
| 41. | Легкая тонировка стекол | наличие |
| 42. | Центральный замок | наличие |
| 43. | Электростеклоподъемники передних дверей | наличие |
| 44. | Электропривод замка двери задка с управлением из салона | наличие |
| 45. | Электрообогрев наружных зеркал | наличие |
| 46. | Кондиционер | наличие |
| 47. | Аудиоподготовка (жгуты проводов к радио и 4 динамика, антенна наружная) | наличие |
| 48. | Бамперы в цвет кузова | наличие |
| 49. | Рамки дверей черного цвета | наличие |
| 50. | Щитки передних крыльев (локеры) | наличие |
| 51. | Щитки задних крыльев (локеры) | наличие |
| 52. | Фартуки передних колес (брызговики) | наличие |
| 53. | Фартуки задних колес (брызговики) | наличие |
| 54. | 14'' стальные диски | наличие |
| 55. | Колпаки колес декоративные | наличие |
| 56. | Запасное полноразмерное стальное колесо 14'' | наличие |
| 57. | Специальное оборудование транспортного средства: адаптированные органы управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями (устройства ручного управления) | наличие |

5. Документы, передаваемые вместе с транспортным средством.

5.1. Гарантийный талон на транспортное средство.

5.2. Паспорт транспортного средства с отметкой об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств».

5.3. Сервисная книжка.

5.4. Руководство по эксплуатации транспортного средства.

5.5. Договор обеспечения транспортным средством.

5.6. Акт сдачи-приемки.

5.7. Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание транспортных средств.

5.8. Другие документы, необходимые для регистрации транспортного средства в

ГИБДД.

6. Условия выдачи и приемки транспортного средства, место поставки.

6.1. Выдача транспортных средств осуществляется на основании Договора при предъявлении Направления, выданного Получателям Филиалами Заказчика, и паспорта с площадок (пунктов выдачи Товара) Поставщика (представителя Поставщика) на территории Самарской области в населенных пунктах расположения Филиалов Заказчика.

6.2. Приемка транспортного средства Получателем должна осуществляться в день обращения Получателя к Поставщику (представителю Поставщика) при участии представителя Филиала Заказчика и (или) Заказчика.

7. Условия поставки транспортных средств.

7.1. Поставщик (представитель Поставщика) обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты выдачи транспортных средств в письменном виде известить Заказчика и Филиалы Заказчика об адресах площадок (пунктов выдачи Товара) Поставщика (представителя Поставщика) на территории Самарской области в населенных пунктах расположения Филиалов Заказчика, указываемую в Направлении, выдаваемом Получателям Филиалами Заказчика, а также о дате и времени поставки транспортных средств Получателям.

7.2. При выдаче транспортного средства Получателю оформить Акт сдачи-приемки Товара Получателем, который должен подписываться Поставщиком (представителем Поставщика) и Получателем и Договор, который должен подписываться Поставщиком (представителем Поставщика), Получателем и Филиалом Заказчика.

7.3. Акт сдачи-приемки Товара и Договор оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Филиалу Заказчика, один остается у Поставщика (представителя Поставщика), один – у Получателя.

7.4. Датой поставки транспортного средства будет являться дата подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем Поставщиком (представителем Поставщика) и Получателем.

8. Сроки (периоды) поставки транспортных средств.

8.1. После подписания соответствующего государственного контракта Филиалы

Заказчика направляют Поставщику Реестр Получателей Товара (по Филиалу Заказчика

№ __) и выдают Получателям Направление, но не ранее даты возникновения у Получателей права на получение транспортного средства.

8.2. Поставка транспортных средств должна осуществляться Поставщиком (представителем Поставщика) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Поставщиком от Филиалов Заказчика Реестра Получателей Товара (по Филиалу Заказчика № __).

8.3. Поставка транспортных средств осуществляется в период с даты вступления государственного контракта в силу по 14 декабря 2018 года включительно.

9. Требования к сроку и (или) объему

предоставления гарантий качества транспортных средств.

9.1. Поставщик должен предоставить Получателю гарантии на транспортное средство в соответствии с условиями, указанными в гарантийном талоне и сервисной книжке.

9.2. Гарантия на поставленные транспортные средства должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 (сто тысяч) километров пробега (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Гарантийный срок исчисляется от даты передачи транспортного средства Получателю.

9.3. В период гарантийного срока Поставщик должен обеспечивать сервисное обслуживание транспортного средства на станциях технического обслуживания, указанных в Перечне СТО, предоставленном Поставщиком (представителем Поставщика) Заказчику, Филиалу Заказчика и Получателю, в субъекте Российской Федерации, в котором находится Получатель.

9.4. Недостатки, обнаруженные в транспортном средстве, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи транспортного средства Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и (или) иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и (или) иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

9.5. Поставщик не должен нести гарантийной ответственности за неполадки и неисправности транспортного средства, если они произошли:

а) в результате внесения Получателем изменений в транспортное средство без письменного согласия Поставщика;

б) в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания.

9.6. Если для устранения дефектов, за которые Поставщик не несет гарантийной ответственности, Получатель воспользуется услугами Поставщика, то все расходы Поставщика, связанные с этим, должны оплачиваться отдельно за счет Получателя.

9.7. Поставщик (представитель Поставщика) должен предоставить Заказчику и Получателю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах сервисных центров.

10. Порядок формирования цены.

В цену государственного контракта должны включаться все расходы Поставщика по исполнению государственного контракта, в т.ч. на транспортировку, хранение, переоборудование и предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание транспортных средств, оформление всех документов, необходимых для постановки транспортных средств на учет в органах ГИБДД, налоги, уплату утилизационного сбора, другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по государственному контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Условия оплаты.

Расчет между Филиалом Заказчика и Поставщиком осуществляется ежемесячно на основании следующих надлежащим образом оформленных документов с обязательным заполнением соответствующим лицом всех предусмотренных реквизитов: счета (счета-фактуры), Акта поставки Товара (по Филиалу Заказчика №___) в двух экземплярах, Реестра выдачи Товара (по Филиалу Заказчика №___) в двух экземплярах, а также по одному экземпляру документов на каждого Получателя, предоставляемых Поставщиком в ходе исполнения Контракта после передачи транспортного средства Получателю: Акта сдачи – приемки Товара, отрывного талона к Направлению, копии паспорта транспортного средства.

При предоставлении Поставщиком документов не надлежащего вида (с исправлениями, не полностью заполненные реквизиты, подписанные не уполномоченными лицами и т.д.) Филиал Заказчика возвращает данные документы Поставщику в двухдневный срок с даты их получения для устранения нарушений и повторного их предъявления в установленные Контрактом сроки.

Оплата поставленных транспортных средств осуществляется после приёмки Филиалами Заказчика результатов поставки, которая оформляется Акта поставки Товара (по Филиалу Заказчика №___), и подписания между Заказчиком и Поставщиком Акта поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. Филиал Заказчика вправе направить Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта поставки Товара (по Филиалу Заказчика №___) и Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц по Филиалу Заказчика №___) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.

Акт поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестр выдачи Товара (за отчетный месяц) предоставляются Поставщиком Заказчику не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а в декабре - не позднее 17 декабря 2018 года. Заказчик подписывает Акт поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестр выдачи Товара (за отчетный месяц) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения или направляет Поставщику мотивированный отказ в принятии результатов поставки с перечнем претензий и сроков их устранения.

Оплата осуществляется Филиалами Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Поставщиком Акта поставки Товара (за отчетный месяц) и Реестра выдачи Товара (за отчетный месяц) на основании документов, указанных в абзаце первом данного раздела.

Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Филиала Заказчика.

12. Размер обеспечения исполнения обязательств

по государственному контракту.

Размер обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту составляет  10 (десять) % от начальной максимальной цены государственного контракта.