Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку  технических средств реабилитации – сигнализаторов звука для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией. Часы - будильник со световым, звуковым и вибрационным сигналами должен иметь большой дисплей с крупными и яркими цифрами. Наличие усилителя телефонного звонка, подключаемого к телефонной розетке. Сигнализатор вибрационный должен быть предназначен для оповещения инвалида о сигнале будильника. При срабатывании сигнала будильника сигнализатор должен подавать световые импульсы, а вибрационная подушка должна вибрировать. Сигнализатор должен иметь следующие функции: - возможность переключения режимов оповещения (должна быть только вибрация, вибрация и звук, звук и свет, свет и вибрация); - регулировка громкости сигнала; - индикация включенного будильника; - должен быть разъем для подключения к телефонной линии; - должна быть регулировка яркости дисплея; - кнопки управления должны быть на русском языке - возможность подключения индукционной петли для трансляции исходящих сигналов. Питание светового приемника должно осуществляться от сети переменного тока. В комплектацию сигнализатора вибрационного должны входить: часы-будильник, вибрационная подушка, адаптер. | 500 | 5 274,79 | 2 637 395,00 |

Итого количество:  500 шт.

Начальная (максимальная) цена  2 637 395 рублей 00 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам сигнализаторам звука

Наружные поверхности сигнализатора должны быть устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Конструкция сигнализаторов должна обеспечивать инвалиду удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку (при необходимости) при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации.

Сигнализаторы звука световые и вибрационные должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сроки предоставления гарантий качества

Сроки предоставления гарантий качества сигнализаторов звука должны составлять не менее 12 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Требования к упаковке и отгрузке сигнализаторов звука

Каждый сигнализатор звука световибрационный должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой.