Заказ на товар

1. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара:

Транспортные средства с адаптированными органами управления (далее – транспортное средство, Товар), предназначенные для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания (далее – Получатели), используемые для их реабилитации.

Количество – 14 шт., в том числе:

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций левой ноги - 7 шт.,

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций правой ноги –3 шт.,

- транспортные средства с органами управления, адаптированными для лиц с нарушениями функций обеих ног – 4 шт.

Описание, технические характеристики объекта закупки:

| № п/п | Технические характеристики транспортного средства | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Экологический класс | Не ниже 4-го |
| 3 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 4 | Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| 5 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий / не менее 4 |
| 6 | Количество мест для сидения первый ряд/второй ряд | Не менее 2/Не менее 3 |
| 7 | Тип двигателя | Четырехтактный, с принудительным зажиганием, работающий на бензине |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания - рабочий объем цилиндров, см3 | Не менее 1500 |
| 9 | Двигатель внутреннего сгорания - количество цилиндров | Не менее 4 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| 11 | Система питания (тип) | Впрыск топлива с электронным управлением |
| 12 | Срок эксплуатации | Не менее 7 лет |
| 13 | Оборудование транспортного средства | В соответствии с ТР ТС 018/2011 наличие органов управления, адаптированных для лиц с ограниченными физическими возможностями (с нарушениями функций нижних конечностей) в соответствии с заявкой Заказчика. |

Функциональные характеристики:

Транспортные средства должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее – ТР ТС 018/2011).

Соответствие транспортных средств и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Транспортные средства должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Транспортные средства должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 г. № 1042.

Транспортные средства должны соответствовать ОКПД2 – 29.10.59.390 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Транспортные средства должны быть легковыми.

Транспортные средства должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Транспортные средства должны быть 2018 года изготовления.

Транспортные средства, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций нижних конечностей (левой ноги, правой ноги, обеих ног) должны быть оборудованы адаптированными органами управления в соответствии с потребностью Заказчика (при наличии заявлений от Получателей и с учетом сроков эксплуатации ранее выданных транспортных средств).

Органы управления транспортных средств, адаптированные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны быть изготовлены и установлены в  режиме промышленной сборки.

Адаптированные органы управления должны быть сертифицированы в составе транспортного средства.

Комплект документов на транспортное средство должен находиться внутри транспортного средства.