Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованные лица), протезами верхних конечностей

Наименование  товара, работ, услуг

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованные лица), протезами верхних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для каждого застрахованного лица, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованного лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические детали протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей должно осуществляться при наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- искусственная кисть должна имитировать форму естественной кисти и воспроизводить часть ее функций;

- косметическая кисть должна восполнять внешний вид утраченной кисти и не иметь двигательных функций;

- многофункциональная кисть должна  конструктивно позволять выполнять несколько видов захвата;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- протезы верхних конечностей - не менее 7 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей считаются начатыми с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ по обеспечению застрахованных лиц протезно – ортопедическими изделиями – Республика Бурятия.

Срок передачи результатов работ – до 10.12.2018г.

Направление принимается Исполнителем – в срок до 01 декабря 2018 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий застрахованным лицам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

«Протезы верхних конечностей»

Количество  изделий 23 на сумму 1285111,30  руб.

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Объем выполняемых работ (изд.) | Цена за единицу (руб.) | Общая цена Изделий (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |  |  |
| Протез предплечья косметический | Должен состоять из косметической кисти или пассивной кисти с косметической оболочкой. Гильза предплечья должна быть изготовлена из слоистого пластика на основе связующих смол по индивидуальному слепку с культи получателя. Крепление должно быть в виде ремня через плечо. | указать комплектацию Наличие Наличие | 1 | 41699,33 | 41699,33 |
| Протез кисти косметический | косметическая кисть, гильза индивидуальная должна быть изготовлена из литьевого слоистого пластика | Наличие | 7 | 12302,00 | 86114,00 |
| Протез кисти рабочий | Протез кисти рабочий, отсутствуют модули пальцев, пястей и кистей. Комплект рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий застрахованного лица. Гильза должна быть индивидуальной из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол с манжеткой. Крепление должно осуществляться ремнем через плечо | Наличие Наличие Наличие | 6 | 78266,33 | 469597,98 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический должен состоять из комплекта шин для локтевых шарниров, из косметической или пассивной кисти с косметической оболочкой. Гильза плеча должна быть изготовлена из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол по индивидуальному слепку с культи получателя. Крепление ремень через плечо. | Наличие Наличие Наличие Наличие | 3 | 60633,33 | 181899,99 |
| Протез плеча активный | Протез должен быть изготовлен по индивидуальному техпроцессу, с приемной гильзой по слепку из термопласта. Протез должен состоять из искусственной кисти II-VI типоразмеров, узла локоть-предплечье, приемной гильзы плеча по слепку с культи инвалида индивидуального изготовления, крепления индивидуального изготовления и косметической оболочки. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза должна быть изготовлена по слепку из листового термопласта. Гильза плеча должна состоять из приемной гильзы, изготовленной по слепку с культи получателя, и несущей гильзы, изготовленной по индивидуальной модели. Крепление протеза должно быть выполнено в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками на стороне протеза для удержания протеза и присоединения пальцевой и локтевой тяг. Косметическая облицовка из пластизоля должна соответствовать типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза должна быть изготовлена по слепку из листового термопласта. Крепление Косметическая облицовка из пластизоля | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | 3 | 73800,00 | 221400,00 |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча; рабочий; металлические шины, комплект полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья, комплект рабочих насадок и насадок для самообслуживания в различных комбинациях в зависимости от медицинских показаний и пожеланий получателя. Оболочка косметическая отсутствует; гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление ремень через плечо. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | 3 | 94800,00 | 284400,00 |
| ИТОГО: | 23 |  | 1285111,30 |