Техническое задание

Поставка кресел-колясок c ручным приводом прогулочных и комнатных для обеспечения ими в 2018 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 128 штук.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения инвалидов и больных. Кресло-коляска соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2015. Кресло-коляска соответствует требованиям статической, ударной и усталостной прочности. На кресло – коляске нет какой-либо остаточной деформации, могущей ухудшить эксплуатационные свойства кресла-коляски и его составных частей, после падения кресла-коляски в сложенном виде с высоты (1000± 10) мм. Кресло-коляска стоит устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки), при этом значение максимального зазора между поверхностью и одним из колес не более 3 мм. Кресло-коляска соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации. Материал сиденья и спинки прочные, не растягивающиеся. Упаковка кресла-коляски обеспечивает ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения. Наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт кресло-коляски во время гарантийного срока пользования. Указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта кресло-коляски или устранения неисправностей. Возможность ремонта при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Маркировка упаковки кресел-колясок включает: наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя), адрес производителя, обозначение типа (модели кресла-коляски в зависимости от модификации), дату выпуска (месяц, год), артикул модификации кресла-коляски, серийный номер данного кресла-коляски.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | Кресло-коляска прогулочная для детей, приводимая в движение сопровождающим лицом, соответствует следующим требованиям: - рама складная; Основное оснащение: - регулировка угла наклона спинки; - регулируемые подножки с упорами для голени; - фиксирующие ремни; - стояночный тормоз для задних колес; - наличие съемного капюшона; - наличие дождевика. В комплект кресла-коляски входят: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. - инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии). | - поставка должна включать кресло-коляски не менее трех типоразмеров при ширине сиденья - не менее 25 см и не более 35 см; (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). - диаметр задних колес – не более 300 мм. - колеса: задние – литые или пневматические, передние – литые или пневматические. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. Срок службы Товара должен составлять не менее 4 (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Товара Получателю. | 15 |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Кресло-коляска комнатная для детей, приводимая в движение сопровождающим лицом, соответствует следующим требованиям: - рама складная; Основное оснащение: - регулировка угла наклона спинки; - регулируемые подножки с упорами для голени; - фиксирующие ремни; - стояночный тормоз для задних колес. В комплект кресла-коляски входят: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. - инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии). | - поставка должна включать кресло-коляски не менее двух типоразмеров при ширине сиденья - не менее 30 см и не более 35 см; (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). - диаметр задних колес – не более 300 мм. - колеса: задние – литые или пневматические, передние – литые или пневматические. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. Срок службы Товара должен составлять не менее 4 (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Товара Получателю. | 3 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогулочная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом, приводимая в движение сопровождающим лицом, соответствует следующим требованиям: - рама складная; Основное оснащение: - регулировка угла наклона спинки; - регулируемый подголовник с фиксатором; - регулируемый абдуктор; - регулируемые подножки с упорами для голени; - фиксирующие ремни; - стояночный тормоз для задних колес; - наличие съемного капюшона; - наличие дождевика; - наличие мешка на ноги; В комплект кресла-коляски входят: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. - инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии). | - поставка должна включать кресло-коляски не менее четырех типоразмеров при ширине сиденья - не менее 25 см и не более 42 см; (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). - диаметр задних колес – не более 300 мм. - колеса: задние – литые или пневматические, передние – литые или пневматические. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. Срок службы Товара должен составлять не менее 4 (Четырех) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Товара Получателю. | 70 |
| Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП комнатная, в том числе для детей-инвалидов | Кресло-коляска комнатная для детей, страдающих детским церебральным параличом, приводимая в движение сопровождающим лицом, соответствует следующим требованиям: - рама складная; Основное оснащение: - регулировка угла наклона спинки; - регулируемый подголовник с фиксатором; - регулируемый абдуктор; - регулируемые подножки с упорами для голени; - фиксирующие ремни; - стояночный тормоз для задних колес. В комплект кресла-коляски входят: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке. - инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы (при наличии). | - поставка должна включать кресло-коляски не менее четырех типоразмеров при ширине сиденья - не менее 25 см и не более 42 см; (по заявке Заказчика в зависимости от анатомических особенностей Получателя). - диаметр задних колес – не более 300 мм; - колеса: задние – литые или пневматические, передние – литые или пневматические. Металлические части кресла-коляски изготовлены из коррозийно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия. Срок службы Товара должен составлять не менее 6 (Шести) лет (указанный срок, установленный изготовителем Товара, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества Товара должен составлять не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев со дня поставки Товара Получателю. | 40 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей). В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу кресел-колясок дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 7-ми (Семи) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок действия государственного контракта – 20.11.2018 года.