# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На выполнение  работ  по капитальному  ремонту филиала  № 4  Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения  Фонда социального страхования Российской Федерации.

Место выполнения работ: Красноярский край, г. Заозерный, ул. Папанина, д. 3а.

## Описание выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах. | шт | 39 |
| 2 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных стенах. | м2 | 14 |
| 3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. | шт | 28 |
| 4 | Демонтаж решеток оконных металлических. | тн | 0,42 |
| 5 | Разборка деревянных поручней. | мп | 6,5 |
| 6 | Разборка покрытий полов из линолеума. | м 2 | 128,5 |
| 7 | Разборка покрытий полов из ламината. | м 2 | 110 |
| 8 | Разборка плинтусов деревянных и пластиковых. | мп | 196 |
| 9 | Разборка плинтусов цементных. | мп | 24 |
| 10 | Разборка покрытий полов из керамических плиток. | м2 | 27 |
| 11 | Разборка облицовки стен из керамических плиток. | м2 | 45 |
| 12 | Разборка потолков из пластиковых панелей с разборкой каркаса. | м2 | 9 |
| 13 | Разборка облицовки стен и перегородок из ГКЛ. | м2 | 36,5 |
| 14 | Разборка облицовки стен из пластиковых панелей. | м2 | 150,5 |
| 15 | Снятие плитки потолочной стиропоровой. | м2 | 91,1 |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню. | м2 | 18 |
| 17 | Ремонт штукатурки потолков по камню. | м2 | 3 |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов. | м2 | 5 |
| 19 | Расширение кирпичного дверного проема. | м2 | 0,4 |
| 20 | Установка оконных блоков из ПВХ одностворчатых. | м2 | 5,1 |
| 21 | Установка оконных блоков из ПВХ двухстворчатых. | м2 | 46,2 |
| 22 | Установка подоконных досок из ПВХ. | мп | 46 |
| 23 | Установка балконной двери из ПВХ. | м2 | 2,1 |
| 24 | Облицовка откосов оконных и дверных сэндвич-панелями ПВХ. | м2 | 43,3 |
| 25 | Установка уголков ПВХ на откосы. | мп | 141 |
| 26 | Установка металлических дверных блоков. | м2 | 6,3 |
| 27 | Установка дверных доводчиков. | шт | 3 |
| 28 | Установка деревянных дверных блоков в каменных стенах. | м2 | 19,8 |
| 29 | Установка деревянных дверных блоков в перегородках. | м2 | 22,8 |
| 30 | Устройство перегородок из ГКЛ без изоляции. | м2 | 3,6 |
| 31 | Облицовка стен лисами ГКЛ на металлическом каркасе. | м2 | 98,8 |
| 32 | Облицовка стен металлосайдингом на металлическом каркасе. | м2 | 66,4 |
| 33 | Облицовка стен керамическими плитками по кирпичу и бетону. | м2 | 48,2 |
| 34 | Смена обоев. | м2 | 104,2 |
| 35 | Окрашивание водоэмульсионными составами стен, ранее окрашенных, с расчисткой старой краски до 10%. | м2 | 437,7 |
| 36 | Окраска стен поливинилацетатными составами. | м2 | 219,4 |
| 37 | Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, ранее окрашенных, с расчисткой старой краски до 10%. | м2 | 20,6 |
| 38 | Замена облицовки потолков: плит растровых с заменой каркаса. | м2 | 101,7 |
| 39 | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля. | м2 | 85,3 |
| 40 | Устройство потолков реечных алюминиевых. | м2 | 40,7 |
| 41 | Утепление стен минеральной ватой. | м2 | 66,4 |
| 42 | Антисептирование древесины (фронтон). | м2 | 22,5 |
| 43 | Окраска масляными составами ранее окрашенных стальных труб за 1 раз. | м2 | 16 |
| 44 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 1 раз. | м2 | 23 |
| 45 | Окраска масляная ранее окрашенных рельефных ограждений. | м2 | 28,5 |
| 46 | Окраска масляная ранее окрашенных металлических ворот. | м2 | 15,6 |
| 47 | Установка вентиляционных решеток. | шт | 14 |
| 48 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. | м2 | 12,8 |
| 49 | Облицовка полов керамическими плитками. | м2 | 40,2 |
| 50 | Устройство покрытий пола из древесно-волокнистых плит | м2 | 239,2 |
| 51 | Устройство покрытий из линолеума. | м2 | 239,2 |
| 52 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных. | мп | 207,7 |
| 53 | Устройство плинтусов из плиток керамических. | мп | 31,6 |
| 54 | Укладка металлического стык-порога. | мп | 36 |
| 55 | Ремонт деревянных ступеней. | шт | 23 |
| 56 | Ограждение лестниц перилами. | мп | 8,5 |
| 57 | Масляная окраска деревянных ступеней. | м2 | 32,6 |
| 58 | Монтаж металлических поручней ограждений для маломобильных групп населения в с/узле. | т | 0,04 |
| 59 | Разработка и обратная засыпка грунта внутри здания. | м3 | 2,5 |
| 60 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. | мп | 15 |
| 61 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм. | мп | 19 |
| 62 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм. | мп | 7 |
| 63 | Смена унитазов. | шт | 3 |
| 64 | Смена умывальников. | шт | 3 |
| 65 | Смена смесителей без душевой сетки. | шт | 3 |
| 66 | Смена гибких подводок. | шт | 9 |
| 67 | Смена кранов шаровых. | шт | 9 |
| 68 | Установка коробок ответвительных. | шт | 16 |
| 69 | Замена растровых светильников на светодиодные. | шт | 68 |
| 70 | Смена светильников с лампами накаливания. | шт | 11 |
| 71 | Смена выключателей. | шт | 33 |
| 72 | Смена розеток двухместных. | шт | 47 |
| 73 | Демонтаж кабеля. | мп | 56 |
| 74 | Прокладка кабеля. | мп | 85 |
| 75 | Разборкак покрытий кровли из листовой стали. | м2 | 6 |
| 76 | Разборка деревянных элементов кровли (обрешетка). | м2 | 6 |
| 77 | Устройство слуховых окон. | шт | 1 |
| 78 | Устройство кровли из оцинкованной стали. | м2 | 10 |
| 79 | Установка металлических водосточных труб. | мп | 16 |
| 80 | Установка металлических водосточных колен. | шт | 4 |
| 81 | Установка металлических водосточных воронок. | шт | 2 |
| 82 | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей кровли. | м2 | 210 |
| 83 | Вывоз мусора строительного а/транспортом с погрузкой вручную | т | 13,8 |

Технические  характеристики  используемых  материалов

| № п/п | Наименование материалов | Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурная смесь «Ротбанд» или эквивалент. | Прочность на изгиб не менее 1,0 МПа. Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа. Величина зернистости не более 1,2 мм. Плотность сухой смеси 750 -850 кг/м.3 |
| 2 | Шпатлёвка «Фугенфюллер» или эквивалент. | Прочность на изгиб не менее 1,0 МПа. Прочность на сжатие не менее 2,5 МПа. Величина зернистости не более 0,5 мм. Плотность сухой смеси не менее 700 кг/м.3 |
| 3 | Стеклообои «Wеllton standart» или эквивалент. | Под окраску. Плотность не менее 150 гр./м2, группа горючести не выше Г1, группа воспламеняемости В1-В2, группа дымообразующей способности Д1-Д2, группа токсичности Т1-Т2. |
| 4 | Клей обойный «Metylan» или эквивалент. | Для стеклообоев с антигрибковыми добавками. |
| 5 | Краска для стен ТЭКС или эквивалент. | Воднодисперсионная . Массовая доля нелетучих веществ 55-70 %. Эластичность плёнки при изгибе не менее 1 мм. Стойкость плёнки к статическому воздействию воды не менее 10 часов. Смываемость плёнки 1,5- 2,5 г/м2. Плотность не менее 1,4 кг/л, сухой остаток 30-40 %. Морозостойкость краски не менее 5 циклов. |
| 6 | Грунт пропиточный глубокого проникновения «Боларс» или эквивалент. | Максимальный размер частиц не более 0,05 мкм. Морозостойкость не менее 5 циклов. Ph- 8,0-9,0. |
| 7 | Колер для стен ТЭКС или эквивалент. | Для наружных и внутренних работ, для ВД красок. Сухой остаток 45-55 %. Степень блеска – матовая. Плотность 1,25 – 1,4 кг/л. Разбавитель – вода. |
| 8 | Плиты подвесного потолка. | Из минерального волокна. Толщина 10-12 мм. Вес 1 м2 не более 3,5 кг. Влагостойкость 68-71 %. Теплопроводность 0,05-0,06 Вт/моС. Светоотражение 80-83 %. |
| 9 | Потолок реечный. | Рейки - алюминиевые панели толщиной не менее 0,4 мм. Межреечные проставки из листового алюминия толщиной не менее 0,4 мм. Направляющие из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм - 0,7 мм |
| 10 | Плитка керамическая для стен «KERAMA MARAZZI» или эквивалент. | Водопоглощение не более 0,6%. Стойкость к глубокому истиранию 115 - 125 мм3. Предел прочности при изгибе не менее 40 МПа. Морозостойкость не менее 30 циклов. Предельные отклонения по длине, ширине не более 0,25%. Толщина 6-9 мм. |
| 11 | Керамогранит «ESTIMA» или эквивалент. | Водопоглощение не более 0,5%. Стойкость к глубокому истиранию 120 - 145 мм3. Предел прочности при изгибе не менее 45 Мпа. Морозостойкость не менее 50 циклов. Предельные отклонения по длине, ширине не более 0,25%. Толщина 8-12 мм. |
| 12 | Клей для керамической плитки | Прочность на сжатие не менее 10 МПа. Прочность на изгиб не менее 2,5 МПа. Прочность сцепления с основанием не менее 0,8 МПа. Марочная прочность не менее М100. Морозостойкость не менее F35. |
| 13 | Затирка для швов «Церезит» или эквивалент. | Прочность на сжатие не менее 10 МПа. Прочность на растяжение при изгибе не менее 3,5 МПа. Адгезия не менее 0,6 МПа. Морозостойкость не менее 50 циклов. |
| 14 | Трубы канализационные полипропиленовые диаметром 50 -100 мм. | Плотность не менее 0,91 г/см3. Толщина стенки не менее 1,8 мм. Теплопроводность 0,27-0,3 Вт/моС. Предел прочности на разрыв не менее 35 МПа. Предел текучести при растяжении не менее 28 МПа |
| 15 | Кран шаровый. | Муфтовый, корпус – латунь. Уплотнение шара – тефлон. Максимальное давление не менее 4,0 МПа Диапазон рабочих температур -30 до +120оС. Рабочая среда – холодная и горячая вода. Диаметр 15-20 мм. |
| 16 | Умывальник. | Керамический полукруглый, с керамическим пьедесталом. Общая высота750 - 800 мм. Механическая прочность не менее 1,5 кН. Деформация горизонтальной поверхности не более 2 мм. |
| 17 | Унитаз. | Керамический напольный, с присоединённым бачком, с косым выпуском. Механическая прочность не менее 1,8 кН. Арматура для спуска воды – кнопочная, однорежимная. Полезный объем смывного бачка 5 – 10 литров. |
| 18 | Смеситель. | Материал корпуса-латунь. Картридж керамический. Рабочее давление не менее 6 Ваr. |
| 19 | Подводка гибкая. | Материал металлич. рукава – нержавеющая сталь. Толщина стенки метал. рукава не менее 0,2 мм. Материал гаек и штуцеров – латунь. Рабочее давление не менее 1,6 МПа. Максимальное давление не менее 40 атм. Рабочая температура от -50 до +150оС. |
| 20 | Поручень для инвалидов к унитазу откидной. | Материал – нержавеющая сталь. Диаметр трубы 38-40 мм. |
| 21 | Поручень для инвалидов к унитазу стационарный. | Материал – нержавеющая сталь. Диаметр трубы 38-40 мм. |
| 22 | Поручень для инвалидов к умывальнику. | Материал – нержавеющая сталь. Диаметр трубы 38-40 мм. |
| 23 | Поручень пристенный. | Материал – нержавеющая сталь. Диаметр трубы 38-40 мм. Длина 500-600 мм. |
| 24 | Крючок для костылей. | Из нержавеющей стали. Толщина не менее 3 мм. |
| 25 | Решетки вентиляционные. | Металлические, длина 150 – 200 мм, ширина 150 - 200 мм, окрашенные. |
| 26 | Подоконные доски из ПВХ. | Общая толщина не менее 20 мм. Толщина стенок 2,0-2,5 мм. Температурный диапазон эксплуатации от -30оС до +60оС. |
| 27 | Профиль ПВХ оконный. | Количество камер профиля не менее 5. Толщина перфорации не менее 1,5 мм. Нахлест уплотнений 5-7 мм. Коэффициент теплопередачи 0,77 - 0,80 м2оС/Вт. Коэффициент воздухопроницаемости 0,11 - 0,13 м2/часм. Звукоизоляция 35-45 ДБ. Защита от взломов не менее 3 класса. Наличие москитной сетки. Наличие гребенки. |
| 28 | Стеклопакеты. | Тип стеклопакета – двухкамерный. Толщина стекла не менее 4 мм. Толщина стеклопакета не менее 40 мм. Сопротивление теплопередачи 0,78 – 0,80 м2оС/Вт. |
| 29 | Откосы оконные. | Сэндвич – панели ПВХ толщиной 10 -12 мм. Наполнитель – экструдированный пенополистирол. Прочность сцепления слоев не менее 2 кгс/см2 |
| 30 | Дюбель рамный. | Материал – оцинкованная сталь. Диаметр анкера 8 – 10 мм. Минимальная вырывающая сила не менее 110 кН. Минимальная срезающая сила не менее 50 кН. |
| 31 | Углы для отделки откосов. | Материал – жесткий поливинилхлорид. Толщина стенок не менее 1,5 мм. Размер полок 30-40 мм. |
| 32 | Пена монтажная. | Адгезия не менее 0,48 мПа. Термическая стойкость от -45о до +80оС. |
| 33 | Листы гипсокартонные «Кнауф» или эквивалент. | Влагостойкий, толщина не менее 12,5 мм. Предел прочности при изгибе в продольном направлении не менее 6 МПа. Предел прочности при изгибе в поперечном направлении не менее 2,5 МПа. |
| 34 | Профиль для ГКЛ и металлосайдинга. | Из оцинкованной стали. Толщина не менее 0,6 мм. |
| 35 | Серпянка для швов. | Толщина не менее 0,15 мм. Плотность не менее 65 г/м2. Разрывная нагрузка 680-750 Н/5 см. Основа – стекловолокно. |
| 36 | Теплоизоляция. | Плиты минераловатные. Плотность не менее 100 кг/м3, предел прочности на сжатие не менее 0,1 МПа. Водопоглощение не более 1,5 %. Теплопроводность 0,037-0,038 Вт/мК. Сжимаемость 10-12 %, предел прочности при растяжении 0,008- 0,009 МПа. |
| 37 | Металлосайдинг. | Материал – сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм. Покрытие – полиэстер толщиной не менее 10 мкр. Базовое покрытие толщиной 15-20 мкр. |
| 38 | Двери металлические. | Коробка – труба профильная 60*30 толщиной не менее 2 мм. Полотно – стальной лист толщиной не менее 3 мм. Ребра жесткости – труба профильная 50*25 толщиной не менее 2 мм. Утеплитель – плита минераловатная толщиной 30-40 мм. Звукоизоляция 40-45 дБ. Шарниры диаметром 28-30 мм. Замки – врезные 1-2 шт. |
| 39 | Двери межкомнатные. | Каркас комбинированный (древесина хвойных пород +МДФ) Полотно глухое, толщина полотна 40-45 мм. Сопротивление статическому изгибу 120-140 кгс. Сопротивление удару 55-65 кгс. Шарниры универсальные. Запирающие механизмы – врезные замки-ручки. |
| 40 | Доводчик дверной. | Вес двери 70-85 кг. Угол открытия не менее 90о. Корпус – силумин. Материал пружины – закаленная сталь. Температурный режим от -35о д + 40оС. |
| 41 | Линолеум гомогенный. | Коммерческий. Толщина общая не менее 2 мм. Толщина защитного слоя не менее 0,7 мм. Класс использования не ниже 34/43. |
| 42 | Древесно-волокнистые плиты. | Толщина не менее 4 мм. Плотность не менее 900 кг/м3. Прочность на изгиб не менее 37 мРа. Коэффициент теплопроводности 0,38-0,41 Вт/мК. Коэффициент звукоизоляции не более 22 дБ. |
| 43 | Плинтуса «IDEAL» или эквивалент. | Плинтус пластиковый в комплекте с углами внутренними и наружными, соединителями. Высота 48-50 мм. |
| 44 | Стык – порог. | Алюминиевый. Ширина 30-40 мм. |
| 45 | Светильник светодиодный. | Количество светодиодов не менее 60. Потребляемая мощность не более 32 Вт. Класс защиты от поражения эл. током не выше 1. Общий световой поток не менее 3000 лм. |
| 46 | Кабель с медными жилами ВВГ. | Толщина изоляции не менее 0,92 мм. Сопротивление жилы 7,2-7,4 Ом/км. Ток нагрузки не менее 25 А. Число жил не менее 3. Сечение жилы не менее 2,5 мм2. |
| 47 | Выключатели. | Тип проводки – скрытая. Количество клавиш 1-2. Номинальный ток не менее 10 А. |
| 48 | Розетки. | Тип проводки – скрытая. Номинальный ток не менее 10 А. Число мест не менее 2. |
| 49 | Коробки ответвительные. | Материал – полипропилен. Ударная прочность не менее 3 Дж. Количество вводов не менее 4. |
| 50 | Эмаль ПФ-115 или эквивалент. | Для наружных и внутренних работ, стойкость плёнки к воздействию 0,5 % раствора моющих средств не менее 15 часов. Блеск плёнки 55-60 %. Массовая доля нелетучих веществ 50-57 %. Степень перетира не более 15 мкм. Укрывистость высушенной плёнки 90-95 г/м2. Эластичность плёнки при изгибе не более 1 мм. Адгезия плёнки не менее 1 балла. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды не менее 10 часов. |
| 51 | Огнезащитная пропитка «Клод-01» или эквивалент. | Плотность раствора 1,1-1,2 кг/м3. РН раствора 2,2-3. Сухой остаток 20-22%. |
| 52 | Водосточная система. | Из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Толщина не менее 0,5 мм. |
| 53 | Сталь кровельная. | Оцинкованная, толщиной не менее 0,5 мм. |
| 54 | Дюбель-гвоздь. | Распорный элемент из полиамида. Стержень из оцинкованной углеродистой стали. Глубина анкеровки 30-40 мм. Минимальная вырывающая сила в бетоне не менее 1,6 кН, минимальная срезающая сила в бетоне не менее 1,8 кН. |
| 55 | Саморезы. | Из оцинкованной стали с пресс-шайбой. Длина 19-32 мм. |
| 56 | Саморезы для ГКЛ. | Фосфатированные. Диаметр 3,5-3,8 мм. Длина 25-32 мм. |
| 57 | Раствор кладочной цементно-песчаный. | Коэф. прочности сцепления не менее 0,5 Мпа. Марка по прочности на сжатие не менее 150. Максимальная крупность заполнителя 0,3-0,4 мм. Морозостойкость не менее F50. |

Если  в  характеристике  указан    показатель  «от»  и  «до»  ( например  30-40 мм ), то  необходимо указать конкретный размер.

Гарантийный   срок   на   качество   выполненных   работ, материалов и    оборудования, смонтированного на объекте, начиная с даты подписания акта приёмки выполненных работ, устанавливается в соответствии с гражданским законодательством  РФ, в том числе:

- для общестроительных работ не менее 2 лет:

- для  материалов и оборудования-срок, равный  гарантийному сроку,  предоставляемому

изготовителем соответствующего материала или оборудования, но не менее 2 лет.