# Техническое задание

# на предоставление услуг телекоммуникационного доступа по оптоволоконным линиям к сети Интернет

Услуги телекоммуникационного доступа по оптоволоконным линиям включают в себя предоставление доступа к сети передачи данных Оператора (Исполнителя), к информационным системам информационно-телекоммуникационных сетей (Интернет), а также прием и передачу телематических электронных сообщений.

Другими услугами, оказание которых неразрывно связано с оказанием услуг телекоммуникационного доступа по оптоволоконным линиям, являются услуги по выделению статического IP-адреса и ведению доменных имен DNS.

В рамках услуги по подключению и доступу к информационным ресурсам сети Интернет:

- Исполнитель выделяет на своем оборудовании Ethernet-порт с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с на основе волоконно-оптической линии связи. Единовременная стоимость организации линии в стоимость контракта входит. При необходимости исполнитель предоставляет оконечное оборудование;

- Исполнитель выделяет на своем оборудовании Ethernet-порт на основе технологии RadioEthernet для резервирования волоконно-оптической линии связи. Единовременная стоимость организации линии в стоимость контракта входит. При необходимости исполнитель предоставляет оконечное оборудование. Полоса пропускания в сеть «Интернет» при резервировании не менее 1024 Кбит/с, без учёта трафика;

- Оказание услуги осуществляется на уже имеющихся линиях связи, размещенных в здании или иных кабельных линий связи, от узла сети передачи данных до помещения, указанного Заказчиком (Абонентом), исключающим изменение внешнего вида фасадов зданий Заказчика;

- Интерфейс подключения – Ethernet;

- Предоставление статического IP-адреса для каждого адреса установки оконечного оборудования Заказчика и 8 IP-адресов для регионального отделения (далее – РО).

Объем услуг и технические требования:

- Исполнитель предоставляет услугу по подключению и доступу к информационным ресурсам сети Интернет с фиксированной полосой доступа, включающей в себя гарантированную полосу пропускания трафика (CIR). Интерфейс порта подключения – отдельный физический порт Ethernet в собственном оборудовании Исполнителя. В рамках услуги «по подключению и доступу к информационным ресурсам сети Интернет» Исполнитель предоставляет Заказчику услуги передачи данных, а именно – двунаправленную передачу пакетов между сетями Заказчика и глобальным Интернет. Исполнитель в период действия контракта имеет право улучшать качество услуги «по подключению и доступу к информационным ресурсам сети Интернет», увеличивая минимальную гарантированную полосу доступа;

- Изоляция трафика Заказчика от других пользователей происходит на канальном уровне средствами протокола 802.1q на всем оборудовании городской коммутируемой сети передачи данных Исполнителя;

- При предоставлении услуг по подключению и доступу к информационным ресурсам сети Интернет Исполнитель не блокирует Интернет-трафик на Ресурсы Заказчика (в том числе на неиспользуемые сети или отдельные IP-адреса Заказчика), за исключением случаев возникновения DoS-атак против Ресурсов Заказчика. При этом блокировка трафика на сеть Заказчика осуществляется Исполнителем по запросу самого Заказчика. Блокировка IP-адресов Заказчика снимается непосредственно после обнаружения Исполнителем прекращения DoS-атаки или по запросу Заказчика, направленному Исполнителю;

- круглосуточный доступ к сети Интернет, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки;

- техническая поддержка: круглосуточно, семь дней в неделю, 24 часа в сутки; Предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным с работой сети Интернет;

- время восстановления канала:

- при неисправном оборудовании – 12 ч.;

- при неисправностях на линейной части – 24 ч.;

- круглосуточный доступ к информации о потребленном трафике;

- поддерживание статических IP-адресов;

- предоставление в пользование оконечного и транзитного оборудования для доступа в сеть Интернет;

- предоставление и поддержка домена 3-го уровня.

Предоставление услуг доступа в сеть Интернет без ограничения входящего и исходящего трафика, включающей в себя гарантированную полосу пропускания трафика (CIR).

Симметричные каналы связи:

| № п/п | Адрес установки оконечного оборудования Заказчика / Место оказания услуг | Тип интерфейса | Тип подключения | Скорость IP-порта (MIR/CIR), Mbit/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Алейск, ул.Комсомольская, 116 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 2 | с.Алтайское, ул.Карла Маркса, 212 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 3 | с.Баево, ул.Мира, 30 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 4 | г.Барнаул, ул.Аносова, 6а (филиал №1) | Ethernet | ВОЛС | 20 |
| 5 | г.Барнаул, ул.Аносова, 6а (филиал №2) | Ethernet | ВОЛС | 20 |
| 6 | г.Барнаул, ул.Аносова, 6а (филиал №3) | Ethernet | ВОЛС | 20 |
| 7 | г.Барнаул, ул.Крупской, 97д (РО) | Ethernet | ВОЛС | 40 |
| 8 | г.Бийск, ул. Л.Толстова, 141/1 (филиал №6) | Ethernet | ВОЛС | 20 |
| 9 | г.Славгород, ул.Карла Маркса, 136 (филиал №4) | Ethernet | ВОЛС | 20 |
| 10 | г.Белокуриха, ул.Братьев Ждановых, 13/3 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 11 | р.п.Благовещенка, ул.Ленина, 110 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 12 | с.Бурла, ул.Ленина, 9 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 13 | с.Быстрый Исток, ул.Советская, 3 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 14 | с.Волчиха, ул.Ленина, 260 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 15 | с.Гальбштадт, ул.Менделеева, 40 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 16 | г.Горняк, ул.Миронова, 101а | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 17 | с.Ельцовка, ул.Рыжакова, 24 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 18 | с.Завьялово, ул.Советская, 135 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 19 | с.Залесово, ул.Партизанская, 45а | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 20 | г.Заринск, ул. Строителей, 18 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 21 | г.Змеиногорск, ул.Ленина, 31 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 22 | с.Зональное, ул.Ленина, 24 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 23 | с.Калманка, ул.Ленина, 26 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 24 | г.Камень-на-Оби, ул.Пушкина, 1 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 25 | с.Ключи, ул.Центральная, 14 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 26 | с.Косиха, ул.Комсомольская, 14 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 27 | с.Красногорское, ул.Советская, 91 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 28 | с.Краснощеково, ул.Ленина, 139 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 29 | с.Крутиха, ул.Ленинградская, 32 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 30 | с.Кулунда, ул.Советская, 26 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 31 | с.Курья, ул.Центральная, 84б | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 32 | с.Кытманово, ул.Советская, 9 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 33 | с.Мамонтово, ул.Победы, 34 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 34 | с.Михайловское, ул.Калинина, 2а | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 35 | г.Новоалтайск, ул.Восточная, 1 (Филиал №5) | Ethernet | ВОЛС | 20 |
| 36 | с.Новоегорьевское, ул.Машинцева, 6 с 01.07.2018 года по 31.07.2018 года; с.Новоегорьевское, ул.Машинцева, 9 с 01.08.2018 года по 31.12.2018 года. | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 37 | с.Павловск, ул.Пионерская, 14 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 38 | с.Панкрушиха, ул.Ленина, 11 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 39 | с.Петропавловское, ул.Ленина, 81 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 40 | с.Поспелиха, пер.Мамонтовский, 28 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 41 | с.Ребриха, ул Д.Бедного, 1 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 42 | с.Родино, ул.Ленина,199 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 43 | г.Рубцовск, ул.Ленина, 60а (филиал №7) | Ethernet | ВОЛС | 20 |
| 44 | с.Смоленское, ул.Титова, 40 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 45 | с.Советское, ул.Ленина, 58 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 46 | с.Солонешное, ул.Петра Сухова, 33 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 47 | с.Солтон, ул.Ленина, 3 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 48 | с.Староалейское, ул.Калашникова, 40а | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 49 | р.п.Тальменка, пер.Банковский, 3 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 50 | с.Тогул, ул.Октябрьская, 3 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 51 | с.Топчиха, ул.Куйбышева, 18 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 52 | с.Троицкое, пер.Пролетарский, 3 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 53 | с.Тюменцево, пер.Центральный, 11 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 54 | с.Угловское, ул.Ленина, 25 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 55 | с.Усть-Калманка, ул.Горького, 59 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 56 | с.Усть-Чарышская Пристань, ул.Пушкина, 9 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 57 | с.Хабары, ул.Ленина, 38 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 58 | с.Целинное, ул.Советская, 38 | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 59 | с.Чарышское, ул.Партизанская, 36а | Ethernet | ВОЛС | 2 |
| 60 | с.Шипуново, пер.Пионерский, 14 | Ethernet | ВОЛС | 2 |

Оператор принимает все меры, способствующие доказыванию вины и поиску должного ответчика на протяжении срока исковой давности в случае нарушения прав Абонента третьими лицами,

Оператор применяет все доступные ему технические меры, препятствующие распространению электронного спама, вредоносного программного обеспечения и информации, распространение которой противоречит законодательству РФ.

Технические нормы, в соответствии с которыми оказываются услуги - Требования к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования, утвержденные приказом Приказ МИТС № 113 от 27.09.2007 г.

Технические показатели, характеризующие качество услуг: коэффициент потери пакетов информации – не более 10-3, временные задержки при передаче пакетов информации до хоста fss.ru – не более 55 мс, достоверность передачи информации – не более 10-4.

Начальник отдела информатизации						      В.Ю. Попов