ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ для обеспечения инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами нижних конечностей

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к качеству и безопасности  работ, техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам изделий

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в  протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности  должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- лечебно-тренировочный протез нижней конечности должен выполнять функцию формирования культи после ампутации нижней конечности и адаптации пациента  к протезу и приобретения навыков ходьбы, вместо лечебно-тренировочного протеза может использоваться первично-постоянный протез нижней конечности с возможностью замены приемной гильзы;

-постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов)   протезами верхних и нижних конечностей,  должны осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или  сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Изготовленные протезы нижних конечностей  должны иметь установленный изготовителем  срок службы с момента передачи их получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» от 13.02.2018г №85н,  и составлять для:

- протеза стопы - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени немодульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени модульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени для купания - не менее 3 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени модульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза бедра модульного типа - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза при вычленении бедра модульного - не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

- протеза голени лечебно-тренировочного – не менее 1 года;

- протез бедра лечебно-тренировочного – не менее 1 года;

- протеза бедра для купания – не менее 3 лет;

- чехла на культю голени шерстяного – не менее 3 месяцев;

- чехла на культю голени из полимерного материала (силиконового) – не менее 1 года;

- чехла на культю бедра шерстяного – не менее 3 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов нижних  конечностей к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение изделий должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а изделия из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) протезами нижних  конечностей, следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезно-ортопедические изделия устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. В течение этого срока предприятие – изготовитель должен производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Минимальный гарантийный срок   составляет:

- на протезы  нижних конечностей – не менее 2 лет;

- на лечебно-тренировочные протезы – не менее 1 года.

В течение этого срока Подрядчик  обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно.

- Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Объем работ

| Наименование протезно-ортопедического изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Объем изготавливаемых изделий, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная из акриловых смол, крепление с использованием бандажа, стопа с голеностопный шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком" для инвалидов с низким и средним уровнем двигательной активности | 2 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа с замком в коленном модуле, приемная гильза индивидуальная из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов, стопа шарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир одноосный | 8 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами из термопластов, основная гильза из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление кожаными полуфабрикатами, стопа шарнирная полиуретановая, коленный шарнир полицентрический | 19 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза из термопласта), материал постоянной гильзы - акриловые смолы, крепление протеза вакуумное, стопа с голеностопный шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир полицентрическй с "геометрически замком" с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания | 22 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза из акриловых смол, с двумя пробными гильзами из термопластов, крепление протеза ваккумным клапаном, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком" с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания | 14 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная, приемных (пробных) гильз 1 шт, акриловые смолы, крепление вакуумное, стопа со средней степенью энергосбережения, коленный шарнир полиценстрический с "геометрическим замком", для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности | 15 |
| Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза из термопласта), материал постоянной гильзы - слоистый пластик, вкладная гильза из эластичного термопласта (для скелетированной гильзы), крепление с использованием бандажа или вакуумное, стопа с повышенной упругостью носочной части, коленный шарнир полиценстрический с "геометрическим замком" с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания | 11 |
| Протез бедра модульный для пациентов высокого уровня активности | Протез бедра модульного типа, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из термопласта, с силиконовым лайнером с дистальным креплением, стопа подвижная во всех плоскостях, коленный шарнир многоосный с пневматическим управлением фазой переноса | 5 |
| Протез голени немодульного типа | Протез голени шинно-кожаный, приемная гильза постоянная из кожи, крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, стопа шарнирная полиуретановая монолитная | 3 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, приемная гильза индивидуальная из акриловых смол, с вкладным чехлом из педилина, крепление протеза - с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), стопой шарнирной полиуретановой монолитной | 4 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, приемная гильза индивидуальная из акриловых смол, с одной пробной гильзой, с силиконовым лайнером с технологией защиты кожи от раздражений, стопа шарнирная | 3 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой, материал приемной (постоянной) гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости | 7 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами, материал приемной (постоянной) гильзы - акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, крепление с использованием гильзы бедра, стопа со средней степенью энергосбережения | 6 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с приесной гильзой из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление с использованием гильзы бедра, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости | 6 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с приемной гильзой из акриловых смол, пробные гильзы из полиэтилена (две), вкладной чехол из педилина, крепление силиконовым наколенником, стопа с высокой степенью энергосбережения | 10 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, приемная индивидуальная из слоистого пластика с тремя пробными гильзами, с вкладным чехлом из педилина, с силиконовым лайнером с высоким уровнем поглощения динамических нагрузок, стопой с высокой степенью энергосбережения | 13 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с жеской косметической облицовкой, приемная гильза индивидуальная с двумя пробными гильзами из термопласта, основная приемная гильза - акриловые смолы, вкладной чехол из педилина, крепление силиконовым наколенником, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пятьчным амортизатором, для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности и повышенными требованиями к протезированию | 14 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа с жесткой косметической облицовкой, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из термопласта, материал основной гильзы - акриловые смолы, с силиконовым лайнером с технологией защиты кожи от раздражений, стопа с высокой степенью энергосбережения, для инвалидов с повышенным и высоким уровнем двигательной активности и повышенными требованиями к протезированию | 27 |
| Протез голени модульный для пациентов высокого уровня активности | Протез голени модульного типа, приемная гильза индивидуальная с одной пробной гильзой из термолина, основная гильза из винилстироловой смолы с углепластиком, с силиконовым лайнером с высоким уровнем стабилизации, стопа с высокой степенью энергосбережения | 3 |
| Протез голени для купания | Протез голени модульного типа с приемной гильзой из акриловых смол, вкладной чехол из педилина, крепление силиконовым наколенником, стопа бесшарнирная полиуретановая | 17 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульного типа для купания, без косметической оболочки и облицовки, приемная гильза индивидуальная из стоистого пластика, с силиконовым чехлом, крепление с использованием замка для чехлов, стопа бесшарнирная полиуретановая монолитная, коленный шарнир полицентрический | 9 |
| Протез бедра лечебно-тренировочный | Протез бедра модульного типа лечебно-тренировочный, приемная гильза из слоистого термопластика, крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или поддерживающего бандажа, стопа шарнирная монолитная, коленный шарнир полицентрический с "геометрическим замком" | 10 |
| Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени модульного типа лечебно-тренировочный, приемная гильза из листового термопластика, крепление манжеткой или "уздечкой", стопа шарнирная полиуретановая, монолитная | 1 |
| Чехол на культю голени из полимерного материала | Чехол из полимера, силикона, сополимера обеспечивает равномерную нагрузку и высокий комфорт при ходьбе | 1 |
| Чехол на культю голени хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный защищает кожу от пота и трения | 8 |
| Чехол на культю голени шерстяной | Чехол шерстяной - защита от трения, давления и повышение комфорта при ходьбе | 10 |
| Чехол на культю бедра из полимерного материала | Чехол из полимера, силикона, сополимера обеспечивает равномерную нагрузку и высокий комфорт при ходьбе | 1 |
| Чехол на культю бедра шерстяной | Чехол шерстяной - защита от трения, давления и повышение комфорта при кодьбе | 8 |
| Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | Чехол хлопчатобумажный защищает кожу от пота и трения | 8 |

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).