Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (опор для сидения и стояния) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для сидения на колесах | Опора для сидения должна быть предназначена для профилактики и коррекции патологических поз у детей с ограниченной жизнедеятельностью и иметь следующие функции: - помогать тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы за счет регулируемого угла наклона спинки от вертикали до горизонтали и регулируемого угла наклона и высоты подножки; - создавать правильное, симметричное положение за счет изменяемых по высоте ножек и подлокотников, встроенного корсета и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук, развития мелкой моторики. Столешница может предусматривать дополнительное приспособление для фиксации рук. Опора может иметь подголовники не менее 2 типов (мягкий или жесткий). Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Угол между сидением и подножкой должен меняться от 90º до 135º с помощью маховичковых винтов. Угол наклона спинки должен меняться от 0º до 30º от вертикали и при необходимости до полного горизонтального положения. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза. При необходимости изделие может дополняться встраиваемым санитарным оборудованием. Мягкие элементы должны быть на поролоне, и обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Количество типоразмеров - не менее 5 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 21 см и до не более 37см. Высота спинки – от не менее 39 см и до не более 69 см. Высота сидения над полом должна меняться от не менее 34 и до не более 56 см. | 19 373,89 | 49 | 949 320,61 |
| Опора для сидения | Напольная опора (без ножек и колес) должна быть предназначена для реабилитации детей с ДЦП. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц должен быть абдуктор, расположенный в передней части сидения. Положение абдуктора регулируется в длину. Грудная часть тела фиксируется креплением «Уздечка» или встроенным корсетным поясом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению прилагается прикрепляемый складной столик с покрытием из ламинированного пластика с полукруглой выемкой или перекладина для опоры рук. Столик складной предусматривает дополнительные приспособления для фиксации рук, длина столешницы регулируется в зависимости от положения пациента. При необходимости может быть предусмотрена дополнительная платформа для двух ортопедических укладок: ноги прямо и ноги по - турецки. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Высота спинки – от не менее 20 см и до не более 67,5 см. Ширина центральной спинки – от не менее 16 см и до не более 21,5 см. Ширина сидения – от не менее 35 см и до не более 45 см. Глубина сидения – от не менее 22 см и до не более 35 см. | 14 565,08 | 3 | 43 695,24 |
| Опора для сидения | Опора для сидения должна помогать создавать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие в положении сидя, с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде ремня, установленного под углом не менее 45° и комплексного нагрудного крепления. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры и фиксации рук. В комплект должна входить стол-парта, регулируемая по высоте и углу наклона столешницы. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте с помощью маховичковых винтов. Сидение должно иметь регулируемый и съемный абдуктор, ремни для фиксации ног. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие должно быть окрашено мебельным лаком. При необходимости должна предусматриваться подножка и подголовник. Количество типоразмеров - не менее 5 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 21,5 см и до не более 38 см. Высота спинки до плеча – от не менее 28 см и до не более 46 см. Высота сидения над полом изменяется от не менее 18 и до не более 52 см. | 23 360,68 | 9 | 210 246,12 |
| Опора для сидения | Опора для сидения с изменяемым углом наклона подножки и прямой анатомической спинкой должна быть необходима для пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, должна способствовать расслаблению мышц и снижению спастики. Должна иметься фиксация голеней, стоп. Для устранения перекреста ног и для пассивной растяжки абдукционных мышц должен служить регулируемый и съемный абдуктор и ремни-петли для фиксации ног. Грудная часть тела должна фиксироваться съемным ортопедическим жилетом, а тазобедренная - набедренным креплением. К сидению должен прилагается столик, у которого регулируется расстояние до корпуса. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Столик должен предусматривать дополнительные приспособления для фиксации рук. Изделие имеет регулируемую по высоте спинку. Опора установлена на колесах, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Количество типоразмеров - не менее 5 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения – от не менее 23см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 21,5 см и до не более 38 см. Высота спинки – от не менее 28 см и до не более 46 см. Высота сидения над полом может изменяться от не менее18 см и до не более 52 см. | 21 401,24 | 6 | 128 407,44 |
| Опора для сидения | Опора для сидения должна представлять собой сидение с ортопедической укладкой, используемой для постепенного выведения ребенка из положения лежа в положение сидя. Постепенное увеличение угла наклона спинки позволяет плавно, с минимальными ощущениями дискомфорта, переводить ребенка в полулежащее положение. Должна создавать правильное, симметричное положение за счёт комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Угол наклона подножки должен регулироваться. В комплект должен входить мягкий подголовник. Должен изменяться угол наклона спинки от горизонтального до 45°. Должен изменятся угол наклона сидение от 0° до 30°. Глубина сидения должна (при поднятой спинке и опущенной подножке) меняется в диапазоне 4 см. Регулировка должна быть с помощью маховичковых винтов. Опора может быть установлена на колесах. Мягкие подушки должны быть на поролоне, обтянуты винилискожей. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Ширина напольного сидения – от не менее 20 см до не более 30 см. Высота спинки- от не менее 35 см и до не более 50 см | 10 204,06 | 3 | 30 612,18 |
| Опора для сидения | Опора для сидения с анатомической спинкой должны помогать тормозить рефлекс переразгибания, расслаблять спастические мышцы, устранять контрактуры, позволять корректировать патологические позы, создавать комфортное положение. Дополнительная функция – положение лежа и положение сидя с прямыми ножками. Должна иметь съёмный столик, подножку, регулируемую до горизонтального положения и фиксаторы стоп. Опора должна быть снабжена съемным подголовником (фиксатор для головы) регулируемым по высоте и съемным жилетом для поддержки и фиксации туловища. Угол наклона спинки должен изменяется от 90 градусов до горизонтального. В комплект должен входить набор креплений для фиксации торса. Опора должна легко трансформироваться из опоры для сидения в опору для положения лежа. Ножки должны быть съемные, подлокотники должны регулироваться по высоте. Мягкие элементы должны быть из поролона, обтянуты кожей. Опора на колесиках задняя пара колес должна иметь тормоза. Количество типоразмеров - не менее 5 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения – от не менее 23 см и до не более 40 см. Глубина сидения – от не менее 22 см и до не более 39 см. Высота спинки – от не менее 49 см и до не более 81 см. Высота сидения над полом может изменяться от не менее 34 до не более 56 см. | 23 132,10 | 6 | 138 792,60 |
| Опора для сидения | Опора для сидения и стояния – должна помогать создавать правильное, симметричное положение ребенка и удерживать равновесие; с помощью регулируемых по высоте ножек и подлокотников, набедренного крепления, в виде одиночного ремня, и комплексного нагрудного крепления «Уздечка» и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики, подножкой для дополнительной фиксации стоп. Должно регулироваться расстояние от подножки до сидения с помощью маховичковых винтов. В комплект должно входить кресло с анатомической регулируемой по высоте спинкой и ортопедическим жилетом, лестница-стойка с перекладинами для удержания равновесия. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей. Количество типоразмеров - не менее 5 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Первые два размера должны иметь крючки для крепления сидения к лестнице. Высота лестницы от не менее 90 и до не более 125см. Ширина сидения от не менее 20 и до не более 44 см. Глубина сидения от не менее 20 до 40 см. Высота спинки до плеча от не менее 25 и до не более 48 см. Высота сидения над полом может изменяться от не менее 15 и до не более 55 см (если опора используется без лестницы). | 16 967,86 | 9 | 152 710,74 |
| Опора для стояния | Опора для стояния - должна состоять из пронационной рамы с регулируемым углом наклона от 0º до вертикального положения на колесиках с тормозами, должна поэтапно переводить пациента из положения (горизонтального) лежа на животе в положение стоя. Опора должна иметь: - от 4-х до 8 ми положений наклона; - крепление для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов, регулируемых по ширине и по высоте. Регулировка тазобедренного крепления по высоте. Должны быть регулируемые крепления для стоп (сандалии), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч». Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза; - столик, взаимозаменяемые столешницу и тазик для воды. Мягкие элементы должны быть выполнены на поролоне и обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Расстояние от поставки для ног до верхней кромки столешницы (от подошвы до подмышек пациента) должна меняться от не менее 51 см и до не более 110 см. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). | 20 691,01 | 9 | 186 219,09 |
| Опора для стояния | Опора для стояния должна использоваться для фиксации в правильном вертикальном положении пользователя со слабым тонусом мышц, для развития у него навыков контроля положения тела. Изделие должно иметь съемные и регулируемые спинодержатель, подголовник, столик, тазобедренное крепление, регулируемые в 3-х направлениях коленоупоры и абдуктор. На грудном уровне должен быть установлен мягкий регулируемый фиксатор, который предупреждает заваливание торса. Должны быть регулируемые крепления для стоп (подпяточники), которые могут быть поставлены в нужное положение «на ширину плеч» и должны удерживать стопы в правильном положении. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара колес должна иметь тормоза Количество типоразмеров - не менее 5 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). | 17 905,25 | 8 | 143 242,00 |
| Опора для стояния | Опора для стояния - должна быть с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения, на колесиках с тормозами, предназначена для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя. Опора должна иметь: -крепление для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор, головодержатель регулируемый по высоте и ширине. - подголовник фиксирующий голову; - абдуктор регулируемый по высоте и жесткости - тазобедренное и нагрудное крепление, регулируемое по высоте. В комплект должен входить регулируемая по высоте столешница. При необходимости может иметь дополнительную функцию сидения и дополнительную функцию кушетки. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Опора может быть выполнена из дерева или комбинированная из дерева и металла. Опора должна быть изготовлена под рост от не менее 90 см и до не более 170 см. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). | 27 282,79 | 28 | 763 918,12 |
| Опора для стояния | Опора для стояния должна использоваться как для обучения ребёнка положению стоя, так и для обучения ходьбе. Дополнительная функция ходьбы должна позволять учить ребенка самостоятельно передвигаться в опоре для стояния. Должна предупреждать контрактуры в тазобедренных и коленных суставах, стопах, устранять заваливания и переразгибания торса. Должна иметь регулируемый фиксатор на грудном уровне. Спинка должна быть снабжена регулируемым по высоте спинодержателем с подголовником. Ширина подголовника может регулироваться. Для устранения перекреста ног должна быть установлена съемная распорка. Наличие съемного столика также должно служить для подготовки мышц рук для упора на поручни. Должен быть предусмотрен регулируемый по высоте и ширине фиксатор тазобедренного пояса. Опора должна быть установлена на колесах, задняя пара которых должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Высота столика над полом должна изменяется от не менее 53 и до не более 92 см. Ширина проема в верхней раме должна быть – от не менее 18 и до не более 32 см. Охват в тазобедренном поясе у крепления должен меняться от не менее 38 и до не более 85 см. | 27 257,89 | 5 | 136 289,45 |
| Опора для стояния | Опора для стояния должна служить средством обучения навыкам вертикального положения ребенка. Изделие должно иметь ламинированный столик, регулируемый по высоте с помощью маховичковых винтов. Должны быть крепления для стоп, колен, тазобедренного и грудного отделов. Регулируемые крепления для стоп (сандалии), могут быть поставлены в нужное положение "на ширину плеч". Должны быть регулируемые крепления колен, как по ширине (по расстоянию между коленами), так и по высоте. Коленоупоры должны регулироваться в 3-х направлениях для поэтапной коррекции коленных суставов. При необходимости опора может иметь регулируемый по высоте съемный подголовник и спинодержатель. Должна быть регулировка тазобедренного крепления по высоте. В опоре может быть установлен абдуктор Опора должна быть установлена на колеса, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Изделие окрашено мебельным лаком. Количество типоразмеров - не менее 4 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Высота столика над подножкой меняется от не менее 50 и до не более 105 см. | 15 115,99 | 18 | 272 087,82 |
| Опора для стояния | Опора для стояния – должна представлять пронационно - супинационный вертикализатор с регулируемым углом наклона от 45гр. до вертикального положения при положении лёжа на животе и от горизонтального до вертикального при положении лёжа на спине; поэтапно переводит пациента из положения лежа в положение стоя. Опора должна помогать выбрать наиболее оптимальное положение для ребенка. Должна иметь 2 столика, один из которых с ванночкой. Должны быть съемные мягкие модули анатомической формы. Крепления стоп, голени, бедра, груди, головы должны быть изготовлены из мягкой ткани. Количество типоразмеров - не менее 2 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Расстояние от подставки для ног до верхней кромки столешницы должно меняться от не менее 50 см. и до не более 105 см.; Опора должна быть установлена на колеса, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. | 25 409,59 | 3 | 876 228,77 |
| Опора для стояния | Опора для стояния должна давать возможность трансформации для осуществления реабилитации ребенка при симметричном расположении его тела в положении лежа, сидя и стоя. Должны быть крепления для стоп, тазобедренного и грудного отделов, на голени, абдуктор, головодержатель регулируются по высоте и ширине. Должен быть регулируемый по высоте и жёсткости абдуктор, 2-х видов (овальный или треугольный). В комплект должна входить регулируемая по высоте и углу наклона столешница. Опора должна быть установлена на колеса, задняя пара колес имеет тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне, обтянуты кожей или другим материалом допустимым к использованию в медицинских изделиях. Используется как опора для сидения, опора для стояния. Количество типоразмеров - не менее 3 (по заявке заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Ширина сидения - от не менее 31 см и до не более 37см. Глубина сидения – от не менее 23 см и до не более 31см. Высота спинки – от не менее 26 см и до не более 37см. Высота столика над полом должна изменяться от не менее 59 и до не более 100 см. | 31 236,60 | 14 | 437 312,40 |
| Итого: |  |  | 170 | 3 669 082,58 |

Требования к безопасности, экологической безопасности товара.

# Опоры для сидения и стояния (далее опоры) должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ИСО 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

При использовании изделий по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов, окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления опор не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи потребителя), с которым контактируют те или иные детали опор при нормальной эксплуатации.

Металлические части опор должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов и иметь защитные покрытия. Опоры должны быть без заусенцев, трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

Рукоятки (ручки) опор должны быть изготовлены из неабсорбирующего материала, обладающего низкой теплопроводностью, и иметь форму, обеспечивающую прочность захвата (отсутствие скольжения рук при захвате), а также легкость чистки и санитарной обработки.

Конструкция опор должна обеспечивать удобство пользования им и свободу действий потребителя, плавность перемещения и отсутствие дребезжания опоры в процессе эксплуатации, а также ремонтопригодность, включая взаимозаменяемость отдельных деталей, при необходимости их замены, без применения специальных инструментов и приспособлений.

Опоры должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

При организации поставки опор наличие регистрационного удостоверения и документа, подтверждающего соответствие товара (сертификат соответствия либо декларация о соответствии), является обязательным условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Требования к хранению, упаковке товара, маркировке.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка опор должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка опор должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.

Маркировка упаковки опор должна включать:

- условное обозначение группы опор, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации опор должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования опор должен составлять не менее 2 лет с даты предоставления Получателю.

Общее количество технических средств реабилитации (опор для сидения и стояния) – 170 штук на сумму 3 669 082,58 коп. (Три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят два рубля 58 копеек).

Размер обеспечения заявки – 0,5 %

Размер обеспечения исполнения Государственного контракта- 5%

Срок поставки до 01 июля 2018 г.

Срок действия контракта до 31 июля 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства получателя.

Заказчик: Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации.