Техническое задание

Объект закупки - выполнение работ по обеспечению в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве протезами верхних конечностей.

| Наименование ПОИ | Функциональные характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья активный с внешним источником энергии 2-х канальный, должен быть с сенсорной электромеханической кистью (средняя скорость раскрытия-закрытия 110 мм/с, пропорциональная сила схвата до 90 Н, ширина раскрытия 100 мм) с возможностью работы от одного электрода, с составной культеприемной - внутренней приемной, изготовленной из мягкой ортокриловой смолы и несущей гильзой индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика, со сменной косметической оболочкой из ПВХ с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. Примерочная гильза должна быть из термопласта. Кабели электродов и кабель соединения с аккумулятором должны располагаются внутри несущей гильзы и соединяться с кистью. В качестве источника энергии должен быть компактный, заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. | 471 101,00 | 2 | 942 202,00 |
| Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий. Должен быть постоянный. Примерочная гильза должна быть из термопласта, постоянная из слоистого пластика с применением литьевых смол. Рабочий захват должен быть в форме крюка с резьбовой цапфой RМ12х1,5. Рабочий захват должен быть присоединен к приемной гильзе предплечья посредством кистевого шарнира с шаровой фиксацией диаметром 50мм и перфорированного диска с рабочей цапфой 50мм и внутренней резьбой М12х1,5. Крепление протеза на культе должно осуществляться при помощи бандажа предплечья с механической тягой со стальным тросиком. | 349 635,67 | 1 | 349 635,67 |
| Всего: |  |  | 3 | 1 291 837,67 |

Требования к качеству работ.

Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации: ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 октября     2014 г. № 1331-ст); ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 550-ст);

Качество протезов верхних конечностей должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исполнитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среде, а также использование протезов не должно причинять вред имуществу получателя при его эксплуатации;

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации;

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ, производит за счет собственных средств, в период гарантийного срока пользования, гарантийный ремонт или замену Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

Гарантийный срок пользования 12 (двенадцать) месяцев.

Срок пользования протеза предплечья с внешним источником энергии не менее 3 (трех) лет, протеза предплечья рабочего не менее 2 (двух) лет от даты обеспечения Получателя.

Срок выполнения работ в течение 15 дней после обращения Получателя с направлением, выданным филиалом заказчика.

Место выполнения работ по месту нахождения Исполнителя.

Доставка результатов работ (протезы верхних конечностей) осуществляется по заявлению Получателя почтой по Иркутской области, или по согласованию с Получателем, изделие выдается по месту нахождения Исполнителя.