Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью.

Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта - 2924000 (Два миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

2. Количество - 800 шт.

3. Срок выполнения работ - по 11.12.2018 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 20.12.2018 включительно.

5. Срок действия контракта - по 25.12.2018 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалидов  выездными бригадами на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателей. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдавать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалидов (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалидов - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалидов в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. | Цена, ед. изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам, полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: кожа или трикотажное полотно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. | 400 | 3530,00 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Обувь изготавливается по ортопедическим колодкам или колодкам полученным на основе слепка стопы. Материал верха: натуральная кожа. Материалы подкладки: натуральный мех, искусственный мех, драп обувной или сукно. Материалы низа обуви: кожа, пластины профилактические износостойкие, резиновые пористые облегченные, из непористой кожеподобной резины, резиновые для декоративного ранта или подошвы формованные. Должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой не менее 30 мм. | 400 | 3780,00 |

Работы по обеспечению детей-инвалидов ортопедической обувью (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 52770-2007.

Гарантийный срок носки обуви устанавливается со дня выдачи изделия инвалиду или с начала сезона не менее 70 (семьдесят) дней.

В период срока  предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.