ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Выполнение работ по обеспечению изделиями включает прием заказов, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия инвалиду в целях   реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протез  должен изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

# Протезы изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», в следующей части:

«5.2 Протез должен соответствовать данным бланка заказа по узлам, материалам, размерам и схеме построения изделия»

«5.4 Протез следует собирать из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191, с учетом предельной массы тела и активности пользователя.»

«8.1.1 Конструкцией протезов при применении их пользователем должны быть обеспечены следующие статико-динамические показатели:

а) возможность находиться пользователю в следующих основных положениях:

- стояния,

- сидения,

- приседания;

б) возможность ходьбы:

- по ровной поверхности в произвольном темпе,

- ровной поверхности в ускоренном темпе,

- наклонной поверхности в сагиттальном направлении вверх и вниз,

- лестнице вверх и вниз,

- пересеченной местности;

в) возможность перемещения в стороны приставным шагом.

Примечание - Статико-динамические показатели должны быть обеспечены при условии предварительного обучения человека пользованию протезом и его удовлетворительного общего соматического состояния.»

«8.1.4.1 Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

8.1.4.2 Внутренняя поверхность жестких приемных гильз может быть смягчена:
- приклеенной подкладкой из облямовочной юфти по ГОСТ 1904;
- вкладной гильзой из листового полимерного материала различной жесткости толщиной 3-5 мм или полимерным чехлом с замковым устройством или без него.
8.1.4.3 Внутренняя поверхность кожаных приемных гильз может быть выклеена подкладкой из облямовочной юфти по ГОСТ 1904.

8.1.4.4 На внутренней поверхности гильз не должно быть неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки.

8.1.4.5 Приемные несущие гильзы могут быть полноконтактными и скелетированными. Последние могут быть выполнены с большими боковыми окнами (вырезами), обеспечивающими возможность принятия внутренней приемной эластичной гильзой формы культи в случае ее изменения.

8.1.4.6 Элементы креплений протеза должны надежно удерживать протез на культе пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений.

8.1.4.7 Крепление внешних устройств управления коленными и тазобедренными модулями с замками (в виде тянок, штанг и рычагов) должно быть установлено на гильзах бедра или модуле в местах, доступных для руки пользователя.»

«9.1 Материалы, применяемые при изготовлении протеза, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523, подраздел 5.1.»

«9.3 Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия по ГОСТ 9.301.

9.4 Термопластичные материалы приемных гильз протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).
9.5 Материалы приемных гильз должны обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов.

9.6 Материалы приемных гильз не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза.»

«10.1 В комплект поставки протеза должны входить:
-протез;
- запасные детали и комплектующие узлы, имеющие срок службы, меньший, чем установленный срок службы протеза;
- специальные инструменты для сборки протеза (допускается комплектовать по договору с пользователем протеза).

10.2 Памятка по обращению с изделием (инструкция по применению) - по ГОСТ 2.601 и ГОСТ Р ИСО 22523, подраздел 13.3, перечисления а), б).
  типа.»

«11.1 Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523, подраздел 13.2, с дополнениями, указанными в ТУ на протез конкретного типа.»

«12.1 Упаковку ПНК проводят при их выдаче.

12.2 В зависимости от размеров ПНК упаковывают в оберточную бумагу по ГОСТ 8273 или в потребительскую тару - пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354, коробку из картона по ГОСТ 7933 и/или в чехол из хлопчатобумажной ткани по ГОСТ 29298.

12.3 Упакованные изделия должны быть перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеены клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251 или полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477.»

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны осуществляться при наличии:

- сертификатов либо деклараций соответствия.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Получателем.  При передаче результатов выполненных работ Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и Исполнителя, а также обеспечить сервис по ремонту изделия на территории г. Кирова, Кировской области в течение гарантийного срока эксплуатации товара.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем   условий и требований к эксплуатации изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Протез должен иметь установленный производителем срок службы не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ

Место выполнения работ - РФ, по месту изготовления изделий. Прием заказов,   примерка, подгонка, обучение пользованию, при наличии направления Заказчика, осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области, инвалидам 1 группы -   по месту жительства Получателя. Выдача изделия, осуществляется по месту жительства Получателя, или в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области по согласованию Исполнителя с Получателем.

Срок выполнения работ:   по 17.12.2018 г.

Срок обеспечения Получателя не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика, но не позднее 17.12.2018 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Функциональные, качественные, технические характеристики изделия | Количество (шт.) | Цена за ед. руб. | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез стопы | Протез стопы на культю по Шопару, без косметической облицовки, приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи пациента) с пробной гильзой, постоянная приемная гильза из слоистого пластика на основе акриловых смол с открытой задней частью, окном или отгибающейся стенкой, с кожаным клапаном или без него. Вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов или без нее. Стопа полиуретановая. Крепление застежкой. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя. | 2 | 46332,67 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 2 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный шинно-кожаный на культю по Пирогову. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Каркас из стальных шин, полукольца и чашки опорной. Метод крепления протеза: по типу уздечки, манжетки, кожаной гильзы бедра с шинами и (или) пояса с капками и пряжками (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа полиуретановая, с голеностопным шарниром имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью, сформированными пальцами. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя. | 1 | 28000,00 | Не менее 7 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 3 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный шинно-кожаный. Без косметической облицовки и оболочки. Материал приемной гильзы: кожа. Каркас из стальных шин и полукольца. Метод крепления протеза: по типу уздечки, манжетки, кожаной гильзы бедра с шинами и (или) пояса с капками и пряжками (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа полиуретановая, с голеностопным шарниром имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью, сформированными пальцами. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 5 | 26273,33 | Не менее 7 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 4 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, деревянный. Приемная гильза индивидуальная из дерева, без вкладной гильзы. Метод крепления протеза: по типу уздечки, манжетки, кожаной гильзы бедра с шинами и (или) пояса с капками и пряжками (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа полиуретановая с голеностопным шарниром, имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью, сформированными пальцами. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью, с аллергическими реакциями кожного покрова на полимерные материалы. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 1 | 24763,33 | Не менее 7 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 5 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный с глубокой посадкой и эластичной облицовкой. Формообразующая часть косметической облицовки - листовой поролон. Покрытие облицовки – чулок эластичный перлоновый. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Метод крепления протеза: по типу уздечки, манжетки, кожаной гильзы бедра с шинами и (или) пояса с капками и пряжками (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Металлический трубчатый узел с юстировочным устройством. Стопа полиуретановая, с голеностопным шарниром имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью, сформированными пальцами. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя. | 3 | 37090,00 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 6 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный на культю по Пирогову. Покрытие - оболочка косметическая перлоновая. Приемная гильза индивидуальная (1 пробная гильза). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов. Метод крепления протеза: по типу уздечки, манжетки, кожаной гильзы бедра с шинами и (или) пояса с капками и пряжками (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа бесшарнирная полиуретановая. Протез подходит для пациентов с низкой активностью. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя. | 1 | 34533,33 | Не менее 7 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 7 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Две пробные гильзы. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза - с использованием гильзы или манжеты с шинами бедра, допускается дополнительное крепление с использованием кожаных полуфабрикатов (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа бесшарнирная, стопа шарнирная с пяточным амортизатором регулируемой жесткости, имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью и сформированными пальцами, стопа шарнирная полиуретановая, монолитная или одноосная выполнена из мелкоячеистого пенополиуретана (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 2 | 78196,67 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 8 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с полимерным чехлом на короткую и среднюю культю. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая, листовой поролон (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются полимерные чехлы (силиконовые, полиуретановые, гелевые и пр.) (2 шт.), (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Крепление вакуумное, с использованием замка или вакуумной мембраны, наколенника эластичного (2 шт.) (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа с интерактивной пружинной системой из 3 связанных друг с другом пружинных элементов, стопа с углепластиковым опорным модулем (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Протез подходит для пациентов со средней и высокой активностью. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 10 | 258423,33 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 9 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая, листовой поролон (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик, вкладная гильза (вкладыш) из вспененных материалов (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Крепление протеза вакуумное, с использованием наколенника эластичного или кожаных полуфабрикатов (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа шарнирная с пяточным амортизатором, регулируемой жесткости , имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью и сформированными пальцами, стопа шарнирная полиуретановая, монолитная или одноосная выполнена из мелкоячеистого пенополиуретана, (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 5 | 117826,67 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 10 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая, листовой поролон (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: кожа, древесина, слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол, листовой термопластичный пластик (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Допускается применение вкладной гильзы (вкладыша) из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием: гильзы бедра со стальными шинами или кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная с пяточным амортизатором, регулируемой жесткости , имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью и сформированными пальцами. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 8 | 105120,00 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 11 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулок эластичный перлоновый или силоновый. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной гильзы: древесина, металл, слоистый пластик на основе акриловых смол или полиамидных смол, листовой термопластичный пластик (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Крепление протеза поясное или с использованием бандажа (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа полиуретановая. Коленный шарнир одноосный беззамковый или замковый для немодульных протезов (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя. | 4 | 45000,00 | Не менее 7 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 12 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая, листовой поролон (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый. Приёмная гильза, унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (2 пробные гильзы) (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Материал приемной гильзы: кожа, древесина, металл, слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов, вакуумное или крепление с использованием бандажа (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Стопа бесшарнирная, стопа шарнирная с пяточным амортизатором, регулируемой жесткости (определяется по медицинским и социально-бытовым показателям Получателя). Коленный шарнир замковый моноцентрический. Протез подходит для пациентов с низкой и средней активностью. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 12 | 145833,33 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
| 13 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулок перлоновый. Приёмная гильза, индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал приемной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Модуль стопы с щиколоткой с установленными передним и задним амортизаторами, с регулируемой до 50 мм высотой пятки. Используется комплект коленных шин. Вкладная гибкая гильза из сверхмягкого термолина. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Протез подходит для пациентов со средней активностью. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 1 | 336100,00 | Не менее 12 мес. | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |
|  | Протез бедра для купания | Протез бедра для купания. Приемная гильза индивидуальная (2 пробные гильзы). Материал гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол, возможна скелетированная приемная гильза из аналогичного материала. Вкладная гильза из вспененных материалов. Могут применяться полимерные чехлы (силиконовые, полиуретановые, гелевые и др.). Возможно крепление протеза с использованием бандажа или мышечно-вакуумное. Модульный, одноосный замковый коленный шарнир с фиксатором. Устойчив к коррозии. Стопа бесшарнирная, влагозащищенная. Подошва стопы имеет специальную поверхность с защитой от проскальзывания и позволяет безопасно ходить по мокрым и скользким поверхностям. Изготовление по индивидуальным обмерам, с учетом индивидуальных потребностей Получателя и по согласованию с Заказчиком. | 2 | 224820 | Не менее 12 мес. | Не менее 3 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) |

Всего: количество - 57 шт.

Начальная максимальная цена контракта составляет 7 309 058 руб. 60 коп.

Наименование технического средства реабилитации определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Срок выполнения работ – 17.12.2018 г.