Техническое задание

на поставку слуховых аппаратов для инвалидов в 2018 году

- Предмет государственного контракта:

Поставка слуховых аппаратов для инвалидов 2018 году.

Количество – 325 штук

Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 3138851 рубль 36 копеек (Три миллиона сто тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 36 копеек),

НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

В цену контракта должны быть включены: все расходы Поставщика по исполнению государственного контракта, в том числе расходы на перевозку, доставку Товара до Получателей, а также расходы на страхование, уплату налогов, таможенных платежей, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Место, сроки, условия поставки товара

Место поставки товара: Российская Федерация, Хабаровский край.

Поставка товара осуществляется по направлениям заказчика по месту жительства инвалида на условиях DDP или в пунктах выдачи по согласованию с получателем.

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки в штуках* |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо, Бикинский район, Нанайский район | 207 |
| 2 | г. Амурск , Верхнебуреинский район | 23 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 70 |
| 4 | Ванинский район, Советско-Гаванский район | 19 |
| 5 | Николаевский район, Ульчский район, п.Охотск | 6 |
|  | Всего | 325 |

*в ходе исполнения Государственного контракта распределение товара по районам может быть изменено по независящим от воли сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений Получателей.

Срок поставки товара: по 01 декабря 2018 года должно быть поставлено 100% объема товара

Срок действия контракта по 31.12.2018г.

3. Общие требования к слуховым аппаратам

Слуховые аппараты – электроакустическое звукоусиливающее устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартные ушные вкладыши не менее 3 штук,

- элемент питания – не менее 1 шт.

# Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ISO 12124-2009 «АкустикаКУТИСТИКА. Методы измерения акустических характеристик слуховых аппаратов на ухе человека», ГОСТ Р МЭК 60118-7-2013 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке», ГОСТ Р МЭК 60118-8-2010 «Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 8. Методы измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов с имитацией рабочих условий», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей», ГОСТ Р МЭК 60318-5-2010 «Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2 см3 для измерения параметров слуховых аппаратов и телефонов с ушными вкладышами», ГОСТ Р МЭК 60711-2001 «Имитатор закрытого уха. Технические требования и методы испытаний». ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСИКЕ ТРЕБОВАНИЯ, РАЗДЕЛ 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ), ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Межгосударственные стандарты ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

# 4.Требования к количеству, техническим и функциональным характеристикам

| Наименование изделия по функциональной классификации | Технические характеристики изделия | Количеств (штук) | Гарантийный срок, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные 17-01 | Слуховые аппараты аналоговые заушные сверхмощные с АРУ должны иметь диапазон частот 0,75 кГц — 5.5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверх мощных должен быть не менее 138 дБ. Максимальное усиление должно быть не менее 79 дБ. Слуховые аппараты должны иметь в наличии: - аудиовход; - запирающее устройство на батарейном отсеке; -автоматическую регулировку усиления (АРУ. ВУЗД); - регулятор усиления; - переключатель — телефон-микрофон (О-Т-М); Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 20 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные 17-02 | Слуховые аппараты аналоговые заушные мощные с АРУ, должны иметь диапазон частот 0,18 — 4,8 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных должен быть не менее 136 дБ. Максимальное усиление не менее 68 дБ Слуховые аппараты должны иметь в наличии: -регулятор усиления; -регулятор ТНЧ, ТВЧ; -переключатель (О-Т-М); Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 40 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные средней мощности 17-03 | Слуховые аппараты заушные средней мощности имеют диапазон частот от 0,2 до 4,8 кГц, Регулировку усиления; регулировку ТНЧ; регулировку АРУ; переключатель О- М. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности должен быть не менее 125 дБ. Максимальное усиление не менее 52 дБ. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 43 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты аналоговые заушные слабой мощности с АРУ 17-04 | Слуховые аппараты заушные слабой мощности имеют диапазон частот от 0,2 до 4,8 кГц, Регулировку усиления; регулировку ТНЧ; регулировку АРУ; переключатель О-М. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов слабой мощности должен быть не менее 124 дБ. Максимальное усиление не менее 45 дБ. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 10 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные многоканальные 17-05 | Слуховые аппараты заушные сверхмощные должны иметь: Диапазон частот 0,1 - 5,0кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 4, должны быть программируемые. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов сверхмощных не менее 139 дБ. Максимальное усиление не менее 75 дБ. Слуховые аппараты должны иметь: Четырёхканальную цифровую компрессию полного динамического диапазона с настройкой усиления для разных уровней входных сигналов, коэффициентов и порогов компрессии в каждом частотном канале, двойную (быструю и медленную) компрессию в каждом частотном канале, широкополосную АРУ по выходу с настройкой порога срабатывания и времени компрессии, гибкую регулировку частот разделения каналов, программируемое подавление акустической обратной связи (фидбек), активные фильтры низких и высоких частот, систему снижения шумов микрофона и окружающего шума низкого уровня, индукционную катушку, звуковую индикацию переключения программ прослушивания, звуковую индикацию разряда источника питания, оперативный регулятор усиления с возможностью его отключения в процессе программирования, аудиовход, кнопку переключения программ прослушивания, переключатель для включения и выключения аппарата. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 62 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты цифровые заушные мощные многоканальные 17-06 | Слуховые аппараты заушные мощные должны иметь: -Диапазон частот 0,1 - 4,8 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4 и программ прослушивания не менее 4, должны быть программируемые. -Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных не менее 138 дБ. - Максимальное усиление не менее 66 дБ. Слуховые аппараты должны иметь программируемые параметры: - Регулировку частот разделения каналов. - Переключатель О-М-Т — наличие. - Быструю и медленную компрессию (двойную) в каждом частотном канале; - Автоматическую регулировку усиления по выходу с настройкой коэффициентов и порогов срабатывания компрессии, и времен в каждом частотном канале. -Регулировку усиленных тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, систему снижения шумов микрофона, динамическое адаптивное подавления акустической обратной связи без потери усиления, адаптивное подавление шума, адаптивную автоматическую регулировку усиления по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов). Должны иметь программируемые опции: звуковую индикацию разряда элементов питания и переключение программ, диапазон регулятора громкости. Все слуховые аппараты должны поставляться в стандартной комплектации: стандартный ушной вкладыш 3 штуки элемент питания – 1 штука | 87 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности многоканальные 17-07 | Слуховые аппараты заушные слабо-средней мощности должны иметь диапазон частот 0,1 – 5,9 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 4-х, программ прослушивания не менее 4-х. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных не менее 130 дБ. Максимальное усиление не более 63дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие технические и функциональные характеристики: Двухканальную цифровую компрессию полного динамического диапазона; Регулировку разделения каналов; Регулировку частот разделения каналов, Двойную компрессию (быструю и медленную) в каждом частотном канале, Раздельную регулировку усиления тихих и средних шумов. Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 3шт. элемент питания- 1шт. | 62 | 24 месяца |
| Слуховые аппараты цифровые заушные слабой мощности многоканальные 17-08 | Слуховые аппараты заушные слабо мощности должны иметь диапазон частот 0,1 – 7,0 кГц, количество каналов цифровой обработки звука не менее 2-х, программ прослушивания не менее 3-х. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов мощных не менее 123 дБ. Максимальное усиление не более 54дБ. Слуховые аппараты должны иметь следующие технические и функциональные характеристики: Адаптивное подавление обратной связи Адаптивное шумоподавление Аналоговый регулятор громкости Возможность блокировки батарейного отсека (защита от детей) Кнопку переключения программ Мультитональные мелодии при переключении программ, включении и выключении аппарата Индукционную катушку Нанопокрытие корпуса и внутренних узлов Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации: стандартный вкладыш – 3шт. элемент питания- 1шт. | 1 | 24 месяца |
| Итого |  | 325 |  |

5. Требование к безопасности товара

Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия на слуховые аппараты при поставке обязательно (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982)

6. Требование к сроку гарантии товара, сроку службы

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов не менее 24 месяца; срок службы не менее 4 лет.

Срок пользования слуховыми аппаратами устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 N 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

7. Требования к упаковке товара, условиям хранения и транспортировке

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Упаковка слуховых аппаратов, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, должна соответствовать требованиям - по ГОСТ Р 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

# Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308-88 «Шпагаты. Технические условия» или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18251-87 «Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия».

Условия хранения и транспортировка слуховых аппаратов, в том числе с ушными стандартными вкладышами осуществляется в упаковке изготовителя и проводится по ГОСТ 15150-69 раздел 10.  Транспортирование производится крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида.