Техническое задание

поставка кресел-колясок с электроприводом для обеспечения инвалидов в 2018 году

1.  Предмет аукциона – поставка кресел-колясок с электроприводом инвалиду в 2018 г.

Количество – 2 шт.

2. Место и сроки поставки товара

Поставка осуществляется по направлениям заказчика.

2.1. Место поставки товара:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Комсомольск-на-Амуре | 2 |
|  | Всего | 2 |

2.2. Сроки поставки товара по 01.12.2018 г. 100% объема поставки.

3. Назначение.

Кресла-коляски с электроприводом - техническое средство реабилитации, предназначенное для самостоятельного передвижения инвалидов, с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

4. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и соответствовать требованиям следующих стандартов:

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (разд. 3, 4);

ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р ИСО 7176-21-2015 «Кресла-коляски. Часть 21. Требования и методы испытаний для обеспечения электромагнитной совместимости кресел-колясок с электроприводом и скутеров с зарядными устройствами»;

ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Документы по стандартизации применимые к товару:

ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»;

ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»

ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-2-2005 «Кресла-коляски. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом»;

ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-4-2015 «Кресла-коляски. Определение запаса хода кресел колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии»;

ГОСТ Р ИСО 7176-25-2015 «Кресла-коляски. Часть 25. Аккумуляторные батареи и зарядные устройства для питания кресел-колясок»;

ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия»;

5. Требования к безопасности.

При организации поставки кресел-колясок наличие регистрационного удостоверения и декларации о соответствии является обязательным условием, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 года №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации соответствии».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности она должна обладать свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела». Применяемые для изготовления колясок материалы не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

6. Сроки предоставления гарантий качества.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подписания акта сдачи-приемки товара получателем).

7. Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 12.2.061-81 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам».

На каждом кресле-коляске должна быть нанесена маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации», содержащая:

-наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

-год изготовления;

-ограничения при езде;

-рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

| Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом комнатная. | Кресла-коляска с электроприводом, предназначена для самостоятельного передвижения в помещениях для инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Основные характеристики: -ширина сидения не менее 51 см. не более 52 см., -высота спинки не менее 63 см. не более 64 см. Спинка с регулируемым углом наклона. Сидение, регулируемое по высоте от 470 мм. дo 750 мм. с регулируемым углом наклона. Глубина сиденья не менее 42 см не более 52 см. Подлокотник откидывающийся, регулирующийся по высоте. Подножки, регулируемые по высоте с регулируемым углом наклона. Приспособления: Подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, валик для сохранения зазора между ногами, регулируемая по глубине подставка под икры, держатели для ног, задники держатели, предохранительный пояс, приставной столик. Ходовые характеристики должны соответствовать следующим параметрам: Максимальная скорость – не менее 6 км/ч; Запас хода – не менее 30 км. Минимальный радиус разворота не более 960 мм. Максимальная высота препятствия не менее 50 мм. Аккумуляторные батареи не менее 50 А.Ч. Основные технические характеристики: габаритные размеры: ширина не более 650 мм; длина не более 1224 мм; высота – не менее 1025 мм. масса кресла-коляски (с аккумуляторами) не более 126 кг. грузоподъемность не менее 130 кг. диаметр задних колес– не менее 350 мм, диаметр передних колес – не менее 200 мм. ширина сидения не менее 44 см и не более 45 см. Комплект поставки должно входить - кресло-коляска - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 1 |
| Кресло-коляска с электроприводом прогулочная | Кресла-коляска с электроприводом, предназначена для самостоятельного передвижения в уличных условиях для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Основные характеристики: - ширина сидения не менее 51 см. не более 52 см., - высота спинки не менее 63 см. не более 64 см. Спинка с регулируемым углом наклона. Сидение, регулируемое по высоте от 470 мм. дo 750 мм. с регулируемым углом наклона. Глубина сиденья не менее 42 см не более 52 см. Подлокотник откидывающийся, регулирующийся по высоте. Подножки, регулируемые по высоте с регулируемым углом наклона. Приспособления: подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, валик для сохранения зазора между ногами, регулируемая по глубине подставка под икры, держатели для ног, задники – держатели, предохранительный пояс, приставной столик. Ходовые характеристики соответствуют следующим параметрам: Максимальная скорость – не менее 6 км/ч; Запас хода – не менее 30 км. Минимальный радиус разворота не более 960 мм. Максимальная высота препятствия не менее 50 мм. Аккумуляторные батареи не менее 50 А.Ч. Основные технические характеристики: габаритные размеры: ширина не более 650 мм; длина не более 1224 мм; высота – не менее 1025 мм. масса кресла-коляски (с аккумуляторами) не более 126 кг. грузоподъемность не менее 130 кг. диаметр задних колес– не менее 350 мм, диаметр передних колес – не менее 200 мм. ширина сидения не менее 44 см и не более 45 см. Комплект поставки должно входить - кресло-коляска - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) | 1 |
|  | Итого | 2 |