III. Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки:

3. Предмет контракта:  Выполнение работ по изготовлению глазных протезов пластмассовых для обеспечения в 2018 году инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| Номер вида (ТСР) Изделий* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам Товара, используемого для выполнения работ | Объем работ (количество изготовленных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-09-05 | Выполнение работ по изготовлению глазных протезов пластмассовых | Глазной протез должен быть изготовлен из специального пластика, обеспечивающего хорошую смачиваемость слезой, иметь очень гладкую поверхность. Форма, размеры каждого глазного протеза, посадка радужки, расцветка радужки и склеры (наличие кровеносных сосудов и различный цвет белка) изготавливаются в зависимости от индивидуальных параметров каждого Получателя. Внешняя поверхность глазного протеза должна соответствовать конфигурации здорового глаза, а внутренняя должна опираться на места прикрепления глазных мышц для улучшения подвижности протеза. Переход от выгнутой к вогнутой поверхности протеза должен быть плавным. Глазные протезы не должны вызывать болевых ощущений, не должны оказывать давление на костные выступы, не нарушают кровообращение в конъюнктивальной полости. Размер и форма протеза должны обеспечивать хорошее заполнение глазной полости, свободное скольжение века по протезу, свободное смыкание век, расположение протеза в одной плоскости с живым глазом и некоторую подвижность протеза. | 100 |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.  Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

техническим  и  функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов глазными протезами пластмассовыми должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими дефекты организма и обеспечивать компенсацию утраченных функций и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Работы по обеспечению Получателей глазными протезами изготовления следует считать успешно исполненными, если у Получателя максимально достигнут лечебно-профилактический  и косметический эффект, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности.

Работы по обеспечению инвалидов глазными протезами пластмассовыми должны предусматривать индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Работы по обеспечению Получателя глазным протезом пластмассовым должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования  к качеству и безопасности работ

Глазные протезы предназначены для протезирования инвалидов (граждан с ограниченными возможностями) без одного или обоих глаз, а также при наличии деформированного или уменьшенного в размерах глазного яблока.

Протез устраняет косметический недостаток, а также защищает глазную полость от раздражающего действия внешней среды (ветра, пыли, холода), поддерживает ее форму, сохраняет тонус и правильность положения век, удерживает в правильном положении слезные точки, сохраняет мимику лица.

Глазные протезы классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код трехуровневой классификации 06 30 21.

Глазные протезы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления глазных протезов, разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов.

Глазные протезы не должны иметь  дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования  к техническим  и  функциональным  характеристикам

Индивидуальное глазное протезирование – это комплекс мероприятий, цель которых обеспечить Получателя качественным глазным протезом с максимальным медицинским и косметическим эффектом.

Индивидуальный глазной протез изготавливается для конкретного Получателя с учетом индивидуальных особенностей конъюнктивной полости, цвета, размера, радужки, склеры, расположения сосудистого рисунка и должен обладать высокой степенью естественности.

Выполнение работ по индивидуальному глазному протезированию включает в себя:

- изготовление протеза, включая необходимые примерки;

- обучение правилам эксплуатации глазных протезов;

- сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации глазных протезов за счет исполнителя.

Глазной протез пластмассовый должен обладать высокой механической прочностью, хорошей переносимостью Получателем при высоких и низких температурах окружающей среды, устойчив к воздействиям механических и биологических сред, подлежать реставрации.

Поверхность глазного протеза должна быть без вмятин, трещин, бугров, шероховатости, острых и зазубренных краев перехода от выпуклой к вогнутой поверхности протеза.

Требования к гарантийному сроку и  объему  предоставления  гарантии  качества  работ

Подрядчик гарантирует, что работы будут надлежащего качества, протезы не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществляет ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации.

В случае выхода изделия из строя, в период действия гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а также возмещает Получателю расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок на изготовленные протезы начинает исчисляться с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении изделия – не более 20 (двадцати) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия – не более 35 (тридцати пяти) рабочих дней;

Если глазной протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю готового изделия Подрядчик обязан обеспечить консультационную помощь по правильному пользованию изделием и предоставить инструкцию по применению протеза.

Сроки  выполнения  работ: не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия, примерки, получения/установки глазных протезов:

__________________________________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 1003 333 (Один миллион три тысячи триста тридцать три) рубля 00 копеек.

В цену контракта включены все расходы  Подрядчика по исполнению Контракта, уплате  налогов, других расходов, связанных с выполнением Подрядчиком своих обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком ежемесячно в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)*, Акта сдачи - приемки выполненных работ, Реестра выдачи результата выполненных работ (представляется также в электронном виде), отрывного талона к Направлению, копий документов, подтверждающих полномочия представителя Получателя (при необходимости) и подписания Заказчиком Акта выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Заказчик не оплачивает работу в случае смерти Получателя до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

*указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Документы для оплаты представляются Заказчику сопроводительным письмом ежемесячно, не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Источник финансирования: средства Федерального бюджета Российской Федерации, в пределах лимитов бюджетных обязательств, при наличии денежных средств, полученных по межбюджетным трансфертам на данный вид расходов и соответствующую целевую статью.