Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2018году.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. ЭСВУ используются как стационарное рабочее место для слабовидящих людей. Электронный стационарный видеоувеличитель выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, передвижной столик и осветитель. Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: - Цветная камера с точной стеклянной оптикой; - Подвижный столик с возможностью перемещения вперед/назад и вправо/влево; - Подсветка, обеспечивающая освещение объекта и предотвращающая возникновение бликов при просмотре глянцевых поверхностей; - LCD монитор с разъемами для подключения к панели управления, компьютеру и внешним мониторам: HDMI,USB,KB; - Возможность выбора комфортных для зрения пользователя контрастных режимов отображения; - Наличие регулировки яркости и контрастности изображения; - Высокое качество изображения при любом уровне увеличения; - Крепление монитора, позволяющее менять высоту и угол наклона экрана; - Крупные, яркие элементы управления; - Питание от сети переменного тока 220 В, 50-60Гц. Минимальные и максимальные характеристики: Длина столика 42-45 см.; Ширина столика 40-42 см.; Минимальная кратность увеличения изображения 1,8 – 2; Максимальная кратность увеличения изображения 66- 74; Количество режимов отображения 17-30; Высота расположения камеры над столиком 17-21 см.; Диагональ монитора 22-24 дюйма; Общий вес прибора 14-20 кг Документы по стандартизации, применимые к данному виду изделий: Перечни стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень1. Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждения соответствия: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 . Документом, подтверждающим соответствие, является Сертификат соответствия Таможенного Союза Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня выдачи товара. | 91432,12 | 45 | 4 114 445,40 |